# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：揭阳市顺记钢化玻璃有限公司日用玻璃制品生产线建设项目

建设单位（盖章）：揭阳市顺记钢化玻璃有限公司

编制日期：   2022年8月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 揭阳市顺记钢化玻璃有限公司日用玻璃制品生产线建设项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2105-445203-04-01-272915 |
| 建设单位联系人 | 刘静刁 | 联系方式 | 13822013588 |
| 建设地点 | 广东 省（自治区） 揭阳 市 揭东县（区）云路乡（街道） 田下村 （具体地址） |
| 地理坐标 | （ 116 度 27 分 40.953 秒， 23 度 34 分 45.902 秒） |
| 国民经济 行业类别 | C3042特种玻璃制造 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业，57、玻璃制品制造：特种玻璃制造；其他玻璃制造；玻璃制品制造（电加热的除外；仅切割、打磨、成型的除外） |
| 建设性质 | (新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 (超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） |  |
| 总投资（万元） | 100 | 环保投资（万元） | 10 |
| 环保投资占比（%） | 10 | 施工工期 |  |
| 是否开工建设 | (否 (是： | 用地（用海） 面积（m2） | 6850.37 |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 无 |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 用地与《揭阳市总体规划（2011-2035 年）》相符性分析 本项目位于揭阳市揭东区田下村，根据《揭阳市城市总体规划 中心城区土地利用规划图》（2011-2035年）显示，本项目用地性质属于村庄建设用地。与《揭阳市总体规划（2011-2035年）》相符。 项目东侧为乡道，南侧为空地，西侧为水泥涵管厂，北侧为乡道。建设地不在饮用水源保护区和生态严格控制区内。 环保规划及功能区划相符性 根据《揭阳市环境保护规划（2007-2020）》，本项目不属于饮用水源保护区范围内。项目生活污水近期经三级化粪池处理后回用周边农灌。本项目生产过程会产生磨边废水和清洗废水；磨边废水通过二级沉淀+循环水收集池处理后，上层清液泵入净水池，回用于磨边工序。清洗废水收集二经沉淀+循环水收集池处理后回用作磨边工序补充水，不外排。 根据《揭阳市环境保护规划（2007-2020）》，本项目所在区域属于环境空气质量二类区，允许工业废气达标排放。本项目生产过程中产生废气主要中空玻璃上胶时产生的有机废气，产生量较小，经过加强机械通风和自然通风等措施，以无组织形式排放。因此本项目与大气环境功能区要求相符。 根据《揭阳市环境保护规划（2007-2020）》中有关规定，本项目所在区域陆域生态分级控制区属于“集约利用区”，不属于生态严控区。 经核实，本项目所在区域不属于农田基本保护区、森林公园、生态功能保护区、水土流失重点防治区、人口密集区、水库库区、生态敏感与脆弱区。 项目建设符合环保规划及相关环境功能区划的要求。 |
| 其他符合性分析 | 与产业政策相符性分析 本项目属于日用玻璃制品制造，根据《产业结构调整指导目录（2019 年本）》和《关于印发广东省主体功能区产业发展指导目录的通知》（粤发改产业〔2014〕210 号），本项目不属于限制类及淘汰类的项目。根据《广东省主体功能区产业准入负面清单（2018 年本）》，本项目不属于负面清单列明行业。因此，本项目属于允许建设项目。 与广东省“三线一单”相符性分析 根据《广东省人民政府关于印发广东省“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（粤府〔2020〕71号），本项目与广东省“三线一单”的相符性分析如下： 1、生态保护红线及一般生态空间 根据广东省环境管控单元图，本项目位于“一般管控单元”，不属于“优先保护单元”和“重点管控单元”，详见附图，另外项目也不在揭阳市饮用水源保护区、自然保护区、风景区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。 2、环境质量底线 本项目运营期生产废水经收集沉淀处理后作为生产用水循环使用，不外排，不会对周边水环境造成不良影响。生活污水近期经三级化粪池处理达标后回用周边农灌。各生产废气经有效措施治理后达标排放，不会使周边大气环境质量恶化。生产设备噪声经有效减振、隔声等措施，厂界达标排放，不会对周边声环境质量恶化。各类固废均能得到较为合理的处置，处置率达到100%，固体废物处置方案符合国家和地方的有关法律法规，固体废物处置方式切实可行，对周边环境影响不大。在落实以上措施的情况下，项目的建设不会造成周边环境质量的恶化。 3、资源利用上线 本项目运营期通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、污染治理等多方面采取合理可行的清洁生产措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效地控制污染。 4、负面清单 参照《市场准入负面清单（2019年版）》，项目不在禁止准入类清单内，故本项目的建设与《市场准入负面清单（2019年版）》相符合。 综上，本项目与《广东省人民政府关于印发广东省“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（粤府〔2020〕71号）相符。 与《广东省“三线一单”生态环境分区管控方案》（粤府【2020】71号）相符性分析 本项目位于揭阳市揭东区田下村，需执行区域生态环境保护的基本要求。根据《广东省“三线一单”生态环境分区管控方案》（粤府【2020】71号）附件3“广东省环境管控单元图”可知（见附图九），项目位置为重点管控单元，属于大气环境受体敏感类重点管控单元，严格限制新建钢铁、燃煤燃油火电、石化、储油库等项目，产生和排放有毒有害大气污染物项目，以及使用溶剂型油墨、涂料、清洗剂、胶黏剂等高挥发性有机物原辅材料的项目；鼓励现有该类项目逐步搬迁退出。本项目属于日用玻璃制品制造，不属于燃煤燃油火电、石化、储油库等项目，不对外产生和排放有毒有害大气污染物项目；在生产过程中也不使用溶剂型油墨、涂料、清洗剂、胶黏剂等高挥发性有机物原辅材料的项目，故项目不属于管控方案禁止建设的项目，与该方案的管控目标相符。 综上所述，本项目符合“三线一单”控制条件要求。 与揭阳市“三线一单”相符性分析 “三线一单”是指生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单，本项目与《揭阳市“三线一单”生态环境分区管控方案》分析如下所示。 （1）生态保护红线 根据揭阳市划定的全市陆域生态保护红线，项目选址不涉及生态保护红线。 （2）环境质量底线 水环境质量持续改善，地表水国考、省考断面达到国家和省下达的水质目标要求，全面消除劣 V 类，县级及以上集中式饮用水水源水质保持优良，县级及以上城市建成区黑臭水体基本消除，近岸海域优良（一、二类）水质面积比例达到省的考核要求。大气环境质量保持优良，城市空气质量优良天数比例、细颗粒物（PM2.5）年均浓度等指标达到省下达的目标要求。土壤质量稳中向好，土壤环境风险得到有效管控。受污染耕地安全利用率、污染地块安全利用率达到省下达的目标要求。 本项目大气环境现状能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及 2018 年修改单二级标准，声环境现状能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的 2 类标准。项目附近水体枫江水质目标为IV类水。本项目运营期生活污水经三级化粪池处理达标后回用周边农灌；符合环境质量底线的要求。 （3）资源利用上线 强化节约集约利用，持续提升资源能源利用效率，水资源、土地资源、能源消耗、岸线资源等达到或优于国家和省下达的总量和强度控制目标。落实国家、省的要求加快实现碳达峰。 到2035年，生态环境分区管控体系巩固完善，生态安全格局稳定，生态环境根本好转，资源利用效率显著提升，碳排放达峰后稳中有降，节约资源和保护生态环境的空间格局、产业结构、能源结构、生产生活方式总体形成，基本建成美丽揭阳。 本项目生产过程中所用的资源主要为水、电等。区域水电资源较充足，项目的水、电资源利用不会突破区域的资源利用上线。 （4）生态环境准入清单 本项目位于揭阳市揭东区田下村。根据《揭阳市“三线一单”生态环境分区管控方案 》 ，项目位于揭东区东南部重点管控单元，环境管控单元编码 ZH44520320010。揭东区东南部重点管控单元如下表所示。 表1-1 项目“三线一单”符合性分析一览表 管控维度 管控要求 本项目情况 相符性 区域布局管控 1. 【产业/鼓励引导类】合理引导农产品加工、商贸物流等环境风险较低的辅助产业优化发展，严格控制高污染、高 耗水行业发展。 2. 【大气/禁止类】严格落实国家产品VOCs 含量限值标准要求，除现阶段确无法实施替代的工序外，禁止新建生产系使用高 VO0Cs 含量原辅材料项目。 3. 【大气/限制类】曲溪街道大气环境受体敏感重点管控区，严格限制新建钢铁、燃煤燃油火电、石化、储油库等项 目，产生和排放有毒有害大气污染物项目，以及使用溶剂型油墨、涂料、清洗剂、胶黏剂等高挥发性有机物原辅材料 的项目。 4. 【大气/限制类】大气环境布局敏感重点管控区，严格限制新建使用高挥发性有机物原辅材料项目，限制建设新建、 扩建氮氧化物、烟（粉）粉尘排放较高的建设项目。 5. 【大气/禁止类】曲溪街道高污染燃料禁燃区，禁止销售、燃用高污染燃料;禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的高污染燃料设施应当改用天然气、页岩气、液化石油气、电等清洁能源。 6. 【水/禁止类】曲溪街道全面禁止畜禽、牛蛙养殖。 7. 【其他//综合类】涉及广东揭东经济开发区新区范围的应按照规划环评进行管控。 本项目属于日用玻璃制品制造，本项目生产过程中产生废气主要中空玻璃上胶时产生的有机废气，产生量较小，经过加强机械通风和自然通风等措施，以无组织形式排放。 相符 能源资源利用 【水资源/限制类】严格控制用水总量，新建、改建、扩建项目用水效率要达到行业先进水平。 2. 【土地资源/鼓励引导类】节约集约利用土地，控制土地开发强度与规模，引导工业向园区集中、住宅向社区集中。 3. 【能源/综合类】科学实施能源消费总量和强度“双控”，大力发展绿色建筑，推广绿色低碳运输工具。 项目生活污水近期经三级化粪池处理后回用周边农灌。本项目生产过程会产生磨边废水和清洗废水；磨边废水通过二级沉淀+循环水收集池处理后，上层清液泵入净水池，回用于磨边工序。清洗废水收集二经沉淀+循环水收集池处理后回用作磨边工序补充水，不外排。 本项目位于揭阳市揭东区田下村，根据《揭阳市城市总体规划 中心城区土地利用规划图》（2011-2035年）显示，本项目用地性质属于村庄建设用地。与《揭阳市总体规划（2011-2035年）》相符。 相符 污染物排放管控 1. 【水/综合类】完善城镇生活污水收集体系，曲溪街道、云路镇、玉窖镇等建制镇实现污水处理设施全覆盖。 2. 【水/综合类】云路镇、玉窖镇加快推进农村“雨污分流”工程建设，确保农村污水应收尽收。人口规模较小、污水 不易集中收集的村（社区），应当建设污水净化池等分散式污水处理设施，防止造成水污染。处理规模小于 500m³/d 的农村生活污水处理设施出水水质执行《农村生活污水处理排放标准》（DB 44/2208-2019）， 500m³/d及以上规模的农村生活污水处理设施水污染物排放参照《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）执行。 3. 【水/综合类】加强对枫江流域不锈钢酸洗、塑料、食品加工、五金制品、造纸等重点行业的环境监管力度，依法取 缔非法塑料洗膜等“散乱污”，并建立长效机制防止回潮。 4. 【水/综合类】畜禽养殖场、养殖小区应当根据养殖规模和污染防治需要，建设相应的污染防治配套设施以及综合利 用和无害化处理设施并保障其正常运行;未建设污染防治配套设施、自行建设的配套设施不合格，或者未自行建设综 合利用和无害化处理设施又未委托他人对畜禽养殖废弃物进行综合利用和无害化处理的，畜禽养殖场、养殖小区不得 投入生产或者使用。 5. 【水/综合类】枫江、车田河应持续实施环境综合整治，加强河流（河涌、沟渠）清淤整治、修筑河堤、堤岸美化和 生态修复及清拆河道范围内违章建筑物。 6. 【大气/鼓励引导类】现有VOCs排放企业应提标改造，厂区内VOCs 无组织排放监控点浓度应达到《挥发性有机物 无组织排放控制标准》（GB37822-2019）的要求;现有使用 VOCs 含量限值不能达到国家标准要求的涂料、油墨、胶粘 剂、清洗剂等项目鼓励进行低VOCs含量原辅材料的源头替代（共性工厂及国内外现有工艺均无法使用低VOCs含量 溶剂替代的除外）。 7. 【大气/限制类】生物质锅炉应达到《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2019）中燃生物质成型燃料锅炉的排 放要求。 项目生活污水近期经三级化粪池处理后回用周边农灌。本项目生产过程会产生磨边废水和清洗废水；磨边废水通过二级沉淀+循环水收集池处理后，上层清液泵入净水池，回用于磨边工序。清洗废水收集二经沉淀+循环水收集池处理后回用作磨边工序补充水，不外排。本项目属于日用玻璃制品制造，本项目生产过程中产生废气主要中空玻璃上胶时产生的有机废气，产生量较小，经过加强机械通风和自然通风等措施，以无组织形式排放。 相符 环境风险防控 【固废/综合类】企业生产过程中产生的危险废物，应统一收集后交给有危废处理资质的单位进行处理。 2. 【风险/综合类】完善枫江监测网络，加强初雨期水污染防治，落实枫江流域水污染风险防范措施。 本项目属于日用玻璃品制造。项目员工生活垃圾定期经环卫部门统一清运；生产过程中产生的沉淀池玻璃渣和废碎玻璃经专业回收公司处理；废包装材料外售给废品回收站处理。 相符 综上所述，本项目符合“三线一单”控制条件要求。 与《揭阳市声环境功能区划（调整）》相符性分析 依据《揭阳市声环境功能区划（调整）》中“附图3 揭东区声功能区划结果”可知，项目所在位置属于2类功能区，项目属于日用玻璃品制造，运营过程中各噪声设备经合理布局、减振等措施，对现状声环境质量的增值影响较小，不影响区域声环境功能，因此本项目建设与声环境功能区要求相符。 图1-1 揭东区声功能区划结果 地方法规的符合性分析 ①与《揭阳市重点流域水环境保护条例》相符性分析 《揭阳市重点流域水环境保护条例》（2019 年 1 月 16 日广东省第十三届人民代表大会常务委员会第九次会议通过）提出：“禁止新建不符合国家产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼汞、炼油、电镀、农药、石棉、水泥、玻璃、钢铁、火电以及其他严重污染水环境的生产项目。”；“重点流域供水通道岸线一公里范围内禁止建设印染、电镀、酸洗、冶炼、重化工、化学制浆、有色金属等重污染项目。 本项目为日用玻璃制品制造，生产工艺和技术装备不属于《产业结构调整指导目录(2019 年本)》中“限制类”、“淘汰类”以及“落后产品”之列，符合国家相关产业政策的规定，且本项目产生的生产废水不外排。综上所述，本项目基本符合《揭阳市重点流域水环境保护条例》的要求。 ② 土地使用的合法性分析 项目位于揭阳市揭东区田下村，项目不属于国土资发[2012]98号文件限批或禁批的范围。 综上所述，项目符合产业政策要求，土地使用功能符合揭阳市城市总体（2011-2035）要求，选址合理。项目建设选址应服从《揭阳市城市总体规划（2011-2035 年）》（中心城区土地建设规划），项目所在地为村庄建设用地，本项目承诺服从城市规划安排。因此，本项目用地符合城市总体规划要求。 ③与《中共揭阳市委办公室揭阳市人民政府办公室关于印发<揭阳市打好污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020 年）>的通知》（揭委办发【2018】26 号）的相符性分析 《中共揭阳市委办公室揭阳市人民政府办公室关于印发<揭阳市打好污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）>的通知》（揭委办【2018】26号）中第40条中指出：“严格项目准入，全面落实工业园区及交通、产业、能源、自然资源开发等重点领域规划环境影响评价有关要求，除已通过规划环评审查、符合园区准入要求的工业园区外，禁止新建电镀、印染、酸洗、电解抛光、电泳加工及其他含涉酸表面处理工序的重污染项目”。 本项目为日用玻璃制品制造，不属于电镀、印染、酸洗、电解抛光、电泳加工及其他含涉酸表面处理工序的重污染项目。因此，项目符合相关要求。 ④与《揭阳市人民政府办公室关于印发榕江流域污染综合整治工作方案的通知》（揭府办〔2017〕94 号）相符性分析 根据《揭阳市人民政府办公室关于印发榕江流域污染综合整治工作方案的通知》（揭府办〔2017〕94 号）中严格流域环境准入：榕江流域内坚持空间准入、总量准入、项目准入“三位一体”的环境准入制度，禁止新建、扩建电镀（含有电镀工序的线路板厂）、印染、化学制浆、造纸、鞣革、冶炼、铅酸蓄电池、危险废物处置及排放含汞、砷、镉、铬、铅等重金属污染物的涉水重污染项目和存在重大环境风险、环境安全隐患的项目。积极引导企业转型升级，向低污染绿色产业转变。 本项目主要从事日用玻璃制品制造，不属于该文规定的禁止新扩建的行业。本项目不外排污水。生活污水近期经三级化粪池处理达《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）中旱作标准后回用周边农灌；本项目生产过程会产生磨边废水和清洗废水；磨边废水通过二级沉淀+循环水收集池处理后，上层清液泵入净水池，回用于磨边工序。清洗废水收集二经沉淀+循环水收集池处理后回用作磨边工序补充水，不外排。因此，本项目的建设符合《揭阳市人民政府办公室关于印发榕江流域污染综合整治工作方案的通知》（揭府办〔2017〕94 号）文件要求。 其他法规相符性分析 （1）与环大气〔2019〕53 号《生态环境部关于印发〈重点行业挥发性有机物综合治理方案〉的通知》相符性分析 根据《生态环境部关于印发〈重点行业挥发性有机物综合治理方案〉的通知》 中的要求：全面加强无组织排放控制，推进使用先进生产工艺，通过采用全密闭、连续化、自动化等生产技术，以及高效工艺与设备等，减少工艺过程无组织排放，提高废气收集率，遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制；推进建设适宜高效的治污设施，企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择治理技术，鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高 VOCs 治理效率。 本项目生产过程中产生废气主要中空玻璃上胶时产生的有机废气，产生量较小，经过加强机械通风和自然通风等措施，以无组织形式排放。因此，本项目的建设符合环大气〔2019〕53 号《生态环境部关于印发〈重点行业挥发性有机物综合治理方案〉的通知》文件要求。 （2）与关于印发《广东省挥发性有机物（VOCS）整治与减排工作方案 （2018-2020 年）的通知符合性分析 严格控制新增污染物排放量。严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高 VOCs 排放建设项目。重点行业新建涉VOCs排放的工业企业原则上应入园未纳入《石化产业规划布局方案》新建炼化项目一律不得建设。严格涉VOCs 建设项目环境影响评价，实行区域内 VOCs 排放等量或倍量削减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。 项目为日用玻璃品制造，不属于石化、化工、包装印刷、工业涂装等高 VOCs 排放建设项目，产生的少量有机废气经过加强机械通风和自然通风等措施，以无组织形式排放。因此，本项目与《广东省挥发性有机物（VOCs）整治与减排工作方案（2018-2020 年）》是相符的。 （3）与《关于印发<2020年挥发性有机物治理攻坚方案>的通知》（环大气[2020]33号）相符性分析 为确保完成“十三五”环境空气质量改善目标任务，有效降低O3污染，保障人民群众身体健康，在全国开展夏季（6-9月）VOCs治理攻坚行动。生态环境部印发了《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》。由于本项目涤纶化纤布和棉布在定型过程中会产生挥发性有机物，本项目参照该治理攻坚方案相关内容进行废气治理设施可行性分析。 本项目与《关于印发<2020年挥发性有机物治理攻坚方案>的通知》（环大气[2020]33号）相符性分析见表1-2。 表1-2 与（环大气[2020]33号）相符性分析 项目 要求 项目情况 大力推进源头替代，有效减少VOCs产生 大力推进低（无）VOCs含量原辅材料替代。将全面使用符合国家要求的低VOCs含量原辅材料的企业纳入正面清单和政府绿色采购清单。企业应建立原辅材料台账，记录VOCs原辅材料名称、成分、VOCs含量、采购量、使用量、库存量、回收方式、回收量等信息，并保存相关证明材料。采用符合国家有关低VOCs含量产品规定的涂料、油墨、胶粘剂等，排放浓度稳定达标且排放速率满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施。使用的原辅材料VOCs含量（质量比）均低于10%的工序，可不要求采取无组织排放收集和处理措施。 本项目使用的原辅材料，含有少量的VOCs，企业投产运行时应建立原辅材料台账，记录VOCs原辅材料名称、成分、VOCs含量、采购量、使用量、库存量、回收方式、回收量等信息，并保存相关证明材料。 全面落实标准要求，强化无组织排放控制 企业在无组织排放排查整治过程中，在保证安全的前提下，加强含VOCs物料全方位、全链条、全环节密闭管理。储存环节应采用密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。装卸、转移和输送环节应采用密闭管道或密闭容器、罐车等。生产和使用环节应采用密闭设备，或在密闭空间中操作并有效收集废气，或进行局部气体收集；非取用状态时容器应密闭。 本项目使用的原辅材料在生产工艺中才会挥发VOCs，因此储存环节、装卸、转移和输送环节不需要全密闭管理。本项目生产线尽量密闭生产。 聚焦治污设施“三率”，提升综合治理效率 除恶臭异味治理外，一般不采用低温等离子、光催化、光氧化等技术。行业排放标准中规定特别排放限值和控制要求的，应按相关规定执行；未制定行业标准的应执行大气污染物综合排放标准和挥发性有机物无组织排放控制标准；已制定更严格地方排放标准的，按地方标准执行。 本项目生产过程中产生废气主要中空玻璃上胶时产生的有机废气，产生量较小，经过加强机械通风和自然通风等措施，以无组织形式排放；VOCs无组织废气排放执行《挥发性有机物无组织排放标准》附录A“厂区内VOCs无组织排放监控要求”；厂区内VOCs无组织排放监控点浓度执行特别排放监控限值。 按照与生产设备“同启同停”的原则提升治理设施运行率。根据处理工艺要求，在处理设施达到正常运行条件后方可启动生产设备，在生产设备停止、残留VOCs废气收集处理完毕后，方可停运处理设施。VOCs废气处理系统发生故障或检修时，对应生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；因安全等因素生产工艺设备不能停止或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。按照“适宜高效”的原则提高治理设施去除率，不得稀释排放。企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气特征、VOCs组分及浓度、生产工况等，合理选择治理技术，对治理难度大、单一治理工艺难以稳定达标的，要采用多种技术的组合工艺。采用活性炭吸附技术的，应选择碘值不低于800毫克/克的活性炭，并按设计要求足量添加、及时更换。 本项目在生产运行过程中应落实与生产设备“同启同停”的原则提升治理设施运行率。在处理设施达到正常运行条件后方可启动生产设备，在生产设备停止、残留VOCs废气收集处理完毕后，方可停运处理设施。 综上，本项目与《关于印发<2020年挥发性有机物治理攻坚方案>的通知》（环大气[2020]33号）的要求相符。 （4）本项目与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中相对应无组织排放控制要求相符性分析 本项目与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）相符性分析见表1-3。 表1-3 与（GB37822-2019）的相符性分析 要求 项目情况 VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、 储库、料仓中。 本项目原辅材料均储存在包装桶内，符合要求。 盛装VOCs物料的容器或包装袋应存于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。 本项目储存原辅材料的包装桶包装袋等均存放于全封闭的车间内，盛装物料的包装桶在非取用状态时保持密封状态，符合要求。 VOCs物料储库、料仓应满足3.6条对密闭空间的要求。 原料仓库为全封闭的建筑物，除人员、车辆、物料进出时，门窗及其他开口部位均保持关闭状态；满足要求。 企业应建立台账，记录含VOCs原辅材料和含VOCs产品的名称、使用量、回收量、废弃量、去向及VOCs含量等信息，台账保存期限不少于3年。 本项目对原辅材料建立台账，并保存3年以上，满足要求。 企业应考虑生产工艺、操作方式、废气性质、处理方法等因素，对VOCs废气进行分类收集。 本项目尽量密闭生产，满足要求。 综上，本项目与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）的要求相符。 （5）《广东省打赢蓝天保卫战2018年工作方案》（粤环[2018]23号）的相符性分析 根据《广东省打赢蓝天保卫战2018年工作方案》（粤环[2018]23号），“1.各地级以上市全面梳理本行政区域内钢铁、水泥、玻璃、化工、陶瓷、造纸、石材、有色金属等高污染行业企业和涉挥发性有机物 (VOCs)行业企业，清查相关行业中能耗、环保等达不到标准以及属于落后产能的企业”，“17.深化工业挥发性有机物治理——鼓励重点行业企业开展生产工艺和设备水性化改造，加大水性涂料、粉末涂料等绿色、低挥发性涂料产品使用，加快涂料水性化进程，从生产源头减少挥发性有机物排放”。 本项目属于日用玻璃制品制造。项目能耗较低，环保达相关要求，且不属于落后产能企业，使用低毒、低（无）VOCs含量的原辅材料，因此符合《广东省打赢蓝天保卫战2018年工作方案》（粤环[2018]23号）的要求。 与生态环境部《关于做好环境影响评价制度与排污许可制度衔接相关工作的通知》相关要求相符性分析 表1-4 项目与环保部《关于做好环境影响评价制度与排污许可制度衔接相关工作的通知》相关要求相符性分析 相关要求 本项目情况 相符性 一、环境影响评价制度是建设项目的环境准入门槛，是申请排污许可证的前提和重要依据。排污许可制是企事业单位生产运营期排污的法律依据，是确保环境影响评价提出的污染防治设施和措施落实落地的重要保障 项目在向环保主管部门申请排污许可证前委托了广东源生态环保工程有限公司承担该项目的环境影响评价工作 相符 二、做好《建设项目环境影响评价分类管理名录》和《固定污染源排污许可分类管理名录》的衔接，按照建设项目对环境的影响程度、污染物产生量和排放量，实行统一分类管理。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），项目属于“二十七、非金属矿物制品业，57、玻璃制品制造：特种玻璃制造；其他玻璃制造；玻璃制品制造（电加热的除外；仅切割、打磨、成型的除外）”，应当编制环境影响报告表；根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019 年），项目属于“二十五、非金属矿物制品业-66玻璃制品制造305”中的其他类别，属于排污许可证登记管理。 相符 项目应严格执行《关于做好环境影响评价制度与排污许可制度衔接相关工作的通 知》（环办环评【2017】84 号）相关要求。按照国家环境保护相关法律法规做好排污许可证工作。环境影响报告表以及审批文件中与污染物相关的主要内容应当纳入排污许可证登记管理。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 揭阳市顺记钢化玻璃有限公司日用玻璃制品生产线建设项目位于揭阳市揭东区田下村，其中地理坐标为东经116度27分57.98秒，北纬23度34分35.73秒。项目总投资100万元，其中环保投资10万元。占地面积6850.37平方米。建筑面积5000平方米。 项目主要从事日用玻璃制品制造，年生产加工钢化玻璃36万平方米，夹层玻璃9万平方米。 本项目所使用的厂房为已建成厂房，已取得揭东县云路镇田东村民委员会同意（土地证明文件详见附件）。 工程规模 建设规模 项目占地面积6850.37㎡，建筑面积5000㎡。具体的项目组成内容如下表，项目平面布置图见附图。 表2-1 项目工程组成情况一览表 工程类别 备注 主体工程 办公室：建筑面积约1000㎡ 生产车间：建筑面积约4000㎡ 公用工程 市政供水系统、市政配电系统 环保工程 项目员工生活污水近期经三级化粪池预处理达《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）中旱作标准后回用周边农灌；远期待管网铺设完善后经三级化粪池处理达广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中第二时段三级标准及揭东区污水处理厂进水标准两者中较严者后排入揭东区污水处理厂处理；本项目生产过程会产生磨边废水和清洗废水，磨边废水经过设备自带的集水设施收集沉淀后，再通过管道集中收集并引流至沉淀池，磨边废水通过二级沉淀+循环水收集池处理后，上层清液泵入净水池，回用于磨边工序。清洗废水收集二经沉淀+循环水收集池处理后回用作磨边工序补充水，不外排。 本项目生产过程中产生废气主要中空玻璃上胶时产生的有机废气，产生量较小，经过加强机械通风和自然通风等措施，以无组织形式排放。 采用低噪声设备，生产设备采用消声、减震措施，厂区进行合理布置，加强绿化等。 项目员工生活垃圾定期经环卫部门统一清运；生产过程中产生的沉淀池玻璃渣和废碎玻璃经专业回收公司处理；废包装材料外售给废品回收站处理。 产品方案及规模 项目主要加工日用玻璃制品，项目产品及规模见表2-2。 表2-2 项目产品及规模一览表 序号 名称 年产量 1 钢化玻璃 36万平方米 2 夹层玻璃 9万平方米 主要原辅材料 表2-3 主要原辅材料用量一览表 序号 名称 年用量 1 原片玻璃 18t 2 中空胶 0.5t 3 胶条 0.3t 主要辅助材料的理化性质： 中空胶：中空玻璃胶可划分为热塑和热固两大类。属于热塑类的中空玻璃胶有热熔丁基胶、聚异丁烯胶和舒适胶条。属于热固类的中空玻璃胶有硅酮胶、聚胺酯胶和聚硫胶。一般来说，热塑胶多用于第一道密封，而热固胶多用于第二道密封即结构密封。 （4）项目主要设备 表2-4 设备清单列表 序号 设备名称 数量 备注 1 单边连线磨边机 1台 / 2 双边机 1台 / 3 切片机 1台 / 4 干夹线 1条 / 5 钻孔机 1台 / 6 钢化炉 2台 电加热 7 中空自动线 1条 / 劳动定员和生产天数 本项目劳动定员共12人，均在厂区内食宿。全年生产300天，每天工作8小时。 公用工程 （1）给水 项目用水由市政自来水管网接入。 项目劳动定员12人，均在厂区内住宿。根据广东省地方标准《用水定额 第3部分：生活》（DB44/T 1461.3-2021），住宿员工生活用水量按38m³/（人·a）计，则生活用水量为1.52m3/d（456m3/a）；项目生产用水主要为磨边工序用水及清洗工序用水；磨边工序用水量为1.5m³/d，清洗工序用水量为0.5m³/d，项目生产用水量为2m³/d，该部分废水经自建污水处理设施处理后循环使用不外排，其中每日需补充新鲜用水量为0.2m³，则项目总生产用水量为0.2m³/d*300d+2m³/d=62m³/a。即项目总用水量为518m³/a。 图2-1 项目水平衡图 （2）供电 项目用电由市政供电网供给。 排水 项目排水体制采用雨污分流制，项目产生的污水主要为生产废水和生活污水。 ①生产废水 生产废水：磨边用水和清洗用水循环回用，只需补充蒸发损耗的水量，不外排。 ②生活污水 项目排水体制采用雨污分流制，项目生活污水经三级化粪池预处理，近期达《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）中旱作标准后回用周边农灌，不外排；远期待污水厂管网铺设完善后，经处理达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准及揭东区污水处理厂进水水质标准较严者后排入揭东区污水处理厂进行处理。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 项目工艺流程及产污环节如下： ①钢化玻璃工艺流程 ②夹层玻璃工艺流程 工艺流程简述： ①钢化玻璃 将原片玻璃进行切片后，将玻璃通过磨边机进行磨边，磨边采用湿法磨边，后进行清洗，以去除表面灰尘等。清洗后的玻璃擦干晾干后送入钢化炉进行压胶钢化，钢化炉为电加热，温度控制在680℃-700℃，压胶过后由风机进行淬冷，淬冷过程要求迅速而且均匀地冷却，使玻璃获得均匀分布的应力和最佳的钢化强度。冷却后的玻璃检查合格后即为钢化玻璃成品。 ②夹层玻璃 将清洗后的钢化玻璃和中空胶进行夹胶处理，即将中空胶加在两片玻璃之间，裁去多余部分。将夹胶好的玻璃压胶加压，同时使玻璃与中空胶有机统合在一起，最后经检验后，合格品包装入库。 产污环节分析 1、废水 （1）生产废水：主要为磨边废水和清洗废水。 （2）生活污水：主要为员工日常工作产生的生活污水。 2、废气 本项目生产过程中产生废气主要为玻璃磨边机加工粉尘、夹层玻璃夹胶和压胶时产生的有机废气。 3、噪声 主要为磨边机、自动切割机、钢化炉、钻孔机等设备运行时产生的噪声。 4、固废 （1）生产固废：主要为沉淀池玻璃渣和废碎玻璃、废包装材料。 （2）生活固废：主要为员工生活垃圾。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 项目东侧为乡道，南侧为空地，西侧为水泥涵管厂，北侧为乡道。主要环境问题为工厂的“三废”影响和道路交通尾气等。 项目周边主要污染源：本项目位于揭阳市揭东区田下村，主要污染源为附近少量的中小型的工业企业。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 1、本项目所在区域环境功能属性见表3-1： 表3-1 建设项目环境功能属性一览表 编 号 项 目 类 别 1 环境空气质量功能区 属二类区域，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准 2 水环境功能区 项目附近水体枫江（“潮州笔架山”至“揭阳枫口”河段），属于IV类水，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中IV类水质标准 3 声环境功能区 项目所在区域属于2类区域，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 4 是否基本农田保护区 否 5 是否风景保护区 否 6 是否水库库区 否 7 是否饮用水源保护区 否 8 是否两控区 是（酸雨控制区） 9 是否污水处理厂集水范围 是，揭东区污水处理厂 2、环境空气质量现状 根据《揭阳市环境保护规划（2007-2020）》及《关于<揭阳市环境保护规划（2007-2020）>的批复》（揭府函[2008]103号），项目所在区域为环境空气二类功能区，本项目位于环境空气二类功能区，执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其2018年修改单中中的二级标准。 为了解项目所在区域的环境空气质量现状，根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ 2.2-2018）的要求，评价根据《揭阳市环境质量报告书（2019年）》揭阳市区环境空气监测数据，详见表3-2。 表3-2 区域环境空气质量情况及监测结果 单位：μg/m3（一氧化碳：mg/m3） 统计指标 SO2 NO2 PM2.5 PM10 CO O3 监测天数 365 365 365 365 365 365 最小值 6 8 6 13 0.6 15 最大值 20 54 93 114 1.7 192 日均值第95百分位数 11 22 31 52 1.2 147 标准值 150 80 150 200 4000 35 达标率100% 100.0 100.0 99.5 100.0 100.0 95.9 由此可以看出，评价区域内SO2、NO2、PM10、CO没有超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018修改单中的二级标准限值，PM2.5、O3超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018修改单中的二级标准限值，说明项目区域的环境空气质量一般。 3、地表水环境质量现状 本项目运行期间产生的废水主要为生活污水和生产废水，生活污水近期经三级化粪池处理达《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）中旱作标准后，回用周边农灌；远期待管网铺设完善，生活污水经三级化粪池处理达广东省地方标准《水污染排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准及揭东区污水处理厂进水标准两者中较严者后排入揭东区污水处理厂进行处理；生产废水经收集沉淀处理后回用生产，循环使用不外排。 项目附近水体为枫江（“潮州笔架山”至“揭阳枫口”河段），为IV类水，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的IV类水质标准。为了解评价区域内地表水体的质量现状，本评价引用《揭阳市环境监测年鉴（2020年）》榕江水系水质监测数据，结果统计见下表： 表3-3 2019年揭阳市榕江水系水质监测结果统计表 单位：mg/L（pH无量纲；粪大肠菌群：个/L） 江段 断面 名称 项目 指标 水温 pH值 溶解氧 化学需氧量 五日生化需氧量 氨氮 总磷 总氮 粪大肠 菌群 悬浮物 执行 标准 水质 类别 水质 状况 二级 支流 枫江 深坑 样品数 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 Ⅳ 劣V 重度污染 年均值 24.1 6.95 2.1 27 5.8 2.92 0.27 5.51 168604 21.3 最大值 29.8 7.05 2.9 35 6.9 4.11 0.38 8.06 280000 22.0 最小值 17.9 6.78 1.0 20 4.9 1.86 0.12 3.71 24000 20.0 达标率% 100.0 100.0 0.0 75.0 66.7 0.0 77.1 — — — 枫江口 样品数 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 Ⅳ V 中度污染 年均值 25.2 6.95 2.995 23 5.5 1.93 0.10 4.48 21188 21.3 最大值 31.2 7.02 4.8 36 6.0 3.97 0.18 6.91 35000 22.0 最小值 17.1 6.84 1.7 17 4.9 0.07 0.02 2.31 13000 20.0 达标率% 100.0 100.0 41.7 91.7 100.0 29.2 100.0 — — — 河段合计 年均值 24.7 6.95 2.5 25 5.6 2.42 0.19 4.99 94896 21.3 — 劣V 重度 污染 注：*SS引用《地表水资源质量标准》（SL63-94）。 由表3-3可知，枫江深坑及枫江口断面监测指标CODCr、DO、总磷、氨氮、BOD5均没有达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类水质标准的限值要求，其他指标均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类水质标准的限值要求。枫江深坑断面的水质状况为重度污染，水质类别为劣V类；枫江口断面的水质状况为中度污染，水质类别为V类；河段合计水质状况为重度污染，水质类别为劣V类。 超标的原因可能是沿岸工业企业及居民生活污水未经处理直接排入河流。目前揭阳市政府正加大对污水处理设施及污水管网铺设的建设，水质将会得到很大的改善。 4、声环境现状 本项目50m范围内不存在噪声环境敏感点，为了解建设项目所在声环境质量现状，项目委托广东恒达环境检测有限公司于2021年4月20日-4月21日连续两天对厂界进行噪声实测从所测的监测结果显示，全部监测数据均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，表明该区域声环境质量良好。 表3-4 厂界噪声监测结果表 声级计型号 AWA5680 声级校准器型号 AWA6221A 测点位置 噪声级 Leq dB(A) 监测日期 昼间 （气温：25.3℃；风速：1.1m/s； 天气：晴 无雷雨） 夜间 （气温：20.2℃；风速：1.0m/s； 天气：晴 无雷雨） 时间 测定值 主要声源 时间 测定值 主要声源 厂界东面外1m处▲1 2021.04.20 10:22-10:32 57 道路交通噪声 22:07-22:17 46 环境噪声 厂界南面外1m处▲2 10:39-10:49 58 环境噪声 22:25-22:35 44 环境噪声 厂界西面外1m处▲3 10:57-11:07 57 环境噪声 22:44-22:54 45 环境噪声 厂界北面外1m处▲4 11:16-11:26 59 道路交通噪声 23:04-23:14 47 环境噪声 测点位置 噪声级 Leq dB(A) 监测日期 昼间 （气温：28.2℃；风速：2.0m/s； 天气：晴 无雷雨） 夜间 （气温：21.5℃；风速：2.3m/s； 天气：晴 无雷雨） 时间 测定值 主要声源 时间 测定值 主要声源 厂界东面外1m处▲1 2021.04.21 09:44-09:54 58 道路交通噪声 22:05-22:15 45 环境噪声 厂界南面外1m处▲2 10:03-10:13 59 环境噪声 22:24-22:34 46 环境噪声 厂界西面外1m处▲3 10:21-10:31 58 环境噪声 22:43-22:53 44 环境噪声 厂界北面外1m处▲4 10:40-10:50 57 道路交通噪声 23:02-23:12 46 环境噪声 备注：1、监测位置见附图。 由上表可知，项目厂界东南西北侧噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2 类区标准（昼间60dB(A)，夜间50dB(A)）。 5、生态环境质量现状 本项目属于产业园区外建设项目新增用地，项目周边现状均为工业企业，无存在生态环境保护目标，故不需进行生态现状调查。 6、电磁辐射 本项目不属于电磁辐射类项目，故无需开展监测与评价。 7、地下水、土壤环境质量现状 本项目主要从事日用玻璃制品制造，用地范围内均进行了硬底化，不存在土壤、地下水污染途径。因此，不进行土壤、地下水环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 主要保护目标如下： 1、环境空气：保护目标为建设区域周围空气环境质量，保持周围环境空气符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 2、水环境：保护本项目所涉及的枫江不受本项目的建设而受到明显影响。 3、声环境：保护目标为项目的声环境质量，区域保护级别为《声环境质量标准（GB3096-2008）2类标准。 4、固体废物保护目标：固体废物保护目标是妥善处理本项目产生的固废，使之不成为区域内危害环境的新污染源。 5、地下水环境保护目标：厂界外500m范围内无地下水集中式使用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，无生态环境保护目标。 6、生态环境质量现状 本项目属于产业园区外建设项目新增用地，但项目周边均为工业企业，无生态环境保护目标。 7、经调查，本项目周围环境敏感点如下表3-5及附图所示： 表3-5 环境敏感点分布情况表 环境要素 编号 保护目标 相对 方位 最近边界距离(m) 人口规模（人） 备注 保护目标 环境空气 1 田下村 所在村 -- 2000 村庄 《环境空气质量标准》(GB3095-2012) 二级标准 2 沙田村 东 112 800 村庄 3 陇上村委会 东北 386 10 村委会 4 揭东云路镇初级中学 西 360 500 学校 5 田东村 南 500 7301 村庄 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 废水排放标准 本项目清洗废水和磨边废水处理后循环回用不外排，执行《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB19923-2005）中洗涤用水水质标准。员工生活污水近期经三级化粪池处理达《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）中旱作标准后，回用周边农灌；远期待管网铺设完善后，经三级化粪池处理达广东省地方标准《水污染排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准及揭东区污水处理厂进水标准两者中较严者后排入揭东区污水处理厂进行处理。 表3-6 生活污水排放标准 单位（mg/L） 序号 污染物 （GB5084-2021）中旱作标准 （DB44/26-2001）第二时段三级标准 揭东区污水处理厂进水标准 本项目执行（GB5084-2021）中旱作标准 1 pH 5.5-8.5 6-9 6-9 5.5-8.5 2 CODcr 200 ≤500 ≤250 200 3 BOD5 100 ≤300 ≤120 100 4 SS 100 ≤400 ≤150 100 5 阴离子表面活性剂 8 ≤20 -- 8 6 TP（以P计） -- -- ≤4.0 -- 7 氨氮 -- -- ≤30 -- 8 TN -- -- ≤40 -- 表3-7 生产废水执行标准 污染物 pH CODcr BOD5 SS NH3-N 《城市污水再生利用 工业用水水质》洗涤用水水质标准 6.0-9.0 -- 30 30 -- 废气排放标准 本项目大气污染物主要为颗粒物、非甲烷总烃，颗粒物、非甲烷总烃排放执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）表2中二级标准及无组织排放监控浓度限值。 表3-8 大气污染物排放限值 标准 污染物 最高允许排放浓度 (mg/m3 ) 排气筒高度 （m） 排放速率 （kg/h） 无组织排放监控浓度限值 监控点 浓度 (mg/m3 ) 《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001） 颗粒物 120 15 2.9 周界外浓度 1.0 非甲烷总烃 120 15 8.4 4.0 噪声排放标准 噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。各类声标准限值参数详见表3-9。 表3-9 环境噪声排放标准值 单位：dB（A） 时段 声环境功能区类别 昼间 夜间 2类 60 50 固体废物 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）标准。危险废物按《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及2013年修改单要求。 |
| 总量 控制 指标 | 1、水污染物总量控制指标： 项目生活污水近期经三级化粪池处理达标后回用周边农灌，故无需申请总量控制指标。 2、大气污染物总量控制指标： 本项目废气污染物主要为非甲烷总烃，主要为无组织排放，排放量为0.00064t/a。 根据《广东省生态环境厅关于做好重点行业建设项目挥发性有机物总量指标管理工作的知》（广东省生态环境厅文件粤环发〔2019〕2 号）第四点中 的“对 VOCs 排放量大于300公斤/年的新、改、扩建项目，进行总量替代，按照附表1填报 VOCs 指标来源说明。其他排放量规模需要总量替代的，由本级生态环境主管部门自行确定范围，并按照要求审核总量指标来源，填写 VOCs 总量指标来源说明。 本项目非甲烷总烃产生量约为0.00064t/a，产生速率为0.0003kg/h，非甲烷总烃产生量极小，对周围环境影响极小，加强车间通风，以无组织废气排放的方式排放。 3、固体废物排放总量控制指标 本项目产生的固废为生活垃圾、沉淀池玻璃渣、废碎玻璃、废包装材料等。生活垃圾由环卫部门逐日清运集中填埋；废包装材料外售给废品收购站，综合利用；沉淀池玻璃渣及废碎玻璃经专业回收公司回收利用。本项目固废均不外排，故不设置固体废物总量控制指标。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目利用现有厂房作为生产场所，厂房主体工程及辅助工程等均已建设完成，故本报告不对施工期污染源及其环境影响进行评价。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、水环境影响分析 项目用水主要是职工生活用水和生产用水，其中生产用水主要为磨边用水和清洗用水。 ①生活污水 项目劳动定员12人，均在厂区内住宿。根据广东省地方标准《用水定额 第3部分：生活》（DB44/T 1461.3-2021），住宿员工生活用水量按38m³/（人·a）计，则生活用水量为1.52m3/d（456m3/a），排污系数以0.9计，则生活污水产生量为1.37m3/d（410.4m3/a）。生活污水的主要污染物为COD、BOD5、SS和氨氮等污染物。 表4-1 项目生活污水产排情况 污染物 CODcr BOD5 SS NH3-N 产生浓度（mg/L） 300 180 200 35 产生量（t/a） 0.123 0.074 0.082 0.014 《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）中旱作标准（mg/L） 200 100 100 -- 排放量（t/a） 0.082 0.041 0.041 -- 本项目生活污水近期经三级化粪池处理达《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）中旱作标准后回用周边农灌，不会对周围环境造成明显影响。 回用周边农田灌溉可行性分析： 项目东侧220米处有一块农田，约8.6亩。本项目生活污水量约1.37m³/d。根据《广东省用水定额》（DB44/T1461-2014）中表8 蔬菜灌溉用水定额表可知，叶菜类用水定额值为91m³/亩。已知东侧农田面积约8.6亩，则用水量约780m³/d，已知项目生活污水产生量为1.37m³/d，则项目产生的生活污水由吸粪车运至东侧农田灌溉，均能够被西南侧农田接纳、利用。 综上所述，本项目生活污水处理措施能够使污水实现综合利用，不会对周围环境造成影响。因此，本项目生活污水回用于农灌措施合理可行。 根据揭阳市气候条件，本项目按照雨季连续降雨7天计算，项目生活污水产生量为1.37m³/d，则雨季连续降雨后生活污水储存量为9.59m³。根据计算，项目拟设置应急事故池容积大约为10.21m³。（应急事故池设置见第7项分析）项目拟设应急事故池容积能满足雨季连续降雨7天项目营运期间产生的生活污水水量。 ②生产废水 生产废水主要为磨边废水和清洗废水。项目磨边工序使用磨边机对玻璃片进行湿法磨边，磨边工序废水产生量为1.5m3/d，磨边废水中主要污染物为CODcr（150mg/L）、SS（500mg/L）。磨边后需进行清洗（使用普通自来水，不添加任何清洗剂）除去玻璃片表面碎屑，清洗工序废水产生量为0.5m3/d，废水中主要污染物为CODcr（100mg/L）、SS（300mg/L）。以上废水产生量为2m³/d，该部分废水经沉淀处理后循环使用不外排，每日需补充新鲜用水量为0.2m³/d，则生产废水产生量为62m³/a。 磨边废水经过设备自带的集水设施收集沉淀后，再通过管道集中收集并引流至沉淀池，磨边废水通过二级沉淀+循环水收集池处理后，上层清液泵入净水池，回用于磨边工序。清洗废水收集二经沉淀+循环水收集池处理后回用作磨边工序补充水，不外排。本项目的磨边用水主要起降温和除尘作用，清洗主要是除去玻璃片表面碎屑作用，因此对水质要求不高，故磨边废水和清洗废水经沉淀处理后完全回用于生产是可行的。回用水始终循环往复回用，只有少量蒸发损耗，及时补充新鲜水即可。因此，本项目的生产废水可实现零排放。 废水水质及污染物产生情况详见表4-2。 表4-2 项目生产废水产排情况 废水量 类别 CODcr BOD5 SS 磨边废水 （1.5t/d） 产生浓度 150mg/L / 500mg/L 产生量 0.0002t/d / 0.0008t/d 排放浓度 / 30mg/L 30mg/L 排放量 0.0002t/d 0.00005t/d 0.00005t/d 清洗废水 （0.5t/d） 产生浓度 100mg/L / 300mg/L 产生量 0.00005t/d / 0.0002t/d 排放浓度 / 30mg/L 30mg/L 排放量 0.00005t/d 0.00002t/d 0.00002t/d 生产废水循环回用可行性分析： ①水量的可行性分析 由上文可知，项目生产废水量为62t/a，通过处理能力为1t/d自建污水处理设施进行处理后回用，不外排。该项目设置的自建污水处理设施处理能力能够满足对项目生产废水的处理需求。 ②水质的可行性分析 项目生产废水量为62t/a，主要污染因子为SS、CODcr、BOD5等，项目设置一套处理能力为1t/d的污水处理设施对项目生产废水进行处理。 主要废水处理工艺为沉淀处理，经核算后，处理后生产废水各项污染物指标均满足《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）中洗涤用水水质标准要求；本项目的磨边用水主要起降温和除尘作用，清洗主要是除去玻璃片表面碎屑作用，因此对水质要求不高，故磨边废水和清洗废水经沉淀处理后完全回用于生产是可行的。回用水始终循环往复回用，只有少量蒸发损耗，及时补充新鲜水即可。故本项目生产废水经二级沉淀+循环水收集池处理后循环回用不外排是合理可行的。 设计日处理能力为1t/d，能满足项目生产废水处理需求。 表4-3 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 废水类别 生活污水 生产废水 污染物种类 CODcr、BOD5、SS、NH3-N SS、CODcr 排放去向 排入揭东区新亨镇污水处理厂 循环使用 排放规律 / / 污染治理设施 编号 TW001 TW002 名称 化粪池 二级沉淀+循环水收集池 工艺 三级化粪池 沉淀处理 排放口编号 DW001 DW002 排放口名称 生活污水回用水口 回用水检测口 排放口设置是否符合要求 是 是 排放口类型 一般排放口-其他 一般排放口-车间或生产设施排放口 表4-4 废水间接排放口基本情况表 排放口编号 DW001 DW002 排放口地理坐标 经度 116.46160126 116.46126866 纬度 23.57977152 23.57863426 废水排放量（万t/a） 0.041 0.0062 排放去向 近期回用农灌 循环使用 排放规律 / / 间接排放时段 8：:0-20:00 / 监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）的要求，为履行企业自行监测的职责，我公司目前自行监测手段为手工监测，开展委托监测方式，废水主要为生活污水和生产废水，生活污水排入污水处理厂则无需展开自行监测。 本项目生产废水经沉淀处理后循环使用不外排，生活污水近期经三级化粪池处理达《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）中旱作标准，回用周边农灌。监测频次均为1次/年。 大气环境影响分析 本项目生产过程中产生废气主要为玻璃磨边机加工粉尘、中空玻璃上胶时产生的有机废气。 ①玻璃磨边机加工粉尘 切割后的玻璃还需对边角进行磨光，为了避免粉尘的产生，项目磨边采用水磨法进行，即在双边机磨边的同时，在砂轮与玻璃接触部位冲水，废水进入项目设置的沉淀池静置沉淀后，上层清水全部循环使用，不外排。玻璃粉末作为固废收集，定期清理。玻璃磨边采用水磨法无粉尘外排。 ②玻璃夹胶及压胶时产生的有机废气 本项目在玻璃生产过程中，所用胶会有微量废气产生，废气按照非甲烷总烃计。经类比调查可知，非甲烷总烃类气体产生量为胶用量的0.8‰，项目胶用量（中空胶0.5ta；胶条0.3t/a）共0.8t/a，则本项目非甲烷总烃产生量约为0.00064t/a，产生速率为0.0003kg/h，非甲烷总烃产生量极小，对周围环境影响极小，加强车间通风，以无组织废气排放的方式排放，执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）表2中二级标准及无组织排放监控浓度限值可达标。 ③食堂油烟废气 本项目食堂采用液化石油气为燃料，为清洁能源。食堂厨房在烹饪过程中将产生油烟废气，油烟废气的主要成分是动植物油遇热挥发、裂解的产物、气味、水蒸汽等。项目日就餐人数按12人计，年工作日300天，用量经类比调查取25g/d ，则员工食堂食用油的用量为0.09t/a。食用油在加热过程中产生的油烟量估算参照《社会区域类环境影响评价》中的产污系数3.815kg/t·油计算，则该项目产生的油烟量为0.0003t/a，产生量不大，拟经油烟净化器（去除效率达80%）处理达到《饮食业油烟排放标准》 GB18483-2001）排放标准后经烟道高空排放。 监测计划 项目玻璃上胶时产生的有机废气主要以无组织形式排放，根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）中无组织监测频次的规定“钢铁、水泥、焦化、石油加工、有色金属冶炼、采矿业等无组织废气排放较重的污染源，无组织废气每季度至少开展一次监测；其他涉无组织废气排放的污染源每年至少开展一次监测。该项目无组织废气不属于上述无组织废气排放较重的污染源，故本项目玻璃夹胶、压胶时产生的有机废气监测频次为1次/年。 3、声环境影响分析 本项目生产过程中噪声源主要为生产设备运行产生的噪声，噪声级约75-90 dB(A)。 表4-9 主要噪声源及源强 单位：dB(A) 序号 设备名称 噪声级 1 单边连线磨边机 85-90 2 双边机 85-90 3 切割机 75-90 4 干夹线 75-90 5 钻孔机 70-85 6 钢化炉 80-95 7 中空自动线 75-90 （3）防治措施 为确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的相应标准，项目拟采取以下防治措施： ①车间门选用夹层内部填充隔音棉、门板采用厚实隔音板的性能优异的隔音门，车间窗户选用双层隔音玻璃窗； ②选用低噪声的施工机械及施工工艺，从根本上降低源强。同时要加强检查、维护和保养机械设备，保持润滑，紧固各部件，减少运行震动噪声。整体设备应安放稳固，并与地面保持良好接触，设备安装时加装橡胶弹簧复合减振器，降低噪声。 ③合理安排高噪声设备的使用时间，尽可能避免大量高噪声设备同时使用；注意使用自然条件减噪，把噪声影响减至最低； ④选用隔音效果较好的墙体，使噪声得到一定的衰减； ⑤在原材料的搬运过程中，要轻拿轻放，避免大的突发噪声产生。 （4）预测模型 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）对室内声源的预测方法，声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。 ①噪声叠加计算公式如下： 式中：Lp--多个噪声源的合成声级，dB(A)； Li--某噪声源的噪声级，dB(A)。 ②采用距离衰减模式预测噪声影响值，采用公式如下： 式中：Lp--距噪声源r处的噪声级，dB(A)； Lw--距噪声源r0处的噪声级，dB(A)； r──预测点距声源的距离，m； r0──参考位置距声源的距离，m，取r0＝1m； α──大气对声波的吸收系数，dB(A)/m，平均值为0.008dB(A)/m； R--房屋、墙体、窗、门、围墙对噪声的隔声量，dB(A)。 （5）预测结果 ①厂界噪声预测结果 根据上述计算模式，在对车间生产设备采取隔声降噪措施情况下，计算得出边界噪声预测值见表4-10。 表4-10 厂界噪声预测结果 [ 单位：dB(A) ] 点位 位置 现状值* 预测贡献值 叠加值 标准值 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 N1 东侧 57.5 45.5 36.3 36.3 57.5 46 昼间60dB（A） 夜间50dB（A） N2 南侧 58.5 45 26.5 26.5 58.5 45.1 N3 西侧 57.5 44.5 35.5 35.5 57.5 45 N4 北侧 58 46.5 27.9 27.9 58 46.6 *2021年4月20日和2021年4月21日现状监测数据均值 由表4-10可知，项目厂界噪声预测结果均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348－2008)3类标准的要求。 监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）的要求，厂界环境噪声每季度至少开展一次监测。 4、固废环境影响分析 项目营运期产生的固体废物主要为生产固废和生活垃圾，其中生产固废主要为沉淀池玻璃渣和废碎玻璃、废包装材料。 （1）生活垃圾 本项目共有员工12人，日常生活垃圾产生系数按每人每天0.5kg/d计算，年工作时间为300天，员工生活垃圾产生总量为6kg/d（1.8t/a），由环卫部门逐日清运集中处理。 （2）沉淀池玻璃渣 项目沉淀池定期产生一定量的废玻璃渣，约占原料的0.1%。则产生量约0.018吨/年，收集后交专业回收公司处理。 （3）废碎玻璃 项目生产过程中会产生一定量的废玻璃片，产生量约0.2吨/年，收集后交专业回收公司处理。 （4）废包装材料 项目生产过程中产生的废包装袋约为0.5t/a，外售废品回收站处理。 本项目固体废物产生及治理情况见表4-11。 表4-11 项目固体废物产生及治理情况 名称 产生量 治理措施 备注 生活垃圾 1.8t/a 由环卫部门统一清运 一般废物 沉淀池玻璃渣 0.018t/a 收集后交专业回收公司处理 一般废物 废碎玻璃 0.2t/a 收集后交专业回收公司处理 一般废物 废包装材料 0.5t/a 外售废品回收站处理 一般废物 固体废物处理处置应遵循分类原则及资源化、减量化和无害化原则。 （5）处置去向及环境管理要求 ①生活垃圾 统一收集，交由环卫部门统一处理。 ②一般固体废物 对于一般工业废物，根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020)及相关国家及地方法律法规，提出如下环保措施： 1）为防止雨水径流进入贮存、处置场内，避免渗滤液量增加和滑坡，贮存、处置场周边应设置导流渠。 2）为加强监督管理，贮存、处置场应按 GB15562.2 设置环境保护图形标志。 3）贮存、处置场使用单位，应建立检查维护制度。定期检查维护堤、坝、挡土墙、导流渠等设施，发现有损坏可能或异常，应及时采取必要措施，以保障正常运行。 4）贮存、处置场的使用单位，应建立档案制度。应将入场的一般工业固体废物的种类和数量以及下列资料。详细记录在案，长期保存，供随时查阅。 5、地下水、土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016），对照附录A“地下水环境影响评价行业分类表”，本项目属“J非金属矿采选及制品制造 65、玻璃及玻璃制品”，为IV类项目，可不开展地下水环境影响评价工作。 根据项目所处区域的地质情况，本项目营运期可能对地下水、土壤等环境造成污染，途径主要是污水处理设施、化粪池、污水管道等污水下渗对地下水、土壤环境等造成的污染。为防止对地下水、土壤环境的影响，建议建设单位对这些场所做好硬底化及防渗防泄漏措施，定期对用水及排水管网进行测漏检修，确保这些设施正常运行。在营运期经过对地面、沉淀池、排水管道、化粪池等采取硬化及防渗措施后，项目营运期不会对地下水、土壤环境产生明显的影响。 本项目项目南、北、西侧均为其他厂房，东侧为空地。故本项目所在地周边无上述土壤环境敏感目标；不存在污染途径。因此，不进行土壤、地下水环境质量现状监测。 6、生态环境影响分析 本项目属于产业园区外建设项目新增用地，但项目周边均为工业企业等，无生态环境保护目标，故项目不需分析具体保护措施。 7、环境风险评价 （1）风险源识别 危险化学品是指具有毒害、腐蚀、爆炸、燃烧、助燃等性质，对人体、设施、环境具有危害的剧毒化学品和其它化学品。一个系统中具有潜在能量和物质释放危险的、可造成人员伤害、在一定的触发因素作用下可转化为事故的部位、区域、场所、 空间、岗位、设备及其位置，称其为危险源。 按我国目前已公布的法规、标准，危险化学品可分为八大类，即：①爆炸品；②压缩气体和液化气体；③易燃液体；④易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品；⑤氧化剂和有机过氧物质；⑥毒害品；⑦放射性物品；⑧腐蚀品。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）、《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）和《危险化学品名录》（2015 版），本项目所使用的原辅材料中不存在上述风险物质或危险物品。 （2）环境敏感目标概况 本项目周围主要环境敏感目标分布情况见前文表3-5及附图四。 （3）风险潜势初判及评价等级 本项目不存在风险物质及危废品等，故本项目Q值＜1，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险潜势为Ⅰ，评价工作等级为简单分析。 （4）环境风险单元识别 本项目的环境风险单元识别详见下表： 表4-12 项目环境风险识别表 风险单元 环境风险 污染物 风险类别 环境影响途径及后果 事故 类别 风险防范措施 车间 消防废水 进入附近 水体 COD、pH、SS 等 水环境 对附近内河涌水质造成影响 火灾、 爆炸伴生污染 落实防止火灾措施，在雨水管网的 厂区出口处设置一个闸门，发生事 故时及时关闭闸门，防止泄露液体 和消防废水流出车间，将其可能产生的环境影响控制在车间之内 废水治理 设施 未经处理 达标的废 水直接排 入附近水体 CODcr、氨氮、 BOD5、 SS 等 水环境 对附近水体造成较大冲击 废水治理设施事故性排放 加强检修，发现事故情况立即停止 作业 （5）环境风险分析 ①火灾事故 项目厂区发生火灾事故，主要带来热辐射危害，危及火灾周围的人员的生命及毗 邻建筑物和设备的安全。火灾时在放出大量辐射热的同时，还散发大量的浓烟，含有一定量 CO 等，会对周围环境带来一定影响。 ②废水非正常工况下的事故排放 生活污水及生产废水在排放或废水处理装置、设施处理过程中处理设备发生故障；将会导致设备设施内废水泄漏外排放，造成对地表水、土壤环境污染，周围生活环境和厂区环境将受到影响。 （6）分析结论 本项目的危险物质数量较少，泄漏、火灾/爆炸等事故发生概率较低，环境风险潜势为Ⅰ，在落实上述防范措施后，项目生产过程的环境风险总体可控。以上简单分析内容汇总详见表 4-13： 表4-13 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称 揭阳市顺记钢化玻璃有限公司日用玻璃制品生产线建设项目 建设地点 广东省 揭阳市 揭东区 田下村 地理坐标 东经116度27分57.98秒，北纬23度34分35.73秒 主要危险物质及分布 废水处理设施等 主要影响途径及危害后果 废水非正常工况下的事故性排放，将会导致设备设施内废水泄漏外排放，造成对地表水、土壤环境污染，周围生活环境和厂区环境将受到影响。 风险防范措施要求 1.火灾风险防范措施 ①生产车间应按规范配置灭火器材和消防装备。 ②在原辅材料存放位置和废物暂存场所的明显位置张贴禁用明火的告示。 ④工作人员要熟练掌握操作技术和防火安全管理规定。 2.污水、废气处理系统事故防范措施 为防止污水、废气的事故排放，本项目对事故预防与应急措施如下： ①加强污水处理系统、废气处理设施、集气通道等的运行控制，及时合理地调节运行情况，严禁超负荷运行，并定期巡检喷淋房等设施的运行情况。 ②加强设备管理，认真做好设备、管道、阀门的检查工作，对存在安全隐患的设备、管道、阀门及时进行修理或更换。化粪池、管道应做好防渗漏措施。 ▲事故应急池的设置 为有效防范废水事故排放的影响，建议企业设置事故废水池，用于收集暂存因处理设施故障、生产事故等产生的各类事故废水。 消防废水及事故废水应急措施： 参照中石化《水体污染防控紧急措施涉及导则》要求，事故储存设施总有效容积为： V事故池 =（ V1+V2-V3）max+V4+V5 式中： V1--收集系统范围内发生事故的一个罐组或一套装置的物料量，m3，项目不设储罐， 因此 V1 取最大值 0。 V2--发生事故的储罐或装置的消防水量，m3，根据《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）的规定，项目室内消防栓设计流量为5L/s，一次消防最大用水量为5L/s，时间按0.5h计算，则最大消防水量为9m3。 V3--发生事故时可以传输到其他储存或处理设施的物料量，m3，按最坏情况计，项目内未设置围堰，则 V3=0 m3 V4--发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，m3，项目每日废水量按0.21m3 V5--发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m3，V 雨=1m3。 综 上 ， 事 故 应 急 池 有 效 容 积 V事故池 = （ V1+V2-V3 ） max+V4+V5=（0+9-0）+0.21+1=10.21m3。为防止由于发生废水处理站故障废水外排对周围环境影响，因此企业应设置一个不小于11m3的事故应急池，当发生事故时，废水进入事故应急池。当在48h内事故还不能排除时，企业应临时停产，在废水处理站修复后能确保其正常运行时才可恢复生产。为防止事故性排放项目污水进入周围水环境，应在项目雨水排放口设置安全阀。 一旦发生故障，须立即将应急事故废水排入应急水池暂存，根据水质情况后续采用相应的预处理措施，若5小时之内故障仍未排除，企业需停产，待故障排除时才能恢复生产。 只有项目严格落实上述措施，做好废水处理设施防渗防漏措施，并加强防范意识，则项目运营期间发生废水泄露的概率较小。 8、电磁辐射 本项目不属于电磁辐射类项目，故无需开展监测与评价。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 无组织废气 | 非甲烷总烃 | 加强车间自然通风和机械通风 | 广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）表2中二级标准及无组织排放监控浓度限值 |
|  | 食堂油烟废气 | 油烟 | 经油烟净化器进行处理 | 《饮食业油烟排放标准》 GB18483-2001）排放标准 |
| 地表水环境 | 生活污水排放口 | CODcr、BOD5、SS、氨氮 | 近期经三级化粪池处理后回用周边农灌 | 《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）中旱作标准 |
|  | 生产废水 回用水口 | CODcr、BOD5、SS | 经沉淀处理后回用生产 | 《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB19923-2005）中洗涤用水水质标准 |
| 声环境 | 设备噪声 | 等效A声级 | 对车间生产设备采取隔声降噪措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348－2008)3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 项目员工生活垃圾定期经环卫部门统一清运；生产过程中产生的沉淀池玻璃渣和废碎玻璃经专业回收公司处理；废包装材料外售给废品回收站处理。 |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 项目只要严格管理好其他各项环保措施正常运行，不会对周边土壤环境造成影响。 根据项目所处区域的地质情况，本项目营运期可能对地下水造成污染的途径主要是污水处理设施、化粪池、污水管道等污水下渗对地下水造成的污染。为防止对地下水环境的影响，建议建设单位对这些场所做好硬底化及防渗防泄漏措施，定期对用水及排水管网进行测漏检修，确保这些设施正常运行。在营运期经过对地面、沉淀池、排水管道、化粪池等采取硬化及防渗措施后，项目营运期不会对地下水环境产生明显的影响。 |
| 生态保护措施 | 厂区内外应尽量充分利用空地栽种多种观赏植物，一方面能形成立体花木隔音屏障，增强降噪效果；另一方面还可抗污染，吸附废气，美化生产生活环境。 |
| 环境风险 防范措施 | 废水事故排放环境风险防范措施 废水应落实污染治理措施，确保污染治理措施处于正常工作状态并达标排放。加强环境风险防范工作，要求加强废水处理设施的日常运行管理，加强对操作人员的岗前培训，确保废水稳定达标排放，杜绝事故型排放。 （2）火灾事故防范措施 做好固废的存放、管理等各项安全措施，不得靠近热源和明火，保证周围环境通风、干燥，应加强车间内的通风次数，对员工进行日常风险教育和培训，提高安全防范知识的宣传力度，增强人员的安全意识。 |
| 其他环境 管理要求 | 依法按时限办理排污许可登记管理，按有关监测项目和频次做好常规监测，按有关环境管理要求做好台账。 |

# 六、结论

综上所述，本项目的建设符合国家产业政策要求，有利于当地经济的发展，具有较好的经济和社会效益。在认真落实本环评报告表中提出的污染防治措施，确保污染物达标排放的前提下，项目建设对周围环境影响较小。从环境保护角度分析，本项目的建设是可行的。因此，本项目在环境保护方面可行。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 废水 | CODcr | / | / | / | 0.082t/a | / | 0.082t/a | 0.082t/a |
|  | BOD5 | / | / | / | 0.041t/a | / | 0.041t/a | 0.041t/a |
|  | SS | / | / | / | 0.041t/a | / | 0.041t/a | 0.041t/a |
| 一般工业 固体废物 | 沉淀池 玻璃渣 | / | / | / | 0.018t/a | / | 0.018t/a | 0.018t/a |
|  | 废碎玻璃 | / | / | / | 0.2t/a | / | 0.2t/a | 0.2t/a |
|  | 废包装材料 | / | / | / | 0.5t/a | / | 0.5t/a | 0.5t/a |
| 危险废物 | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | / | / | / | / | / | / | / | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

附图一 项目地理位置图

附图二 项目平面布置图

附图三 项目敏感点分布图

附图四 项目四至图

附图五 广东省环境管控单元图

附图六 揭阳市环境管控单元图

附图七 揭阳市城市总体规划（中心城区土地利用规划图）

附图八 项目现场踏勘图

项目厂区情况图

| 项目北侧（乡道） | 项目东侧（乡道） |
| --- | --- |
| 项目南侧（空地） | 项目西侧（水泥涵管厂） |

委 托 书

广东源生态环保工程有限公司：

根据国家环保部颁布的《建设项目环境影响评价分类管理名录》需进行环境影响评价，现委托贵单位对“揭阳市顺记钢化玻璃有限公司日用玻璃制品生产线建设项目”进行环境影响评价，编制环境影响报告表。

委托单位：揭阳市顺记钢化玻璃有限公司

2021年4月20日

附件2 营业执照

附件3 法人身份证

附件4 用地证明

附件5 租赁协议

协议中承租方吴翔为该项目负责人。

附件6 农灌协议

附件7 环境信息公示

附件8 广东省项目投资代码

附件9 企业现状监测报告

# Text boxes

项目位置

项目位置

1353m

枫江

1176m

500m

360m

112m

386m

揭东云路镇

初级中学

车田河

田东村

沙田村

陇上村委会

项目位置

项目位置