# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：揭阳济仁精神病医院新建项目

建设单位（盖章）：揭阳济仁精神病医院

编制日期：二〇二二年七月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 揭阳济仁精神病医院新建项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2209-445203-04-01-351011 |
| 建设单位联系人 | 李泓 | 联系方式 | 15707689999 |
| 建设地点 | 揭阳市揭东区玉滘镇四合一路西段北侧 |
| 地理坐标 | 东经116度30分18.564秒，北纬23度35分32.225秒 |
| 国民经济 行业类别 | 专科医院Q8415 | 建设项目 行业类别 | 四十九、卫生84-108.医院841；专科疾病防治院（所、站）8432；妇幼保健院（所、站）8433；急救中心（站）服务8434；采供血机构服务8435；基层医疗卫生服务842－其他（住院床位20张以下的除外） |
| 建设性质 | (新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | √首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） |  |
| 总投资（万元） | 1200.00 | 环保投资（万元） | 50.00 |
| 环保投资占比（%） | 4.17 | 施工工期 | / |
| 是否开工建设 | □否 (是：揭阳市生态环境局揭东分局2022年8月29日对公司下发《行政处罚决定书》（揭市环（揭东）罚[2022]15号），目前医院已按要求缴纳环保罚款。 | 用地（用海） 面积（㎡） | 12107.7 |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 无 |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |
| 其他符合性分析 | 1、与根据国家《产业结构调整指导目录（2019年本）》及《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2019年本）>的决定》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第49号）相符性分析 根据国家《产业结构调整指导目录（2019年本）》及《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2019年本）>的决定》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第49号），该项目属于鼓励类中的“三十七卫生健康中5、医疗卫生服务设施建设”，是受到国家政策鼓励的，符合国家产业政策。不属于《市场准入负面清单（2022年版）》中规定的“禁止准入类”，因此本项目符合国家及地方产业政策。 2、选址合理性分析 本项目位于揭阳市揭东区玉滘镇四合一路西段北侧，于2014年8月27日取得《中华人民共和国国有土地使用证》（揭东国用（2014）第0134号），地类（用途）为工业用地。因此，项目选址是合理的。根据《揭阳市城市总体规划（2011～2035年）—中心城区土地利用规划图》，项目所在地远期规划为发展备用地。本项目周围环境空气质量、声环境、水环境质量良好，项目投入使用后对环境影响主要为废气、废水、噪声、固体废物，通过采取本报告中相关有效措施后，对环境影响不大。 综上所述，项目符合产业政策要求，土地使用功能符合规划要求，选址合理。 3、与周边环境功能区划相符性分析 根据《揭阳市环境保护规划（2007-2020）》、《广东省环境保护规划》，项目所在地的环境功能区划最近的水体——枫江（潮州笔架山－揭阳枫口）水质目标均为Ⅳ类，水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准；本项目选址不在自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区。项目综合废水经自建污水处理站处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）中的预处理标准和揭东区玉滘生活污水处理厂进水标准的较严者后排入揭东区玉滘生活污水处理厂集中处理。 本项目所在地属于二类环境空气质量功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单的二级标准。根据《2020年度揭阳市环境质量报告书（公众版）》，2020年揭阳市区城市环境空气质量全面达标，符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单的二级标准。 根据《关于印发揭阳市声环境功能区划（调整）的通知》（2021年8月3日印发），项目区域属于2类声功能区，项目区域执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准，昼间≤60dB，夜间≤50dB。 4、与《医疗废物管理条例》（2011年修订）的相符性分析 表1-1与《医疗废物管理条例》（2011年修订）的相符性分析 条例要求 本项目情况 相符性 医疗卫生机构应当及时收集本单位产生的医疗废物，并按照类别分置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器内。医疗废物专用包装物、容器，应当有明显的警示标识和警示说明。 本项目的医疗废物类别分置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器内。医疗废物专用包装物、容器，有明显的警示标识和警示说明。 相符 医疗卫生机构应当建立医疗废物的暂时贮存设施、设备，不得露天存放医疗废物；医疗废物暂时贮存的时间不得超过2天。医疗废物的暂时贮存设施、设备，应当远离医疗区、食品加工区和人员活动区以及生活垃圾存放场所，并设置明显的警示标识和防渗漏、防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施。医疗废物的暂时贮存设施、设备应当定期消毒和清洁。 本项目建设医疗废物暂存间，远离医疗区、食品加工区和人员活动区以及生活垃圾存放场所，设置有明确标识及相关安全措施，医疗废物暂存间定期消毒清洁。医疗废物由处置机构2天内装运。 相符 医疗卫生机构应当使用防渗漏、防遗撒的专用运送工具，按照本单位确定的内部医疗废物运送时间、路线，将医疗废物收集、运送至暂时贮存地点。运送工具使用后应当在医疗卫生机构内指定的地点及时消毒和清洁。 本项目使用专用工具运送医疗废物至暂存间，并进行及时消毒清洁。 相符 医疗卫生机构应当根据就近集中处置的原则，及时将医疗废物交由医疗废物集中处置单位处置。 本项目医疗废物定期就近交由有资质单位集中处理 相符 医疗卫生机构产生的污水、传染病病人或者疑似传染病病人的排泄物，应当按照国家规定严格消毒；达到国家规定的排放标准后，排入污水处理系统。 本项目设自建污水处理站，院内产生的废水经处理达标后排入市政管网。 相符 5、与《揭阳市重点流域水环境保护条例》（2019年3月1日起施行）相符性分析 《揭阳市重点流域水环境保护条例》（2019年3月1日起施行）要求：“禁止新建不符合国家产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼汞、炼油、电镀、农药、石棉、水泥、玻璃、钢铁、火电以及其他严重污染水环境的生产项目。重点流域供水通道岸线一公里范围内禁止建设印染、电镀、酸洗、冶炼、重化工、化学制浆、有色金属等重污染项目；干流沿岸严格控制印染、五金、冶炼、石油加工、化学原料和化学制品制造、医药制造、化学纤维制造、有色金属等重污染项目。严格控制水污染严重地区和供水通道沿岸等区域高耗水、高污染行业发展，新建、改建、扩建涉水建设项目实行主要污染物和特征污染物排放减量置换。” 本项目为医疗卫生服务业，不属于《揭阳市重点流域水环境保护条例》（2019年3月1日起施行）所列的禁止新建、禁止建设和严格控制的项目，项目综合废水经自建污水处理站处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）中的预处理标准和揭东区玉滘生活污水处理厂进水标准的较严者后排入揭东区玉滘生活污水处理厂集中处理。 因此，本项目与《揭阳市重点流域水环境保护条例》（2019年3月1日起施行）的要求相符。 6、三线一单相符性分析 （1）生态保护红线及一般生态空间相符性分析 根据《广东省人民政府关于印发广东省“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》粤府〔2020〕71号与《揭阳市环境管控单元图》，项目所在地为重点管控区，不在优先保护区内，且不在当地饮用水源、风景区、自然保护区等生态保护区内。 （2）环境质量底线 《揭阳市生态环境质量报告书》（2020年度公众版），2020年揭阳城市环境空气质量全面达标，其中，臭氧达标率最低，为97.8 %，细颗粒物达标率为99.2%，颗粒物、二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳达标率均为100.0%。二氧化硫年日均值为10微克/立方米，二氧化氮年日均值为17微克/立方米，一氧化碳日均值在0.5-1.6毫克/立方米之间，臭氧日最大8小时均值在20-172微克/立方米之间，环境空气颗粒物年日均值为44微克/立方米，环境空气细颗粒物年日均值为28微克/立方米。区域内的空气环境质量现状满足《环境空气质量标准》及2018年修改单的二级标准要求；地表水水质满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅳ类标准；建设项目区域声环境质量较好，符合《声环境质量标准》(GB3096-2008）中2类要求。 根据本次环境现状调查来看，区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，且有一定的环境容量。 （3）资源利用上线 本项目运营期通过内部管理、原辅材料的选用和管理、废物回收利用、污染治理等多方面采取合理可行的清洁生产措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效地控制污染。 （4）环境准入负面清单 项目所在地无环境准入负面清单，根据国家《产业结构调整指导目录（2019年本）》及《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2019年本）>的决定》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第49号），该项目属于鼓励类中的“三十七卫生健康中5、医疗卫生服务设施建设”，是受到国家政策鼓励的，符合国家产业政策。 综上，本项目符合“三线一单”控制条件要求。 7、与《广东省“三线一单”生态环境分区管控方案》相符性分析 表1-2与《广东省“三线一单”生态环境分区管控方案》相符性分析 管控类别 管控要求摘要 本项目情况 是否相符 全省总体管控要求 区域布局管控要求 推动工业项目入园集聚发展，引导重大产业向沿海等环境容量充足地区布局，新建化学制浆、电镀、印染、鞣革等项目入园集中管理。依法依规关停落后产能，全面实施产业绿色化改造，培育壮大循环经济。环境质量不达标区域，新建项目需符合环境质量改善要求。 本项目为医疗卫生服务业，不属于化学制浆、电镀、印染、鞣革等项目；本项目不属于国家《产业结构调整指导目录（2019年本）》及《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2019年本）>的决定》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第49号）中的限制类和淘汰类；本项目所在大气、声环境质量尚可，基本满足环境功能区划的要求，综合废水经自建污水处理站处理后经市政管网排入揭东区玉滘生活污水处理厂，不会增加水环境负荷。 相符 能源资源利用要求 贯彻落实“节水优先”方针，实行最严格水资源管理制度，把水资源作为刚性约束，以节约用水扩大发展空间。 本项目贯彻落实“节水优先”方针，在日常管理中节约用水。 相符 污染 物排 放管 控要 求 实施重点污染物②总量控制，重点污染物排放总量指标优先向重大发展平台、重点建设项目、重点工业园区、战略性产业集群倾斜。加快建立以排污许可制为核心的固定污染源监管制度，聚焦重点行业和重点区域，强化环境监管执法。超过重点污染物排放总量控制指标或未完成环境质量改善目标的区域，新建、改建、本项目重点污染物实施减量替代。 本项目住院废水、门诊废水和医护人员废水经化粪池预处理，食堂废水经隔油栅预处理，然后集中引至院内自建污水处理站处理后经市政管网排入揭东区玉滘生活污水处理厂，纳入该污水处理厂的总量中进行控制，不新增重点污染物总量控制指标 相符 一核一带 一 区 “区域 管控 要 求” 区域 布局 管控 要求 加强以云雾山、天露山、莲花山、 凤凰山等连绵山体为核心的天然生态屏障保护，强化红树林等滨海湿地保护，严禁侵占自然湿地，实施退耕还湿、退养还滩、退塘还林。 本项目位于揭阳市揭东区玉滘镇四合一路西段北侧，项目用地范围不在规定的自然保护区、饮用水源保护区及生态严格控制区内。 相符 能源 资源 利用 要求 健全用水总量控制指标体系，并实行严格管控，提高水资源利用效率，压减地下水超采区的采水量，维持采补平衡。 本项目用水由市政供水提供，不涉及地下水开采。 相符 污染 物排 放管 控要 求 在可核查、可监管的基础上，新建项目原则上实施氮氧化物和挥发性有机物等量替代或减量替代。严格执行重点流域水污染物排放标准。 本项目位于枫江流域，项目综合废水经污水处理站处理后经市政管网排入揭东区玉滘生活污水处理厂，纳入该污水处理厂的总量中进行控制，不新增污染物总量控制指标 相符 环境 管控 单元 总体 管控 要求 重点 管控 单元 水环境质量超标类重点管控单元。“严格控制耗水量大、污染物排放强度高的行业发展，新建、改建、本项目实施重点水污染物减量替代”。大气环境受体敏感类重点管控单元。严格限制新建钢铁、燃煤燃油火电、石化、储油库等项目，产生和排放有毒有害大气污染物项目，以及使用溶剂型油墨、涂料、清洗 剂、胶黏剂等高挥发性有机物原辅材料的项目；鼓励现有该类项目逐步搬迁退出。 本项目为医疗卫生服务业，不属于耗水量大、污染物排放强度高的行业，不属于钢铁、燃煤燃油火电、石化、储油库等项目，产生和排放有毒有害大气污染物项目，以及使用溶剂型油墨、涂料、清洗剂、胶黏剂等高挥发性有机物原辅材料的项目；项目综合废水自建污水处理站处理，后经市政管网排入污水处理厂，纳入该污水处理厂的总量中进行控制，不新增重点污染物总量控制指标 相符 8、与《揭阳市“三线一单”生态环境分区管控方案》（揭府办〔2021〕25号）相符性分析 本项目位于揭阳市揭东区玉滘镇四合一路西段北侧。根据《揭阳市“三线一单”生态环境分区管控方案》，项目位于揭阳市揭东区东南部重点管控单元，环境管控单元编码ZH44520320010。本项目与其相符性分析详见下表。 表1-3 项目“三线一单”符合性分析一览表 管控维度 管控要求 本项目情况 相符性 区域布局管控 1.【产业/鼓励引导类】合理引导农产品加工、商贸物流等环境风险较低的辅助产业优化发展，严格控制高污染、高耗水行业发展。2.【大气/禁止类】严格落实国家产品VOCs含量限值标准要求，除现阶段确无法实施替代的工序外，禁止新建生产和使用高VOCs含量原辅材料项目。3.【大气/限制类】曲溪街道大气环境受体敏感重点管控区，严格限制新建钢铁、燃煤燃油火电、石化、储油库等项目。产生和排放有毒有害大气污染物项目，以及使用溶剂型油墨、涂料、清洗剂、胶黏剂等高挥发性有机物原辅材料的项目。4.【大气/限制类】大气环境布局敏感重点管控区，严格限制新建使用高挥发性有机物原辅材料项目，限制建设新建、扩建氨氧化物、烟（粉）粉尘排放较高的建设项目。5.【大气/禁止类】曲溪街道高污染燃料禁燃区，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的高污染燃料设施应当改用天然气、页岩气、液化石油气、电等清洁能源。6.【水/禁止类】曲溪街道全面禁止畜禽、牛蛙养殖。7.【其他/综合类】涉及广东揭东经济开发区新区范围的应按照规划环评进行管控。 本项目为医疗卫生服务业；本项目生活污水经化粪池，食堂废水经隔油池后和医疗废水一同进入污水处理站处理，再排入揭东区玉滘生活污水处理厂集中处理；项目产生恶臭区域加罩或加盖及投放除臭剂无组织排放。本项目不使用油墨、涂料、清洗剂等原辅材料，运营过程以电为能源。 相符 能源资源利用 1.【水资源/限制类】严格控制用水总量，新建、改建、本项目用水效率要达到行业先进水平。2.【土地资源/鼓励引导类】节约集约利用土地，控制土地开发强度与规模，引导工业向园区集中、住宅向社区集中。3.【能源/综合类】科学实施能源消费总量和强度"双控"，大力发展绿色建筑，推广绿色低碳运输工具。 本项目生活污水经化粪池，食堂废水经隔油池后和医疗废水一同进入污水处理站处理，再排入揭东区玉滘生活污水处理厂集中处理。经现场调查，占地基本合理利用，未有大面积浪费。 相符 污染物排放管控 1.【水/综合类】完善城镇生活污水收集体系，曲溪街道、云路镇、玉窖镇等建制镇实现污水处理设施全覆盖。2.【水/综合类】云路镇、玉窖镇加快推进农村"雨污分流"工程建设，确保农村污水应收尽收。人口规模较小、污水不易集中收集的村（社区），应当建设污水净化池等分散式污水处理设施，防止造成水污染。处理规模小于500m3/d的农村生活污水处理设施出水水质执行《农村生活污水处理排放标准》（DB44/2208-2019），500m³/d及以上规模的农村生活污水处理设施水污染物排放参照《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）执行。3.【水/综合类】加强对枫江流域不锈钢酸洗、塑料、食品加工、五金制品、造纸等重点行业的环境监管力度，依法取缔非法塑料洗膜等"散乱污"，并建立长效机制防止回潮。4.【水/综合类】畜禽养殖场、养殖小区应当根据养殖规模和污染防治需要，建设相应的污染防治配套设施以及综合利用和无害化处理设施并保障其正常运行；未建设污染防治配套设施、自行建设的配套设施不合格，或者未自行建设综合利用和无害化处理设施又未委托他人对畜禽养殖废弃物进行综合利用和无害化处理的，畜禽养殖场、养殖小区不得投入生产或者使用。5.【水/综合类】枫江、车田河应持续实施环境综合整治，加强河流（河涌、沟渠）清淤整治、修筑河堤、堤岸美化和生态修复及清拆河道范围内违章建筑物。6.【大气/鼓励引导类】现有VOCs排放企业应提标改造，厂区内VOCs无组织排放监控点浓度应达到《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）的要求；现有使用VOCs含量限值不能达到国家标准要求的涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等项目鼓励进行低VOCs含量原辅材料的源头替代（共性工厂及国内外现有工艺均无法使用低VOCs含量溶剂替代的除外）。7.【大气/限制类】生物质锅炉应达到《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2019）中燃生物质成型燃料锅炉的排放要求。 本项目位于揭阳市揭东区玉滘镇四合一路西段北侧，属于污水管网纳污范围，本项目生活污水经化粪池，食堂废水经隔油池后和医疗废水一同进入污水处理站处理，再排入揭东区玉滘生活污水处理厂集中处理。 项目为医疗卫生服务业；本项目不使用油墨、涂料、清洗剂等原辅材料，不设有锅炉，项目产生恶臭区域加罩或加盖及投放除臭剂无组织排放。 相符 环境风险防控 1.【固废/综合类】企业生产过程中产生的危险废物，应统一收集后交给有危废处理资质的单位进行处理。2.【风险/综合类】完善枫江监测网络，加强初雨期水污染防治，落实枫江流域水污染风险防范措施。 项目生产过程中产生的危险废物，拟统一收集后交给有危废处理资质的单位进行处理；厂区雨水经雨水管道进入市政雨水管网。 相符 综上，本项目符合揭阳市“三线一单”生态环境分区管控方案控制条件要求。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、工程规模 揭阳济仁精神病医院拟在揭阳市揭东区玉滘镇四合一路西段北侧（中心地理坐标：东经116度30分18.564秒，北纬23度35分32.225秒）投资建设揭阳济仁精神病医院新建项目（下称“本项目”）。本项目占地面积12107.7㎡，建筑面积4813.19㎡，设有工娱区2处、宿舍1处、住院部1处；本项目总投资1200.00万元，其中环保投资50.00万元。本项目床位300张。本项目项目情况一览表2-1。 表2-1本项目工程组成表 名称 本项目工程内容 备注 主体工程 住院部 占地面积：1287.72㎡；建筑面积2823.64㎡ 一层，设置3个门厅、X光室、药房、6间单间病房、2间公共卫浴区、3个工娱区、9间多人病房、治疗室、护士站 床位300张，彩色多普勒超声诊断系统、数字化医用X射线摄影系统、全自动生化仪、脑反射治疗仪、数字心电图机（见表2-5）等设备，并各类医疗用品（见表2-4） 新建 二层，设置3个门厅、X光室、药房、6间单间病房、2间公共卫浴区、3个工娱区、9间多人病房、治疗室、护士站 新建 工娱区① 占地面积：367.2㎡；建筑面积367.2㎡，含运动室、活动室等 新建 工娱区② 占地面积：793.47㎡；建筑面积793.47㎡，含运动室、活动室、食堂等 新建 公用工程 宿舍 占地面积：430.8㎡；建筑面积430.8㎡ 新建 院部办公区 占地面积：153.6㎡、建筑面积398.08㎡；一层（153.6㎡）：5间房；二层（153.6㎡）：6间房；三层（90.88㎡）：3间房 新建 通道及绿化等 占地面积：9074.91㎡ 新建 辅助工程 供水系统 市政管网供水 新建 排水系统 采用雨、污分流 新建 供电系统 供电从市政供电线路接入 新建 环保工程 废气治理 污水处理站废气 项目产生恶臭区域加罩或加盖及投放除臭剂无组织排放 新建 食堂油烟 经油烟净化器处理后高空排放 新建 废水处理 医疗废水 生活污水经化粪池，食堂废水经隔油池后和医疗废水一同进入污水处理站处理，再排入揭东区玉滘生活污水处理厂 新建 生活污水 食堂废水 噪声治理 加强绿化、设置减速带、设备减震、 房间隔声、降噪等 新建 固废治理 医疗废物、污水处理站污泥暂存于医院的医疗危废间，再由医院交给资质单位处置，生活垃圾收集后由环卫工人统一清运 新建 2、四置情况及平面布局 揭阳济仁精神病医院为专科医院，东侧、西侧为工厂，南侧及北侧为空地。项目由北到南布局为工娱区①至工娱区②、宿舍至住院部；由西到东为工娱区①至宿舍、工娱区②至住院部。因此，医院场地布局合理。 项目卫星四至情况见附图2，平面布局见附图3。 3、工程投资概算 本项目工程总投资1200.00万元，其中环保投资50.00万元，占工程总投资的4.17%，项目具体环保投资见表2-2。 表2-2环保投资一览表 环保防治项目 环保措施 预计投资（万元） 生活污水 污水处理设施 32 废气 产生恶臭区域加罩或加盖及投放除臭剂无组织排放，食堂油烟经油烟净化器处理后高空排放 5 噪声 隔声、消声、减震处理 10 固体废物 生活垃圾、餐厨垃圾收集后交由环卫部门处理、医疗废物暂存于医疗废物暂存间，定期委托有资质单位拉运处理 3 合计 50 4、主要经营规模 本项目主要经营规模见表2-3。 表2-3经营规模一览表 序号 项目情况 备注 1 设置床位300张 / 5、主要原辅材料情况 本项目主要原辅材料用量见表2-4。 表2-4主要原辅材料用量一览表 类别 名称 年耗量 备注 原料及 辅料 塑料手套 750包 外购 一次性注射器 500支 外购 输液器 100包 外购 塑料输液瓶 300瓶 外购 玻璃输液瓶 150瓶 外购 纱布 100块 外购 消毒棉棒 730小包 外购 西药针剂 500针 外购 西药片剂 10000片 外购 大输液 50瓶 外购 中成药 5000片 外购 氯酸钠 0.5t 外购 盐酸 0.65t 外购 6、主要设备清单 本项目使用的主要设备清单见表2-5。 表2-5主要设备清单一览表 序号 设备名称 型号 数量 1 彩色多普勒超声诊断系统 NeuEcho9 1 2 数字化医用X射线摄影系统 Neuvision 1 3 全自动生化仪 / 1 4 脑反射治疗仪 / 1 5 数字心电图机 / 1 本项目涉及的关于核医学科与放疗科的放射性环境影响评价，由建设单位委托有相关资质的单位另行开展，另作环评，本报告表不包括辐射评价内容。 7、用能规模 本项目不设备用发电机，用电由市政供电系统供应，年用电量约100万kW•h。 8、给排水系统 本项目新增员工50人，其中10人住宿，根据揭阳市居民生活水平及参照《用水定额第3部分：生活》（DB44/T1461.3—2021），在院内住宿的员工的用水系数按130L/（人·d）计算，不在院内食宿的员工的用水系数按15m³/人·a计算，则用水量为2.94m3/d，废水量按用水量的90%计，则项目生活污水产生量为2.65m3/d（965.79t/a）。 门诊用水量根据《综合医院建筑设计规范》（GB51039-2014）门诊部病人最高日用水量为10~15L/人.次，取15L/人.次进行计算，本项目门诊日接待人数新增150人，则门诊病人用水量为2.25m3/d，废水量按用水量的90%计，则项目门诊病人污水产生量为2.03m3/d（739.13t/a）。 病床用水量根据《综合医院建筑设计规范》（GB51039-2014）中公共卫生间的病床最高日用水定额为100-200L/床.d，取200L/床.d进行计算，本项目新增300个床位，则项目病床用水量为60m3/d，废水量按用水量的90%计，则项目病床污水产生量为54m3/d（19710t/a）。 项目食堂根据《用水定额第3部分：生活》（DB44/T1461.3—2021），本报告用水定额取10m3/（m2·a），本项目食堂面积约为200平方米，则食堂用水量为2000m3/a，排水系数均取0.9，则新增食堂废水排放量为4.93m3/d（1800m3/a）。 本项目生活污水经三级化粪池，食堂废水经隔油池处理后与医疗废水一同进入医院污水处理站处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）中的预处理标准与揭东区玉滘生活污水处理厂的进水标准的较严者后进入揭东区玉滘生活污水处理厂集中处理。 9、劳动定员及工作制度 本项目定员50名医护人员，10名员工在院内住宿，院内设有食堂，年工作365天，每天工作24小时，采用3班制。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 工艺流程 图2-1运营期工艺流程图 产污环节 废气：污水处理站排放的废气及食堂油烟。 废水：主要包括生活污水、食堂废水和医疗污水等。 噪声：主要来自水泵、风机等设备运转噪声、停车场交通噪声及门诊部社会噪声。 固废：主要包括危险废物（医疗废物、废药物及药品、餐厨垃圾及污水处理站污泥）。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目所在的生产厂区周边主要有工厂及居民楼，本项目所在区域主要污染物为附近工厂以及周边居民生活废水、噪声、生活垃圾等。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 建设项目所在地区域环境现状及主要环境问题（环境空气、地面水、声环境、生态环境等）： 本项目所在区域环境功能属性见表3-1。 表3-1 建设项目所在区域环境功能属性表 项目 功能属性及执行标准 水环境功能区 项目纳污的水体为枫江（潮州笔架山－揭阳枫口），属Ⅳ类水体，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准。 环境空气功能区 二类区 执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单的二级标准 声环境功能 2类区 执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准 是否农田基本保护区 否 是否风景名胜区 否 是否自然保护区 否 是否生态功能保护区 否 是否两控区 是，酸雨控制区 是否水库库区 否 是否污水处理厂集水范围 是，属于揭东区玉滘生活污水处理厂集污范围 是否管道煤气管网区 否 混凝土可否现场搅拌 否 是否属于环境敏感区 否 1、环境空气质量现状 根据《揭阳市环境保护规划（2007-2020）》，项目所在区域属于环境空气质量功能区的二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）的要求，本评价引用了《2020年度揭阳市环境质量报告书（公众版）》中的数据和结论，对区域环境空气质量情况进行分析，结果如见下表。 表3-2 区域环境空气质量情况监测结果 污染物 年评价指标 现状浓度（ug/m³） 标准值 （ug/m³） 达标情况 二氧化硫 全年日均值 10 150 达标 二氧化氮 全年日均值 17 80 达标 PM10 全年日均值 44 150 达标 PM2.5 全年日均值 28 75 达标 CO 全年日均值第95百分位数 500~1600 4000 达标 O3 全年日最大8小时均值第90百分位数 20~172 160 达标 根据《2020年度揭阳市环境质量报告书（公众版）》中的数据和结论，2020年揭阳城市环境空气质量全面达标，项目所在区域判定为达标区，说明项目区域的环境空气质量良好。 2、地表水环境质量现状 项目周边水体为枫江，根据《关于同意实施广东省地表水环境功能区划的批复》（粤府函[2011〕29号）和《关于印发〈广东省地表水环境功能区划〉的通知》（粤环[2011]14号），枫江（潮州笔架山至揭阳枫口河段长71km）水质目标为Ⅳ类水体，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。为了解建设项目周围地表水环境质量现状，本次评价引用《揭阳市环境监测年鉴（2020年）》中的枫江的监测数据对地表水环境质量进行分析。监测断面为枫江的深坑断面。有关水污染物因子和监测数据见表3-3。 表3-3 《揭阳市环境监测年鉴（2020年）》中的枫江监测数据 监测点位 监测项目 pH 水温 DO SS COD BOD5 氨氮 TP 石油类 类大肠菌群数 LAS 枫江 （深 坑断 面） 最大值 6.98 30.1 1.4 23.0 58.6 7.0 6.72 0.43 0.01 （L） 240000 0.05L 最小值 6.86 18.8 0.4 20.0 28.2 4.5 2.84 0.16 0.01 （L） 5400 0.05L 平均值 6.92 24.3 0.9 21.3 34.5 5.5 4.79 0.27 0.005 47660 0.02 Ⅳ类标准 6-9 / ≥3 60 30 6 1.5 0.3 0.5 20000 0.3 监测数据表明，监测指标化学需氧量、溶解氧、氨氮的平均值超过《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准的限值要求，其他指标满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准的限值要求。 现水质量属于劣V类水，说明现在枫江的水质属于重度污染。总体而言，枫江超标现象与水域周边生活污水的排放量有关，大量未经处理的生活污水直接排放对枫江的水质产生较大影响。随着本项目的建设及运营，居民的生活污水经收集后通过一体化处理设施处理后，可减轻河流的污染程度。采取以上措施后，项目纳污水体将腾出容量，水质将会得到一定的改善。 3、声环境质量现状 根据《关于印发揭阳市声环境功能区划（调整）的通知》（2021年8月3日印发），项目区域属于2类声功能区，项目区域执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准，昼间≤60dB，夜间≤50dB。本评价单位委托广东泓润检测技术有限公司于2022年9月22日-9月23日对项目厂界进行了声环境质量现状监测，监测期为2天，每天昼夜各1次。监测结果如下表： 表3-4 声环境质量现状表（单位：dB（A）） 从监测结果可知，项目所在区域各声环境监测点监测值均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准的要求，从总体来看，本区域噪声现状的环境质量较好。项目评价范围内噪声污染源主要来源于公路上来往车辆产生的交通噪声及附近人群活动的噪声。目前项目所在地声环境质量现状良好。 4、生态环境 无生态环境影响。 5、电磁辐射 无电磁辐射影响。 6、地下水、土壤环境质量现状 本项目属于医疗卫生服务业，用地范围内均进行了硬底化，不存在土壤、地下水污染途径，因此，不进行土壤、地下水环境质量现状监测。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 环境保护目标及环境敏感点（列出名单及保护级别）: 1、环境空气保护目标 感点分布情况详见附图4。 表3-5大气环境保护目标一览表 名称 保护对象 保护内容 环境功 能区 相对厂址方位 相对厂址距离 汉沟 村庄1000人 大气 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单中的二级标准 北 246m 前新厝 村庄约500人 东北 178m 后新厝 村庄约1000人 西南 389m 2、声环境保护目标 本项目厂界外50米范围声环境无敏感点。 3、地下水环境保护目标 本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 生态环境保护目标 项目位于揭阳市揭东区玉滘镇四合一路西段北侧，项目用地范围内不存在生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废水 运营期产生的污水经自建污水处理站处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）中的预处理标准和揭东区玉滘生活污水处理厂进水标准的较严者后排入揭东区玉滘生活污水处理厂集中处理。 表3-6运营期水污染物排放标准 污染物 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）中的预处理标准 揭东区玉滘生活污水处理厂进水标准 本项目污水执行标准 pH 6～9 6～9 6～9 COD 250 350 250 BOD5 100 180 100 氨氮 / 25 25 SS 60 150 60 粪大肠菌群数 5000个/L / 5000个/L 动植物油 20 / 20 LAS 10 / 10 总余氯 2-8 / 8 2、废气 污水处理站恶臭执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）中表3污水处理站周边大气污染物最高允许排放浓度。食堂油烟废气执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）（试行）小型标准。 表3-7 废气污染物排放限值 标准 污染物 排放浓度限值（mg/m³） 《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）中表3污水处理站周边大气污染物最高允许排放浓度（厂房外1m处） 氨 1.0 硫化氢 0.03 臭气浓度 10（无量纲） 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）（试行）小型标准 油烟 2.0 3、噪声排放标准 项目营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，详见下表。 表3-8《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 标准 限值 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 昼间：≤60dB(A) 夜间：≤50dB(A) 4、固体废弃物 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相关要求、危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597－2001）及其2013年修改单中的相关要求，医疗废物按照《医疗废物管理条例》（中华人民共和国国务院令第83号）的要求规范设置医疗废物的暂时贮存设施。医疗废水处理站污泥属于危险废物，执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466－2005）中表4中医疗机构污泥控制标准要求。 表3-9 医疗机构污泥控制标准 医疗机构类别 粪大肠菌群数（MPN/g） 肠道致病菌 肠道病毒 结核杆菌 蛔虫卵死亡率（%） 传染病医疗机构 ≤100 不得检出 不得检出 -- >95 结核病医疗机构 ≤100 -- -- 不得检出 >95 |
| 总量 控制 指标 | 根据《国家环境保护“十三五”规划》的内容：“对全国实施重点行业工业烟粉尘总量控制，对总氮、总磷和挥发性有机物(以下简称VOCs)实施重点区域与重点行业相结合的总量控制，增强差别化、针对性和可操作性。新增的四种污染物总量控制指标并不是在所有的区域和所有的行业实施，而是在某些重点区域和重点行业分别实施，这也是它们区别于既有的四种主要污染物控制指标的地方”。 1、水污染物排放总量控制指标：废水经医院的污水处理站处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）中的预处理标准后排入揭东区玉滘生活污水处理厂，废水量为23214.92t/a。总量指标已纳入污水处理厂，故不设置水污染物质量控制指标。 2、废气污染物总量控制指标：本项目未产生VOCs、二氧化硫、氮氧化物等污染物，因此无需申请大气污染物总量控制指标。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目厂房主体工程及辅助工程等均已建设完成，故本报告不对施工期污染源及其环境影响进行评价。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、大气污染源分析 （1）污染工序及源强分析 项目运营期产生的废气主要为食堂油烟、污水处理站恶臭气体。 表4-1 废气污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序 /生产线 污染物 污染物产生 治理措施 污染物排放 排放时间/h 核算方法 废气产生量(m3/h) 产生浓度(mg/m3) 产生速率(kg/h) 工艺 效率% 核算方法 废气排放量(m3/h) 排放浓度(mg/m3) 排放速率(kg/h) 污水处理 NH3 产污系数法 / / 0.00106 产生恶臭区域加罩或加盖及投放除臭剂 / 产污系数法 / / 0.00106 8760 H2S / / 0.000041 / / 0.000041 臭气浓度 类比法 少量 类比法 少量 食堂 油烟 产污系数法 2000 27.81 0.111 静电油烟净化器 92.80 排污系数法 2000 2 0.008 730 （2）源强核算过程简述： ①食堂油烟 根据业主提供的资料，本项目食堂用餐人员约350人/天。厨房设置2个基准灶头，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册-生活污染源产排系数手册》中油烟的产生量资料，餐饮油烟为232克/（人·年），则油烟的产生量为0.0812t/a。每个灶头废气量为2000m³/h，每天按照2小时计，则项目的废气量为292万m³/a，则油烟浓度27.81mg/m³。配套高效油烟净化装置对油烟进行处理，油烟经处理满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）要求后，经内置烟道引至高空排放，排放高度15m。本评价按油烟排放浓度限值2mg/m³计，即本项目油烟排放量为0.00584t/a。 表4-2食堂油烟新增产生及排放情况 灶头 排风量 产生浓度 产生量 净化器效率 排放浓度 排放量 2个 2000m3/h 27.81mg/m³ 0.0812t/a 92.80% 2mg/m3 0.00584t/a ②污水处理站恶臭气体 污水处理站会产生恶臭污染物，主要成分为臭气浓度、H2S、NH3，恶臭气体采取“加罩或加盖及投放除臭剂”措施后无组织排放。根据美国EPA对城市污水处理厂恶臭污染物产生的情况的研究：每处理1g的BOD5，可产生0.0031g的NH3和0.00012g的H2S。本项目运营后污水量为63.60m3/d（23214.92t/a）。综合参照同行业数据及设计规范，按原水BOD5浓度150mg/L估算，医疗废水经污水处理站处理后，BOD5的外排浓度为20mg/L。则本项目BOD5的处理量为8.268kg/d，3.018t/a。据此估算NH3和H2S的产生量，详见下表。 表4-3 污水处理站恶臭气体产生情况 污染物 产生系数（g/gBOD） 产生量（kg/d） 产生量（t/a） NH3 0.0031 0.0256 0.0093 H2S 0.00012 0.00099 0.00036 臭气 / 少量 少量 （3）防治措施可行性及达标分析 ①食堂油烟 高效油烟净化器原理：油烟由风机吸入静电式油烟净化器，其中部分较大的油雾滴、油污颗粒在均流板上由于机械碰撞、阻留而被捕集。当气流进入高压静电场时，在高压电场的作用下，油烟气体电离，油雾荷电，大部分得以降解炭化；少部分微小油粒在吸附电场的电场力及气流作用下向电场的正负极板运动被收集在极板上并在自身重力的作用下流到集油盘，经排油通道排出，余下的微米级油雾被电场降解成二氧化碳和水，最终排出洁净空气；同时在高压发生器的作用下，电场内空气产生臭氧，除去了烟气中大部分的气味。 项目油烟产生量为0.0812t/a。医院安装高效油烟净化器进行处理，处理效率为92.80%，处理后油烟排放量为0.00584t/a，排放浓度为2mg/m3，符合《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）（试行）中规定的油烟最高允许排放浓度2.0mg/m3。油烟废气由排气管引高排放，对周围大气环境无明显影响。 ②污水处理站恶臭气体 项目污水处理站运行过程中会产生恶臭气体，建设单位对污水处理站产生恶臭区域加罩或加盖及投放除臭剂，属于《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》中附录A表A.1中污水处理站的无组织废气的可行技术。项目恶臭气体中氨气排放强度为0.0093t/a，硫化氢排放强度为0.00036t/a，恶臭气体采取“加罩或加盖及投放除臭剂”措施后无组织排放。本项目恶臭气体达标情况分析参考《淮北市精神病医院扩建项目竣工环保验收监测报告》，本项目与该项目类比情况分析如下： 表4-4本项目与类别项目的类比可行性分析表 主要指标 淮北市精神病医院 扩建项目 本项目 类比可行性 医院类别 精神病医院 精神病医院 类别相同，可做类比 占地面积 12104 3307 本项目占地面积更小，可作类比 环评规模 提供床位300个 提供床位300个 本项目规模较小，产污量 更小，可作类比 验收规模 提供床位242个 （80%工况） / 本项目规模与类比项目接 近，且较验收规模更小，产污量更小，可作类比 废水类别 生活污水，门诊、病房 常规医疗废水 生活污水，门诊、病房 常规医疗废水 类别相同，可做类比 污水处理工艺 调节池-生物氧化-接触消毒 A/O生物接触氧化+二氧化氯消毒 处理工艺均为生物氧化工艺，可做类比 恶臭气体 治理措施 污水处理设施密闭加 盖 产生恶臭区域加罩或加盖及投放除臭剂 治理措施相同，可做类比 根据上述表格分析可知，本项目与“淮北市精神病医院扩建项目”具有类比可行性。《淮北市精神病医院扩建项目竣工环保验收监测报告》中恶臭气体验收排放数据如下表所示： 表4-5 淮北市精神病医院扩建项目恶臭气体验收检测数据 检测项目 采样日期 检测频次 G01上风向 G02下风向 G03下风向 G04下风向 氨 （mg/m3） 2020.03.20 第一次 0.04 0.08 0.10 0.09 第二次 0.05 0.07 0.11 0.09 第三次 0.04 0.09 0.11 0.10 第四次 0.03 0.07 0.09 0.08 2020.03.21 第一次 0.03 0.09 0.11 0.08 第二次 0.05 0.10 0.11 0.11 第三次 0.04 0.09 0.10 0.10 第四次 0.04 0.08 0.09 0.09 评价标准值 ≤1.5 最大浓度值 0.11 评价结果 合格 硫化氢 （mg/m3） 2020.03.20 第一次 <0.001 0.005 0.010 0.006 第二次 0.001 0.004 0.008 0.008 第三次 0.002 0.004 0.009 0.008 第四次 <0.001 0.003 0.008 0.005 2020.03.21 第一次 0.001 0.006 0.009 0.007 第二次 0.001 0.005 0.011 0.008 第三次 <0.001 0.005 0.008 0.006 第四次 0.001 0.004 0.010 0.007 评价标准值 ≤0.06 最大浓度值 0.011 评价结果 合格 根据上述检测数据可知，淮北市精神病医院扩建项目的厂界氨最大浓度值为0.11mg/m3，硫化氢最大浓度值为0.011mg/m3，类比可知，本项目厂界氨最大浓度值约为0.11mg/m3，硫化氢最大浓度值约为0.011mg/m3，可达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表3污水处理站周边大气污染物最高允许排放浓度（氨≤1.0mg/m3，硫化氢≤0.03mg/m3）要求。 本项目所在区域环境空气质量现状为达标区，本项目周边环境保护目标为前新厝、汉沟和后新厝，环境空气质量执行《环境影响评价技术导则》（HJ2.2-2018）中附录D的“其他污染物空气质量浓度参考限值，即氨≤0.2mg/m3，硫化氢≤0.01mg/m3，根据本项目恶臭气体厂界类比预测结果（氨最大浓度值约为0.11mg/m3，硫化氢最大浓度值约为0.011mg/m3），并经过大气环境的自然稀释作用后，本项目恶臭气体排放对环境空气的影响极小，不会使环境空气质量发生明显不利变化。 （4）废气治理设施及排放口情况 项目废气产排污环节、污染物及污染治理设施情况见表4-6，废气排放口情况见表4-7，废气无组织排放情况见表4-8。 表4-6 废气产排污环节、污染物及污染治理设施情况一览表 产排污环节 污染物种类 排放形式 污染治理设施 排放口 设施编号 设施名称 处理能力 处理工艺 收集效率 治理效率 是否可行技术 污水处理 NH3 无组织 / / / 产生恶臭区域加罩或加盖及投放除臭剂 / / 是 / H2S 臭气浓度 食堂 油烟 有组织 TA001 静电油烟净化器 2000 m3/h 静电油烟净化 / / 是 DA001 表4-7 废气排放口情况一览表 排放口编号 排放口名称 类型 高度 /m 内径 /m 温度 /℃ 地理坐标 排放标准 排放量 （t/a） 名称 污染物 限值 排放浓度 (mg/m3) 排放速率 (kg/h) DA001 油烟废气排放 口 一般废气排放 口 15 0.2 60℃ 东经116度30分18.564秒，北纬23度35分32.225秒 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中型 标准 油烟废气 2..0 / 0.00584 表4-8 废气无组织排放情况一览表 产排污环节 污染物种类 排放形式 排放标准 排放量 （t/a） 名称 污染物 排放浓度 （mg/m3） 污水治理 恶臭气体 无组织排放 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表3污水处理站周边大气污染物最高允许排放浓度 NH3 1.0 0.0093 H2S 0.03 0.00036 臭气浓度 10（无量纲） / （5）废气监测计划 根据《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ 1105-2020）《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），项目所有废气排放口均属于一般排放口，运营期环境自行监测计划参照简化管理制定，确定本项目大气环境监测计划如下表所示： 表4-9 废气监测表 监测项目 监测点位 监测因子 监测频次 恶臭废气 污水处理站周界 臭气浓度、H2S、NH3 1次/季度 食堂油烟 油烟废气排放口DA001 油烟 1次/年 （6）非正常工况 非正常排放是指生产过程中开停车（工、炉）、设备检修、工艺设备运转异常等，不包括事故排放。项目废气非正常工况排放主要为吸附装置吸附接近饱和时，废气治理效率下降为0时进行估算，但废气收集系统可以正常运行，废气通过排气筒排放等情况，废气处理设施出现故障不能正常运行时，应立即停产进行维修，避免对周围环境造成污染。废气非正常工况源强情况见下表。 表4-10污染源非正常排放量核算表 污染源 非正常排放原因 污染物 非正常排放速率（kg/h） 单次持续时间/h 年发生频次/次 应对措施 食堂油烟 废气处理设施去除效率为0 油烟 0.0795 0.5 1 对应工序应停止生产，直到故障排除后方可继续 为防止废气非正常工况排放，企业必须加强废气处理设施的管理，定期检修，确保废气处理设施正常运行，在废气处理设备停止运行或出现故障时，产生废气的各工序也必须相应停止生产。为杜绝废气非正常排放，应采取以下措施确保废气达标排放：①安排专人负责环保设备的日常维护和管理，每个固定时间检查、汇报情况，及时发现废气处理设施的隐患，确保废气处理设施正常运行；②建立健全的环保管理机构，对环保管理人员和技术人员进行岗位培训，委托具有专业资质的环境检测单位对项目排放的各类污染物进行定期检测；③应定期维护、检修废气净化装置，以保持废气处理装置的净化能力和净化容量。 （7）废气环境影响结论 本项目所在区域环境空气质量现状为达标区，项目废气经处理后均能达标排放，经大气环境的自然稀释作用后，对本项目周边环境保护目标的影响极小，因此，本项目废气排放对周边环境空气质量的影响是可接受的。 2、水污染源分析 （1）污染工序及源强分析 废水污染物源强核算见表4-11。 表4-11 废水污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序/生产线 污染物 污染物产生 治理措施 污染物排放 排放时间(h) 核算方 法 废水产生量(t/a) 产生浓度(mg/L) 产生量 (t/a) 工艺 效率 % 核算方法 废水排放量(t/a) 排放浓度(mg/L) 排放量 (t/a) 人员生活 CODcr 产污系数法 23214.92 260 6.036 化粪池/隔油栅 +A/O 生物接触氧化 +二氧化氯消毒 77 排污系数法 23214.92 60 1.393 8760 BOD5 120 2.786 83 20 0.464 SS 84 1.950 76 20 0.464 氨氮 30 0.696 67 10 0.232 粪大肠菌群 1.2×108 MPN/L 2.76×1015 MPN 99 4013 个/L 9.3×1010 个 LAS 15 0.348 75 4 0.0929 动植物油 10 0.232 90 1 0.0232 总余氯 0.5 0.0116 0 0.5 0.0116 项目运营期主要废水为生活污水、医疗废水、食堂废水。 本项目新增员工50人，其中10人住宿，根据揭阳市居民生活水平及参照《用水定额第3部分：生活》（DB44/T1461.3—2021），在院内住宿的员工的用水系数按130L/（人·d）计算，不在院内食宿的员工的用水系数按15m³/人·a计算，则用水量为2.94m3/d，废水量按用水量的90%计，则项目生活污水产生量为2.65m3/d（965.79t/a）。 门诊用水量根据《综合医院建筑设计规范》（GB51039-2014）门诊部病人最高日用水量为10~15L/人.次，取15L/人.次进行计算，本项目门诊日接待人数新增150人，则门诊病人用水量为2.25m3/d，废水量按用水量的90%计，则项目门诊病人污水产生量为2.03m3/d（739.13t/a）。 病床用水量根据《综合医院建筑设计规范》（GB51039-2014）中公共卫生间的病床最高日用水定额为100-200L/床.d，取200L/床.d进行计算，本项目新增300个床位，则项目病床用水量为60m3/d，废水量按用水量的90%计，则项目病床污水产生量为54m3/d（19710t/a）。 项目食堂根据《用水定额 第3部分：生活》（DB44/T1461.3—2021），本报告用水定额取10m3/（m2·a），本项目食堂面积为200平方米，则食堂用水量为2000m3/a，排水系数均取0.9，则新增食堂废水排放量为4.93m3/d（1800m3/a）。 废水污染源强以《医院污水处理技术规范》（HJ2029-2013）中医院污水水质指标进行参考，其产排情况见上表。 表4-12 医院污水水质指标参考数据 单位：mg/L 指标 CODcr BOD5 SS NH3-N 粪大肠杆菌（个/L） 污染物浓度范围 150~300 80~150 40~120 10~50 1.0×106~3.0×108 平均值 250 100 80 30 1.6×108 本项目取值 250 100 80 30 1.6×108 根据《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）中“县级及县级以上或20张床位及以上的综合医疗机构和其他医疗机构污水排放执行表2的规定。直接或间接排入地表水体和海域的污水执行排放标准，排入终端已建有正常运行城镇二级污水处理厂的下水道的污水，执行预处理标准”。 （2）水环境影响评价分析 本项目自建污水处理站废水治理可行性分析如下： 根据项目工程分析，本项目拟建一套污水处理设施，污水处理能力为80t/d，采用“A/O生物接触氧化+二氯消毒”工艺。 图4-1本项目污水处理工艺流程实图 本次生活污水经三级化粪池处理，食堂废水经隔油池处理，然后与医疗废水一同进入污水处理站处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）中的预处理标准与揭东区玉滘生活污水处理厂的进水标准的较严者后进入揭东区玉滘生活污水处理厂集中处理。不会对周围环境造成明显影响。 本项目住院废水、门诊废水和医护人员废水经化粪池预处理，食堂废水经隔油栅预处理，由排水系统集中收集后，进入污水处理站的格栅井，去除颗粒杂物后，进入调节池，进行均质均量，调节池中设置液位控制器，再经液位控制仪传递信号，由提升泵送至A级生物接触氧化池，进行酸化水解和硝化反硝化，降低有机物浓度，去除部分氨氮，然后流入O级生物接触氧化池进行好氧生化反应，在此绝大部分有机污染物通过生物氧化、吸附得以降解，出水自流至二沉池进行固液分离，废水经二沉池后再经消毒池进行消毒后排放。由格栅截留下的杂物定期装入小车收集，沉淀池中的污泥部分回流至A级生物处理池，另一部分污泥至污泥池进行污泥消化后定期抽吸外运，污泥池上清液回流至调节池再处理。 本项目处理的废水为典型的医院综合生活医疗污水，其可生化性较好，因此拟采用化粪池/隔油栅--A/O生物接触氧化--二氯消毒工艺，该工艺操作简单，运转费用低，处理效果好，运行稳定，是目前较为成熟的医院污水处理工艺，能有效地确保本项目污水能够达标排放。 受纳污水处理厂接纳可行性分析：本项目废水主要污染物成分为CODCr、BOD5、SS、氨氮、粪大肠菌群、LAS和动植物油，经院内自建污水处理站处理后经市政管网进入玉窖镇污水处理厂处理，对本项目生活污水排入玉窖镇污水处理厂的可行性分析如下： ①本项目位于玉窖镇污水处理厂纳污范围，废水经市政管网排入玉窖镇污水处理厂。 ②本项目废水经院内自建污水处理站处理后各污染因子的浓度为：CODCr60mg/L、BOD520mg/L、SS20mg/L、氨氮10mg/L，粪大肠菌群4013个/L，LAS4mg/L，动植物油1mg/L，总余氯0.5mg/L，满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）中表2的预处理标准，能达到玉窖镇污水处理厂的进水设计指标：CODcr≤250mg/L、BOD5≤150mg/L、SS≤200mg/L、氨氮≤30mg/L，因此，本项目综合废水的浓度满足纳管要求。 ③玉窖镇污水处理厂采用A2O微曝氧化沟工艺，该工艺能确保玉窖镇污水处理厂出水水质达标排放。 ④玉窖镇污水处理厂设计处理能力为10000m3/d，建成后全院废水排放量为63.60m3/d，仅占玉窖镇污水处理厂污水处理量的0.64%，不会对玉窖镇污水处理厂污水处理系统造成冲击。 （2）废水治理设施及排放口情况 项目废水产排污环节、污染物及污染治理设施情况见表4-13，废水排放口情况见表4-14。 表4-13 废水产排污环节、污染物及污染治理设施情况一览表 产排污环节 类别 污染物种类 污染治理设施 排放去向 排放形式 排放口 设施编号 设施名称 处理能力 处理工艺 是否可行技术 医疗活动、员工生活、食堂 综合污水 CODcr、BOD5、 SS、氨氮、粪大肠菌群、LAS、动植物油、总余氯 TW001 自建污水处理站 80t/d 化粪池/隔油栅+A/O生物接触氧化+二氧化氯消毒 是 进入玉窖镇污水处理厂 一般排放口 DW001 表4-14废水排放口情况一览表 排放口编号 排放口名称 排放口类型 地理坐标 排放规律 排放标准 名称 污染物 排放限值 (mg/L） DW001 综合污水排放口 企业总排口 东经116度30分18.563秒，北纬23度35分32.224秒 间断排放，流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2 的预处理标准和玉窖镇污水处理厂进 水限值的较严值 CODcr 250 BOD5 100 SS 60 氨氮 30 粪大肠菌群 5000个/L LAS 10 动植物油 20 总余氯 5 （3）监测计划 根据《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ 1105-2020）确定本项目废水环境监测计划如下表所示： 表4-15环境监测计划一览表 监测项目 监测点位 监测因子 监测频次 废水 废水排放口 流量 自动监测 pH值 12小时 化学需氧量、悬浮物 周 粪大肠杆菌 月 五日生化需氧量、石油类、动植物油、阴离子表面活性剂、氨氮 季度 总余氯 / 注：1）设区的市级及以上生态环境主管部门明确要求安装氨氮在线监测设备的，须采取在线监测； 2）项目采用含氯消毒剂，需按要求在接触池出口和污水总排口对总余氯进行监测。 3、噪声污染源分析 （1）污染工序及源强分析 项目噪声源主要来自风机、空调机组、水泵等设备噪声及门诊部社会噪声和停车场交通噪声等，其噪声的声压级范围从50-80dB（A）不等，噪声源强见下表。 表4-16项目建成后主要噪声源声级值 单位；dB（A） 序号 主要噪声源 噪声值 位置 运行状况 1 各类水泵 76-80 水泵房 24h运行 2 各类抽排风机 75-80 各层机械通风口 24h运行 3 机动车噪声 70~80 停车场 间歇运行 4 人群生活噪声 50~65 医院各楼层 间歇 5 室外空调机组 70-75 墙体外侧 间歇运行 （2）防治措施可行性及达标分析 项目噪声源主要来自风机、空调机组、水泵等设备噪声及门诊部社会噪声和停车场交通噪声等。其噪声的声压级范围从50-80dB（A）不等。按照《环境影响评价技术导则声环境》（HJ/T2.4－2009）的要求，采用噪声距离衰减公式，选择点声源预测模式来预测本项目主要声源排放噪声随距离的衰减变化规律。 1)对室外噪声源主要考虑噪声的几何发散衰减及环境因素衰减： Lp=L0-20lg(r/r0)-ΔL 式中： Lp—距离声源 r 米处的声压级，dB（A）； L0—距离声源 r0 米处的声级值，dB（A）； r — 衰减距离，m； r0—距声源的初始距离，这里取1米； △L—各种因素引起的衰减量（包括声屏障、空气吸收等），dB(A)。 2)对室内噪声源采用室内声源噪声模式并换算成等效的室外声源： 式中： Ln——室内靠近围护结构处产生的声压级，dB； LW——室外靠近围护结构处产生的声压级，dB； Le——声源的声压级，dB； r——声源与室内靠近围护结构处的距离，m； R——房间常数，㎡； Q——方向性因子； TL——围护结构的传输损失，dB； S——透声面积，㎡ 3）对两个以上多个声源同时存在时，其预测点总声压级采用下面公式： Leq=10log((100.1Li) 式中： Leq-----预测点的总等效声级，dB(A)； Li-----第i个声源对预测点的声级影响，dB(A)。 利用经验公式，计算得出厂界噪声预测值，结果见下表。 表4-17主要噪声源对环境的影响预测结果 单位dB（A） 厂界名称 项目东面 项目南面 项目西面 项目北面 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 预测值 50 40 52 40 54 43 53 42 标准限值 55 45 55 45 55 45 55 45 从上表可见，项目厂界声环境能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，对声环境影响不大。 本项目应对各噪声源采取有效的降噪措施，如噪声源设置于室内，采用降噪底座等，通过实体墙体的隔声作用，一般有10-15dB（A）的衰减量，噪声源应尽量设置于室内并远离项目边界及周围敏感点。风机、水泵等置于专用机房内，空调风冷机组置于楼顶，设备均选用低噪低振机型，并采取隔声、消声、吸声及减振等综合措施。 在平常时间，进出车库的车辆一般不会发生交通堵塞，进出停车场的路边交通噪声值基本上在65dB(A)以下，项目内设置车辆禁鸣喇叭和限速行驶标识，车辆噪声对周围环境的影响较小。 社会活动噪声主要为门诊部就诊人员的嘈杂声，根据类比调查，这类噪声声级约为65dB(A)。由于就诊人员较为分散，经距离衰减和墙体隔声后，社会噪声的影响较小。 通过绿化和建筑物阻隔、空间衰减以及对各声源采取的降噪措施后，项目边界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，对项目周围声环境的影响较小。 （3）环境监测计划 根据《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ 1105-2020）确定本项目噪声环境监测计划如下表所示： 表4-18 环境监测计划一览表 监测项目 监测点位 监测因子 监测频次 噪声 厂界 连续等效A声级 每季度一次 4、固体废物染源分析 固体废物污染物源强核算见表4-19。 表4-19 固体废物污染源源强核算结果及相关参数一览表 固体废物名称 固废属性 废物编码 物理性状 产生量/(t/a) 贮存方式 最终去向 废药物、药品 危险废物 900-002-03 固态 0.03 分类收集包装，进入医疗废物间 交由有资质的单位处理 医疗废物 831-001~005-01 固态 109.5 污水处理污泥 液态 3.69 消毒、进入医疗废物间 餐厨垃圾 一般固废 / 固液混合 63.875 当天清运处理，不贮存 环卫部门 生活垃圾 生活垃圾 / 固态 76.65 当天清运处理，不贮存 环卫部门 注：固废属性是指第Ⅰ类一般工业固体废物，第Ⅱ类一般工业固体废物、危险废物、生活垃圾等。 源强核算过程简述如下： 医疗废物：本项目医疗废物参考《医疗卫生机构医疗废物排放量调查》（倪晓平等，中国公共卫生）一文，县（市），医疗废物属于《国家危险废物名录》（2021年版）中编号为HW01的危险废物，医疗废物产生量约为0.7~1.0kg/床·天，以保守值1.0kg/床·天计算，产生量为109.5t/a。医疗废物具体产生类别、名称等情况详见表4-20。 表4-20 医疗废物分类目录 序号 名称 类别 1 1．被病人血液、体液、排泄物污染的物品，包括：A.棉球、棉签、引流棉条、纱布及其他各种敷料； B.一次性使用卫生用品*、一次性使用医疗用品*及一次性医疗器械*；C.废弃的被服； D.其他被病人血液、体液、排泄物污染的物品。2．病原体的培养基、标本和菌种、毒种保存液。 3．废弃的血液、血清。 感染性废物 2 医用针头、缝合针。 载玻片、玻璃试管、玻璃安瓿等。 损伤性废物 3 废弃的一般性药品，如：抗生素、非处方类药品等。 废弃的细胞毒性药物和遗传毒性药物，如：免疫抑制剂。 废弃的疫苗、血液制品等。 药物性废物 4 实验室废弃的化学试剂。 废弃的过氧乙酸、戊二醛等化学消毒剂。 废弃的汞血压计、汞温度计。 化学性废物 注： ①一次性使用卫生用品是指使用一次后即丢弃的，与人体直接或者间接接触的，并为达到人体生理卫生或者卫生保健目的而使用的各种日常生活用品。 ②一次性使用医疗用品是指临床用于病人检查、诊断、治疗、护理的指套、手套、吸痰管、模托盘、治疗巾、皮肤清洁巾、擦手巾、压舌板、臀垫等接触完整黏膜、皮肤的各类一次性使用医疗护理用品。 ③一次性医疗器械*指《医疗器械监督管理条例》及相关配套文件所规定的用于人体的一次性仪器、设备、器具、材料等物品。 废药物、药品：本项目在营运过程中产生的废药物、药品约0.03t/a，属于《国家危险废物名录》（2021年版）中编号为HW03的危险废物，暂存医疗废物间，后统一交由有资质的单位处理。 生活垃圾：项目生活垃圾按照0.5kg/床·天计。员工住宿的按照1.0kg/人·天计，不住宿的按照0.5kg/人·天计，则产生量约为76.65t/a。 餐厨垃圾：项目食堂餐厨垃圾按照0.5kg/人·天计，则新增餐厨垃圾为63.875t/a。 污水处理污泥：项目现有自建污水处理站运行过程中会产生污水处理污泥，污泥产生量约3.69t/a（含水率97%），污泥暂存于污泥池，进行污泥浓缩和好氧消化，污泥上清液回流排入调节池再处理，剩余污泥定期抽吸外运（每年三次），属于《国家危险废物名录》（2021年版）中编号为HW01的危险废物，暂存医疗废物间，后统一交由有资质的单位处理。 （2）固体废物管理要求 ①生活垃圾按指定地点堆放，每日由环卫部门清理运走，并对垃圾堆放点定期消毒，以免散发恶臭、滋生蚊蝇，影响周围的卫生环境； ②加强固体废物收集、贮存、利用、处置等各环节的环境管理，一般工业固体废物和危险废物暂存应采取措施有效防止有毒有害物质渗漏、流失和扩散； ③医疗废物暂存间设置要求：项目需根据《医疗废物专用包装物、容器标准和警示标识规定》、《医疗废物管理条例》（国务院令第380号）以及《建设项目危险废物环境影响评价指南》设立医疗废物暂存间，具备防风、防雨、防晒措施，暂存间地面进行防渗、耐腐蚀处理，地面无裂隙，设置明显的危废标志牌； ④危险废物贮存要求：危险废物贮存时应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的要求执行，各类危废分类收集、分类存放，按类别置于防渗漏、防锐器穿透的包装物或密闭容器内，且应当符合HJ421要求；危废贮存方式为密闭，并设置相应标识、警示标志和标签，标签上应注明贮存的废物类别、危害性以及开始贮存时间等内容，设置专人管理，并按照分类记录医疗废物、废药物、药品和污水处理站污泥的产生量、贮存量和转移量，并向全国固体废物管理信息系统报送相关数据； ⑤污水处理站污泥应经过消毒处理，由有资质的单位进行收运处置，医疗废物暂存间应及时清运，在危险废物产生点运送至医疗废物间的运输过程，应做好防范措施； ⑥危险废物转移要求：运输转移时装载危险废物的车辆必须做好防渗、防漏的措施，医疗废物转移过程中执行《医疗废物集中处置技术规范（试行）》，废药物、药品和污水处理站污泥转移处置过程中执行《危险废物转移联单管理办法》，做好申报转移记录避免运输过程对环境产生影响。 （3）固体废物影响结论 综上所述，本项目固体废物分类处理，在采取上述措施的情况下，本项目营运期产生的固体废弃物对周围环境的影响较小。 5、土壤环境 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目属于污染影响型项目，属于土壤环境影响评价项目类别中IV类项目，可不开展土壤环境影响评价工作。 6、地下水 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016），根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（生态环境部令第16号，2021年1月1日实施），本项目属于“四十九、卫生84”中“108医院841；专科防治院（所、站）8432；妇幼保健院（所、站）8433；急救中心（站）服务8434；采供血机构服务8435；基层医疗服务842”中“其他（20张床位以下的除外）”，即属于《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ 610-2016）附录 K 中的“159、专科防治院（所、站）”的“其他”，即本项目地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类，故不开展地下水环境影响评价工作。 7、环境风险分析 （1）评价原则 按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HT169-2018）的要求，环境风险评价应以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急要求，为建设项目环境风险防控提空科学依据。 环境风险识别 1）物质风险识别 项目医疗过程中可能用到的化学品见下表所示。 表4-21 项目主要化学品危险源识别 用途 化学品名称 最大储存量qi 临界值Qi qi/Qi 污水处理站消毒剂 （制备二氧化氯） 氯酸钠 0.2t 100t 0.003 盐酸 0.15t 7.5t 0.02 二氧化氯 0.01t 0.5t 0.02 合计 / / 0.043 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B 重点关注的危险物质及临界量以及《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），本项目所用到的氯酸钠具有氧化性，盐酸具有腐蚀性。上表物质的Σqi/Qi值小于1。因此，项目不存在重大危险源。项目为一般医疗基础设施建设，其使用的化学品均为常规医药用品。 医用化学品储存风险识别 医院某些科室，如检验科会使用较多化学试剂及酒精等消毒剂，这些化学品在储存和使用过程中出现事故，造成泄漏或引起火灾爆炸，而对周围人群人身安全造成影响并污染周围大气/水体环境。出现化学品储存和使用过程中的事故因素主要是人为因素，包括：无专人、专库、专账管理化学品；缺乏相关的操作规范知识及自然因素等自然灾害。 3）污水处理站消毒剂风险识别 当二氧化氯水溶液的浓度在8000~10000g/m3，将产生引起爆炸危险的高压蒸汽。本项目污水处理站消毒使用二氧化氯量为38~57g/m3污水，远低于8000~10000g/m3，若按57g/m3计，项目污水处理站拟处理废水量约65861.04m³/a，则需二氧化氯3.75t/a，二氧化氯发生器中二氧化氯产生量约0.428kg/h。由于二氧化氯发生器运行压力为常压，二氧化氯全部泄漏，废水站内的二氧化氯浓度约为3.2%（V/V），小于爆炸浓度10%（V/V）。 项目可能发生的由于装卸、倒罐中设备故障，管口破裂或误操作，导致二氧化氯、盐酸可能因泄漏而大量挥发进入环境污染空气。 4）致病微生物环境风险识别 由于院方与众多病患及家属的高频接触，日常医疗过程中会接触到带有致病性微生物病人，存在产生环境风险的潜在可能性。血液、体液、消化道传播的传染病的主要特征是指接触除与病人的接触和医疗操作感染外，因医院环境污染而造成的人体接触或饮用水、食物的污染，其主要表现在医疗废物泄漏到环境中，发生与人接触的事件；医院污水收集处理系统不完善，带菌毒的污水进入外环境，污染饮用水、食物等。呼吸道传播的传染病是因为病毒、细菌本身悬浮在空气中，或衣服在尘埃上悬浮于空气中，进入人的呼吸系统，病毒、微生物空气传播污染范围大，难于防护，易引起人群和社会恐慌。但能导致疾病的传播主要是近距离的飞沫传播。因此，医护人员应做好消毒及个人防护，有效地控制感染。 5）污废环境风险识别 (废水：医院污水经医院污水处理站处理后，再通过市政排污管网，排入揭东区玉滘生活污水处理厂处理，最后达标尾水排放到榕江北河。废水处理设施事故排污主要为管网破裂引起的废水泄漏或污水处理系统故障引起的事故性排放。 (医疗废物：医疗废物未经妥善收集处理直接排入环境。 （3）环境风险潜势初判 1）危险物质数量与临界量比值（Q） 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HT169-2018）附录C，Q按下式进行计算： 式中：q1，q2，...，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1, Q2, ..., Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 本项目危险物质数量与临界量比值Q合计0.087，判定本项目的Q＜1。 环境风险潜势 建设项目环境风险潜势划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ/Ⅳ+级。 因为本项目的Q＜1，故本项目环境风险潜势为Ⅰ。 （4）评价等级 本项目危险物质数量与临界量比值Q合计0.043＜1，环境风险潜势为I。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）中评价等级的划分方法，本项目评价工作等级为简单分析，参照导则附录A内容进行风险分析。 表4-22评价工作级别判别标准 环境风险潜势 Ⅳ、Ⅳ+ Ⅲ Ⅱ Ⅰ 评价工作等级 一 二 三 简单分析a a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。 （5）环境风险影响分析 1）医院污水排放风险分析 A. 医院污水排放情况 本项目医院污水经自建污水处理站处理后，再通过市政排污管网，排入揭东区玉滘生活污水处理厂处理，最后达标尾水排入榕江北河。事故排放情况下，即视为未经自建污水处理站处理达标而直接排至市政污水管网。 B. 医院污水处理过程中的事故因素 医院污水处理过程中的事故因素包括两方面：一是操作不当或处理设施失灵，废水不能达标而直接排放。二是虽然废水水质处理达标，但未能较好地控制水量，使过多的余氯、大肠杆菌排放水体，影响揭东区玉滘生活污水处理厂的处理效率，进一步影响榕江北河的水质。 C. 对水体的影响 项目所排废水未经污水处理厂处理达标而直接排入榕江北河，加重榕江北河，乃至榕江的水质负荷。 医疗废物排放风险分析 医疗废物中可能存在感染性病菌、病毒、化学污染物等有害物质，具有空间污染、急性传染和潜伏性污染等特征，如果不经分类收集等有效处理的话，很容易引起各种疾病的传播和蔓延,将极大地危害人们身心健康，成为疫病流行的源头，后果是不可想象的。 污水处理站消毒剂引起的风险分析 二氧化氯有强氧化性，而且具刺激性，容易引起爆炸。本项目可能发生的事故为二氧化氯使用过程中的泄露，二氧化氯蓄积遇光热或与有机物等发生氧化反应放热，引发火灾和爆炸事故。 消防废水排放风险分析 医院发生火灾爆炸或者泄漏等事故时，消防废水是一个不容忽视的二次污染问题，由于消防水在灭火时产生，产生时间短，产生量巨大，不易控制和导向，一般进入火灾厂区雨水管网后进入外界水体环境，从而使带有化学品的消防废水对外界水体环境造成严重的污染事故，根据这些事故特征，提出如下预防措施： A.在医院雨水管网聚中汇入河涌的节点上安装可靠的隔断措施，例如阀门等，可在灭火时将此隔断措施关闭，将消防废水引入应急池内，防止消防废水直接进入水体； B.在院界预先准备适量的沙包，在灭火时堵住围墙有泄漏的地方，防止消防废水向场外泄漏。 （6）环境风险管理措施 1）重大疫情时医院内部的风险防范 A. 隔离的原则 a. 医院对患者和确诊患者及时采取隔离措施，对疑似患者和确诊患者分开安置，并进行单间隔离。确诊患者可以置于多人房间，不设陪护。患者的活动限制在隔离病房内进行。与患者相关的诊疗活动尽量在病区内进行。 b. 根据疫情的传播途径，在实施标准预防的基础上，医院采取飞沫隔离与接触隔离措施。 c. 医院会对患者进行培训和指导。 d. 医院根据实际工作条件采取区域隔离。 B. 不同部门的隔离措施 a.发热门(急)诊 医院按规定设立有发热门(急)诊，建立预检分诊制度，及时引导相关患者到发热门(急)诊就诊。 b.隔离留观室 2) 医院污水排放风险防患措施 A.医院必须加强污水治理设施的运行管理。加强对生产设备、各种输液管道的维护保养，及时处理隐患、杜绝病区污水收集和处理过程中的跑、冒、滴、漏，确保废水处理系统正常运行。 B.加强污水处理效果的监控设施建设，主要为消毒剂投加自动控制措施的监控，消毒剂的投加量需根据实际水质水量进行调整，严禁医院污水不经处理直接排放。 C.处理后出水指标要按照环境管理工作制度的要求，定期、定时进行监测，以保证污水稳定达标排放。 D.针对医院污水事故排放所产生的风险，项目设置事故池（容积250m3），配套建设完善的排水系统管网和切换系统，以应对因管道破裂、泵设备损坏或失效、人为操作失误等事故，确保发生事故时的受污染消防水全部收集至事故池暂存，待事故结束后妥善处理。 3) 医疗固废的防范措施 A.应对医院产生的医疗废物进行科学的分类收集科学的分类是消除污染、无害化处置的保证，要采用专用容器，明确各类废弃物标识，分类包装，分类堆放，并本着及时、方便、安全、快捷的原则，进行收集。 B.医院产生的医疗废物中病原体的培养基、标本和菌种、毒种保存液等高危险废物，由检验科、病理科等产生单位首先在产生地点进行压力蒸汽灭菌或者化学消毒处理，然后按感染性废物收集处理。 C.对感染性废物必须采取安全、有效、经济的隔离和处理方法。 D.所有锐利物都必须单独存放，并统一按医学废物处理。 E.另外，有害化学废物不能与一般废物、无害化学废物或感染性废物相混合。 医院必须建立有医疗废物暂时贮存设施、设备，不得露天存放医疗废物；医疗废物暂时贮存的时间不得超过2天，应得到及时、有效地处理。医院建立的医疗废物暂时贮存设施、设备应当达到以下要求： ①暂时贮存场所须分办公室、医疗废物贮存间、车辆存放间。 ②远离医疗区、食品加工区、人员活动区和生活垃圾存放场所，方便医疗废物运送人员及运送工具、车辆的出入。 ③有严密的封闭措施，设专(兼)职人员管理，防止非工作人员接触医疗废物； ④有防鼠、防蚊蝇、防蟑螂的安全措施；防止渗漏和雨水冲刷；易于清洁和消毒；避免阳光直射； ⑤设有明显的医疗废物警示标识和“禁止吸烟、饮食”的警示标识。 ⑥暂时贮存病理性废物，应当具备低温贮存或者防腐条件。对于感染性废料和锐利废物，其贮存地应有“生物危险”标志和进入管理限制，且应位于产生废物地点附近。同时感染性废物和锐利废物的贮存应满足以下要求： ①保证包装内容物不暴露于空气和受潮； ②保存温度及时间应使保存物无腐败发生，必要时，可用低温保存，以防微生物生长和产生异味； ③贮存地及包装应确保内容物不成为鼠类或其他生物的食物来源； ④贮存地不得对公众开放。 ⑤工作人员必须穿工作服、带工作帽和口罩以及防护手套上岗，定期进行健康检查，必要时对有关人员进行免疫接种。 ⑥医疗废物运送人员应当对收集的医疗废物进行登记，登记的内容应当包括医疗废物的来源、种类、重量或数量、交接时间、最终去向以及经办人签名等项目。登记资料保存三年以上。 医疗废物转交出去后，应当对暂时贮存地点、设施及时进行清洁和消毒处理。每天对院内运送工具进行清洁消毒。 对于医疗固体废物，禁止将其在非收集、非暂时贮存地点倾倒、堆放；禁止将医疗废物混入其他废物和生活垃圾；禁止在内部运送过程中丢弃医疗废物。 在转交及运送过程中，应当严格执行国家环境保护总局第5号令《危险废物转移联单管理办法》中的相关条款，确保危废安全转移运输。禁止在运送过程中丢弃医疗废物，禁止在非储存地点倾倒、堆放医疗废物或将医疗废物混入其他废物和生活垃圾。 本项目医疗废物必须委托有资质单位处理。禁止转让、买卖医疗废物，在运营期间，院方应当将医疗废物妥善收集、封存后，放入医疗固废存放间，由医疗废物处置公司的车辆进行运输，运输过程采用全封闭方式。 4）化学试剂的防范措施 医院使用的化学试剂种类繁多，医院化学试剂主要包括乙醇、乙醚、氢氧化钠、盐酸、硫酸、麻醉药等试剂，其储存量和使用量均很小，化学试剂管理不善发生泄漏对环境和周围人群产生影响。 ①做好防盗工作，库房建立与110联网的报警系统，每天上班开防，下班设防，有专人检查。 ②闲杂人员一律不得进入库房重地。 ③库房内严禁吸烟。 麻醉药品使用管理制度： ①麻醉药品要专人负责、双人专柜加锁、专用账册、专用处方、专册登记。 ②麻醉药品单独领用；麻醉药品逐日消耗，逐日补给；麻醉处方保存三年备查。 ③死亡病人未使用完毕的麻醉药品应及时回收并登记，集中销毁。 ④医师不得违反麻醉药品使用规定，不得滥用麻醉药品。 二氧化氯风险控制防范措施 A.储存于阴凉、通风处，同时远离火种、热源，生产环境时刻保持通风完好。 B.保持吸收系统等容器密封，而且应与易(可)燃物、还原剂等分开存放。 C.原料添加：①调节原料进料比，控制好进料速度，做好规范操作；②填料前先停止计量泵供料，断开电源；③严禁将两个原料容器混用，防止因亚氯酸钠与盐酸剧烈反应发生爆炸事故；④两个原料容器不得同时加料；⑤操作相关阀门时，一定要严格遵守先开后关的顺序。 D.运行前的检查。①各阀门连接位置是否正确，有无泄漏；②安全阀橡皮塞是否塞紧，并加水；③各液位是否适当；④电源是否接通。 E.做好设备维护。①每天要检查，调整好动力水压；②设备进气口要经常检查，保持与外界通畅；③液位计玻璃管中如有气泡产生，应立即更换封圈；④保持水喷射器、单向阀的清洁以防堵塞；⑤每半年进行一次清洗，清洗时关闭设备电源。 F.加强管理。①操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程；②二氧化氯发生装置内禁止存放还原剂、易燃、可燃物；③发生器运行期间应安排工作人员定期巡视，定期检查设备；④设备出现异常时，应立即停止加料，排除故障后再重新开启。 （7）环境防范措施 1）医院污水事故应急措施 若出现医疗污水处理设施处于非正常运行状况，或二氧化氯发生器处于事故状况下时，医疗污水外排将对外环境水体及玉窖镇污水处理厂造成一定的影响。出现此类事故状况时，要采取以下应急措施： a.为防止事故废水外排，立即关闭潜污泵，启用备用废水处理设施。即时查明原因，进行检修，并在24小时内向所在地环境保护部门报告。 b.处理后出水指标按照环境管理工作制度的要求，定期、定时进行监测，以确保污水达标排放。 c.保存好治理设施运行记录、现场记录。 d.建议污水处理加药、消毒、泵等设施均设置两台，一用一备，并设自动控制系统。当一台污水处理站消毒、泵等设施失效时，可自动切换到另一台设备，确保设施正常运行。并备有应急的消毒剂，避免在污水处理设备出现事故的时候所排放的污水无处理排放，也可以采用人工添加消毒剂的方式加以弥补。污水消毒的主要目的是杀灭污水中的各种致病菌，同时也可改善水质，应严格按《消毒技术规范》的要求执行，达到相应的医院污水排放标准方可排放。 e.启动废水应急收集管网，将废水纳入事故应急池，待医疗废水处理设施检修恢复正常运行后，对事故废水进行处理后再达标排放。 2)医疗废物事故应急措施 若出现运送医疗废物车辆翻车、撞车事故，导致医疗废物大量溢出、散落时，运送人员要立即与本单位应急事故负责人取得联系，请求公安交警、卫生部门、环境保护部门的支持。感染管理科要第一时间赶到现场。同时运送人员应采取如下应急措施： a.立即请求公安交警在受污染区域设立隔离区，避免污染物扩散和对周围居民生活造成影响； b.穿戴防护服、手套、口罩、靴等用品，对溢出、散落的医疗废物迅速收集、清理和消毒处理，清洁结束后对防护用具进行消毒处理； c.若清理人员的身体(皮肤)不慎受到伤害，应及时采取处理措施，并到医院接收救治。 对发生的事故采取上述应急措施的同时，医院医疗废物管理人员必须向主管环保局和卫生局报告事故发生的情况，事故处理完毕后，医院医疗废物管理人员要向上述两个行政部门写出书面报告。 化学药剂泄露应急措施 医院使用的化学试剂种类繁多，医院化学试剂主要包括乙醇、乙醚、氢氧化钠、盐酸、硫酸、麻醉药等试剂，其储存量和使用量均很小，化学试剂管理不善发生泄漏产生影响。 应急措施：根据化学药剂的特性，一旦发生泄露，立即用清水稀释药剂；若误与皮肤接触，应立即用大量清水冲洗，然后请有关医生救治。参加泄露处理人员应对泄露品的化学性质和反应特性有充分的了解，要处于高处和上风处进行处理，根据泄露品的性质，选择适当的防护用品，加强应急处理个人安全防护，防止处理过程发生中毒事故；同时为了防止有毒有害物质通过呼吸系统侵入人体，应根据不同场合选择不同的防护器具。 小结：本项目运行过程中，设计、设备、运行和管理等原因都可能导致医院各处理设施运行不正常，造成医院废水及废气污染物的非正常排放。经分析，本项目运行过程中虽然发生环境风险事故的可能性较低，但事故情形下仍将对周边环境造成一定的不良影响，本评价针对该项目的环境风险因素，充分考虑场地条件，从项目环境风险防范的设计、设备、运行管理等方面提出了措施及对策，经建设单位落实各项风险防范对策后，项目的环境风险可得到有效控制。 综合潜在风险、经济效益等各方面考虑，在采取相应的风险防范措施后，本项目运营存在的风险是可以被接受的。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 运营期 | 食堂 | 油烟 | 经油烟净化器处理后经15米排气筒高空排放 | 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）（试行）中规定的油烟最高允许排放浓度 |
|  |  | 污水处理站 | NH3、H2S、臭气浓度 | 产生恶臭区域加罩或加盖及投放除臭剂无组织排放 | 污水处理站恶臭执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表3污水处理站周边大气污染物最高允许排放浓度 |
| 地表水环境 | 运营期 | 综合废水 | CODCr、BOD5、NH3-N、SS、粪大肠菌群 | 生活污水经化粪池，食堂废水经隔油池后和医疗废水一同进入污水处理站处理，再排入揭东区玉滘生活污水处理厂 | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）中的预处理标准与揭东区玉滘生活污水处理厂的进水标准的较严者 |
| 声环境 | 运营期 | 设备噪声 | 设备置于专用机房内，设备均选用低噪低振机型，并采取隔声、消声、吸声及减振等综合措施 | 执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准 |
|  |  | 门诊部社会噪声 | 距离衰减和墙体隔声 |  |
|  |  | 停车场交通噪声 | 车辆禁鸣喇叭和限速行驶标识 |  |
| 固体废物 | 运营期 | 生活垃圾 | 统一收集后，交由环卫部门处理 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相关要求 |
|  |  | 餐厨垃圾 |  |  |
|  |  | 医疗废物 | 暂存医疗废物间，后统一交由有资质的单位处理 | 《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001）及其修改单 |
|  |  | 废药物、药品 |  |  |
|  |  | 污水处理站污泥 | 交由有资质单位处理 |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | / |
| 生态保护措施 | 项目所在地无珍稀物种和生态敏感点，只要业主认真处理好固体废物对周围境的影响，并对生活污水进行处理达标排放，其生态影响较小。环 |
| 环境风险 防范措施 | ①制订安全操作规程，提高工作人员的操作技能，避免操作失误引起火灾； ②在院区周围及附属建筑物内配置一定数量的手提式干粉灭火器，在医疗废物暂存间等辅助区域配置小型灭火器材； ③在易发生事故区域张贴警示告示；定期对院内使用的设备及废水处理设施进行检查； ④修建事故应急池，发生事故时将事故废水引至事故应急池进行储存； ⑤院区内配备消防应急工具和卫生防护急救药品和设备； ⑥院区内进行雨污分流。 |
| 其他环境 管理要求 | ①污染治理设施运行应满足设计工况条件，并根据工艺要求，定期对设备、电气、自控仪表等进行检查维护、确保污染治理设施可靠运行； ②排污单位应建立环境管理台账制度，设置专人开展台账记录、整理、维护等管理工作；环境管理台账应真实记录污染治理设施运行管理信息、危险废物管理信息和监测记录信息；台账记录频次和内容须满足排污许可证环境管理要求，台账保存期限不得少于三年； ③每年提交年度执行报告，报告至少应包括排污单位基本情况、污染治理设施运行情况、自行监测执行情况、环境管理台账执行情况、实际排放情况及合规判定分析、结论等； ④环境管理台账内容： |

# 六、结论

本项目建设符合相关产业政策的要求，选址符合相关规划要求，选址合理，采取的各项污染防治措施可行，能够实现达标排放和总量控制要求，对环境影响较小。只要认真落实报告表提出的各项污染防治措施，从环境保护角度来看，揭阳济仁精神病医院新建项目是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | NH3 |  |  |  | 0.0093 |  | 0.0093 | +0.0093 |
|  | H2S |  |  |  | 0.00036 |  | 0.00036 | +0.00036 |
|  | 臭气 |  |  |  | 少量 |  | 少量 | +少量 |
|  | 油烟 |  |  |  | 0.00584 |  | 0.00584 | +0.00584 |
| 废水 | CODCr |  |  |  | 1.393 |  | 1.393 | +1.393 |
|  | BOD5 |  |  |  | 0.464 |  | 0.464 | +0.464 |
|  | NH3-N |  |  |  | 0.232 |  | 0.232 | +0.232 |
|  | SS |  |  |  | 0.464 |  | 0.464 | +0.464 |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 |  |  |  | 76.65 |  | 76.65 | +76.65 |
|  | 餐厨垃圾 |  |  |  | 63.875 |  | 63.875 | +63.875 |
| 危险废物 | 医疗废物 |  |  |  | 109.5 |  | 109.5 | +109.5 |
|  | 废药物、药品 |  |  |  | 0.03 |  | 0.03 | +0.03 |
|  | 污水站污泥 |  |  |  | 3.69 |  | 3.69 | +3.69 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

# 附图附件

附图1地理位置图

附图2项目四至情况图

附图3平面布局图

附图4敏感点分布图

附图5揭阳市城市总体规划（2011-2035年）中心土地利用规划相符性示意图

附图6揭东区声环境功能区划结果

附件1民办非企业单位登记证书

附件2法人身份证

附件3国有土地使用证

附件4用地证明

附件5医疗机构执业许可证

附件6噪声现状监测报告

附件7公示截图

附件8行政处罚决定书及缴款证明

附件9项目代码

附件10委托书

附图1地理位置图

附图2项目四至情况图

附图3平面布局图

附图4敏感点分布图

附图5揭阳市城市总体规划（2011-2035年）中心土地利用规划相符性示意图

附图6揭东区声环境功能区划结果

附件1民办非企业单位登记证书

附件2法人身份证

附件3国有土地使用证

附件4用地证明

附件5医疗机构执业许可证

附件6噪声现状监测报告

附件7公示截图（https://gongshi.qsyhbgj.com/h5public-detail?id=306994）

https://gongshi.qsyhbgj.com/h5public-detail?id=306994

附件8行政处罚决定书及缴款证明

附件9项目代码

附件10委托书

# Text boxes

本项目

厂房

厂房

空地

空地

DA001

污水处理设施

食堂

500m

前新厝（178m）

后新厝（389m）

汉沟（246m）

项目所在地

项目所在地