报告表编号： 年 编号

建设项目环境影响报告表

项目名称：揭阳市恒胜金属材料有限公司年产13.4万吨冷轧带钢改扩建项目

建设单位（盖章）：揭阳市恒胜金属材料有限公司

编制日期：二〇一九年十二月

国家生态环境部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影 响评价工作资质的单位编制。

- 项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

- 建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

- 行业类别——按国标填写。

- 总投资——指项目投资总额。

- 主要环境保护目标——指项目周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

- 结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

- 预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目可不填。

- 审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目所在地自然环境简况	17

三、环境质量状况	22

四、评价适用标准	26

五、建设项目工程分析	30

六、项目主要污染物产生及预计排放情况	38

七、环境影响分析	39

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	57

九、结论与建议	58

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 揭阳市恒胜金属材料有限公司年产13.4万吨冷轧带钢改扩建项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 揭阳市恒胜金属材料有限公司 |
| 法人代表 | 郑嘉旎 | 联系人 | 郑壮生 |
| 通讯地址 | 揭阳市揭东区试验区管委会大楼对面 |
| 联系电话 | 13902761229 | 传真 | / | 邮政编码 | 522000 |
| 建设地点 | 揭阳市揭东区试验区管委会大楼对面 北纬N23°34′1.31″ 东经E116°26′3.23″ |
| 立项审批部门 | / | 批准文号 | / |
| 建设性质 | □新建 ☑改扩建 □搬迁 | 行业类别 及代码 | C3130 钢压延加工 |
| 用地面积（平方米） | 13000（总体工程） | 建筑面积 (平方米) | 12160（总体工程） |
| 总投资 （万元） | 2000 | 其中：环保投资（万元） | 500 | 环保投资占总投资比例 | 25% |
| 评价经费（万元） | / | 开工日期 | 2019年12月 |
| 工程内容及规模 1、项目由来 （1）原有项目概况 揭东县海力五金制品有限公司位于揭阳市揭东区试验区管委会大楼对面，中心位置地理坐标为E116°26′3.23″，N23°34′1.31″。主要从事低碳钢的压延加工、不锈钢水壶的生产加工和不锈钢酸洗。该单位已于2011年1月12日及2013年7月26日分别取得揭东区环境保护局《关于揭东县海力五金制品有限公司五金制品生产及钢压延加工项目环境影响报告表的审批意见》和揭东区环境保护局《关于揭东县海力五金制品有限公司酸洗线项目环境影响报告表的审批意见》、并于2011年2月10日和2015年2月16日分别取得揭东区环境保护局的验收意见。原有项目于2017年3月31日取得《广东省污染物排放许可证》（编号：4452212011000014），并于2018年12月29日取得《国家排污许可证》（编号：914452036886858523001P）。 2019年3月1日，该单位将厂房及设备转让给揭阳市恒胜金属材料有限公司，单位名称由“揭东县海力五金制品有限公司”变更为“揭阳市恒胜金属材料有限公司”，法人代表由“林春玲”变更为“郑嘉旎”。根据广东省环境保护厅《关于企业吸收合并环境影响评价手续办理问题的复函》（粤环函[2018]689号），“若该吸收合并经合法程序完成后，相关项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺和污染防治措施均未发生重大变动，则企业无须报批或者重新报批建设项目环境影响评价文件”，项目经转让后，性质、规模、地点、采用的生产工艺和污染防治措施均未发生重大变动，故项目无须重新报批建设项目环境影响评价文件。2019年7月1日，项目变更《国家排污许可证》（编号：914452036886858523001P）。 原有项目投资600万元，占地3860平方米，建筑面积3860平方米。原有项目年生产不锈钢壶胚100t，低碳钢（冷轧带钢）1000t，带钢酸洗5000t；原有项目主要设备为罩式退火炉（燃天然气）4套、轧机3台、抛光机10台、搓轧机1台、精整机1台、液压机3台、冲床10台、200匹发电机1台、酸洗线2条、拉弯矫直机1台、叉车1台、酸雾净化器2套、废水处理设施2套等，配备员工68人。根据发展需要，在原项目周边的空地内，增加2座钢结构仓库和2栋四层办公楼，占地面积为9140m2，现已在建设项目环境影响登记表备案系统进行备案（备案号：201944522100000202）。 （2）改扩建工程内容及规模 由于公司的发展需要，建设单位拟在原址（中心位置地理坐标为E116°26′3.23″，N23°34′1.31″）建设揭阳市恒胜金属材料有限公司年产13.4万吨冷轧带钢改扩建项目，改扩建项目从事不锈钢压延加工，新增总投资2000万元，环保投资500万元。 改扩建项目建设内容为：①原有项目总占地面积13000m2、建筑面积12160m2，本改扩建项目无新建厂房，办公设施与生产厂房依托原有项目。扩建完成后项目面积不变，总占地面积13000m2，总建筑面积12160m2。②改扩建项目新增退火炉（用电）10套（20个）、精整机5套、轧机2台、搓轧机1套、五连轧机1套、磨床4台、松卷机2套、锅炉1套，减少退火炉（燃天然气）4套、抛光机5台、冲床10台、拉弯矫直机1台。改扩建项目取消不锈钢制品生产线、取消带钢冷轧加工生产过程中的除磷工序；③本次改扩建项目产品冷轧带钢年产量增加13.4万吨，不锈钢壶胚年产量减少100吨，原酸洗工艺为独立工序，故本次改扩建不涉及酸洗工艺。改扩建后项目年产冷轧带钢13.5万吨，带钢酸洗5000吨。项目西面和南面为其他厂房，东面和北面为道路。改扩建项目地理位置图见附图1，建设项目四至图见附图2，建设项目平面布置图见附图4。本改扩建项目不涉及电镀、酸洗、抛光、喷漆、焊锡等工艺 根据《中华人民共和国环境保护法》（2014年修订版）、2017年国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》、环境保护部2017年第44号令《建设项目环境影响评价分类管理名录》及《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》（生态环境部第1号令）等有关法律法规的规定，本项目主要从事不锈钢压延加工，属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》“二十、黑色金属冶炼和压延加工业”中的“61 压延加工”中的“其他”，应提交环境影响报告表。受揭阳市恒胜金属材料有限公司委托，东莞市泰德环保服务有限公司承担该项目的环境影响评价工作，并编制建设项目环境影响报告表。 本次环评只对改扩建部分进行评价。 2、改扩建前后建设情况 （1）改扩建前后工程内容情况，详见表1-1。 表1-1 项目工程组成一览表 工程类别 工程名称 建设内容 备注 原有项目环评 改扩建项目 改扩建后全厂 主体工程 轧制车间 1层，占地面积为5000m2，建筑面积为5000m2 无变化 1层，占地面积为5000m2，建筑面积为5000m2 无变动 酸洗车间 1层，占地面积为2000m2，建筑面积为2000m2 无变化 1层，占地面积为2000m2，建筑面积为2000m2 无变动 乳化油循环池 2个，1个闲置。占地面积160m2，建筑面积160m2 扩建项目使用原有项目闲置乳化池 2个，占地面积160m2，建筑面积160m2 无变动 冷却水池 1个，占地面积80m2，建筑面积80m2 无变化 1个，占地面积80m2，建筑面积80m2 无变动 辅助工程 办公室 2栋4层，占地面积为2200m2，建筑面积为6850m2 无变化 2栋4层，占地面积为2200m2，建筑面积为6850m2 无变动 仓储工程 放料间 1层，占地面积为1000m2，建筑面积为1000m2 无变化 1层，占地面积为1000m2，建筑面积为1000m2 无变动 公用工程 配电系统 当地供电局供应，配有备用发电机做应急发电 依托原有 当地供电局供应，配有备用发电机做应急发电 / 给水系统 市政自来水厂提供 依托原有 市政自来水厂提供 / 排水系统 雨污分流制 依托原有 雨污分流制 / 环保工程 污水处理系统 生活污水经三级化粪池处理达标后排入市政污水管网；酸洗废水经自建废水处理设施处理达标后，部分回用，部分排放；含乳化液废水经自建废水处理设施处理达标后回用于生产；不锈钢清洗废水经厂区自建废水处理设施处理后排放至榕江北河 改扩建项目取消不锈钢制品生产线，故不再产生不锈钢清洗废水。其他废水依托原有污水处理设施处理 生活污水经三级化粪池处理达标后排入市政污水管网；含乳化液废水经自建废水处理设施处理达标后回用于生产；酸洗废水经自建废水处理设施处理达标后，部分回用，部分排放 / 废气治理系统 ①油雾：经油雾分离器处理达标后排放； ②酸洗废气：经喷淋吸收塔处理达标后，由15m高的排气筒达标排放； ③粉尘经水喷淋处理设施处理后排放 粉尘及酸洗废气处理设施依托原有；新增油雾废气处理设施 ①油雾：经油雾分离器处理达标后排放；②酸洗废气：经喷淋吸收塔处理达标后，有15m高的排气筒达标排放；③粉尘经水喷淋处理设施处理后排放 / 固体废物 ①生活垃圾交由环卫部门处理； ②一般固体废物经收集后存放于固体废物储存间，定期交由回收单位综合利用； ③危险废物定期收集后暂存于危废间，定期交由资质公司进行处理。 依托原有 ①生活垃圾交由环卫部门处理； ②一般固体废物经收集后存放于固体废物储存间，定期交由回收单位综合利用； ③危险废物定期收集后暂存于危废间，定期交由资质公司进行处理。 / 改扩建前后产品情况，详见表1-2。 表1-2 改扩建前后产品一览表 序号 产品名称 单位 原有项目环评 改扩建项目 改扩建后全厂 1 冷轧带钢（低碳钢） 吨/年 1000吨 +13.4万吨 13.5万吨 2 不锈钢壶胚 吨/年 100吨 -100吨 0 3 带钢酸洗 吨/年 5000吨 0 5000吨 （3）改扩建前后生产设备情况，详见表1-3。 表1-3 改扩建前后生产设备一览表 序号 生产设备名称 单位 原有项目环评 改扩建项目增减量 改扩建后全厂 备注 1 退火炉 套 4 -4 0 燃气 2 退火炉 套 0 +10 10 用电，每套配备2个退火炉 3 抛光机 台 10 -5 5 / 4 精整机 套 1 +5 6 / 5 发电机 套 1 0 1 200匹 6 轧机 台 3 +2 5 7 搓轧机 套 1 +1 2 8 五连轧机 套 0 +1 1 配套五只 9 磨床 台 0 +4 4 10 松卷机 套 0 +2 2 11 酸洗线 条 2 0 2 12 液压机 台 3 0 3 13 冲床 台 10 -10 0 14 拉弯矫直机 台 1 -1 0 15 叉车 台 1 0 1 16 酸雾净化器 套 2 0 2 17 废水处理设施 套 2 0 2 18 锅炉 套 0 +1 1 2t/h，燃天然气 改扩建后全厂设备均不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）及《促进产业结构调整暂行规定》（国发【2005】40号）内限制、禁止和淘汰的项目，符合国家产业政策的相关要求。 （4）改扩建项目主要原辅材料及理化性质，详见表1-4。 表1-4 改扩建前后原辅材料及其年用量一览表 序号 原辅材料名称 单位 原有项目环评 增减量 改扩建后 改扩建后最大储存量 来源 1 带钢 吨/年 6000 +14万 14.6万 1万 外购 2 不锈钢板 吨/年 100 -100 0 / 外购 3 乳化油 吨/年 6 +94 100 7.5 外购 4 盐酸 吨/年 50 0 50 5 外购 5 天然气 m3/年 31.92万 -3.92万 28万 / 外购 6 氢氧化钠 吨/年 10 0 10 1 外购 7 柴油 吨/年 1 0 1 0.5 外购 8 液氨 吨/年 10 +50 60 1.4 外购 原辅材料理化性质： 乳化油：一种含矿物油的半合成加工液产品，外观为橙黄色透明液体。其主要化学成分包括：水、基础油（矿物油、植物油、合成酯或它们的混合物）、表面活性剂、防锈添加剂（环烷酸锌、石油磺酸钠（亦是乳化液）、石油磺酸钡、苯并三唑，山梨糖醇单油酸酯、硬脂酸铝）、极压添加剂（含硫、磷、氯等元素的极性化合物）、摩擦改进剂（减摩剂或油性添加剂）、抗氧化剂等。乳化液的主要功能有冷却、润滑、防锈等，不同的化学性能对其功能都有一定的影响。冷却功能主要是冷却工件和刀具，减少工件变形，提高加工精度，延长刀具寿命，进而能加大切削速度和进给量，提高生产率。现有的乳化液中均加有各种润滑添加剂，如脂肪酸油、酰胺酯、聚合物等，它们可起到边界润滑、极压润滑的作用，能有效降低工件、切屑和刀具之间的摩擦，提高加工精度和表面光洁度，延长刀具寿命。乳化液的防锈功能主要来自配方中的有机胺盐或无机盐类防锈添加剂及钝化剂。轧制过程中，乳化液在带钢和辊缝间产生的高温高压下破乳，实现油水分离。轧制油铺展在带钢和轧辊表面，起到润滑作用，水则流散或蒸发来冷却轧辊和带钢。乳化液被汇聚到收集槽后，打回乳液箱，循环使用。 盐酸：分子式HCl，相对分子质量36.46。盐酸为不同浓度的氯化氢水溶液，呈透明无色或黄色，有刺激性气味和强腐蚀性。易溶于水、乙醇、乙醚和油等。浓盐酸为含38%氯化氢的水溶液，相对密度1.19，熔点-112℃沸点-83.7℃。3.6%的盐酸，pH值为0.1。注意盐酸绝不能用以与氯酸钾反应制备氯气，因为会形成易爆的二氧化氯，也根本不能得到纯净的氯气。 氢氧化钠：俗称烧碱、火碱、苛性钠，为一种具有强腐蚀性的强碱，一般为片状或块状形态，易溶于水（溶于水时放热）并形成碱性溶液，另有潮解性，易吸取空气中的水蒸气（潮解）和二氧化碳（变质），可加入盐酸检验是否变质。 工作制度及劳动定员 表1-5 项目改扩建前后员工人数及工作制度对比 序号 / 员工人数 工作制度 食宿情况 1 原有项目环评 68人 全年工作300天，每天1班，每8小时 员工均不在项目内食宿 2 变化情况 无变化 无变化 无变化 3 改扩建后 68人 全年工作300天，每天1班，每8小时 员工均不在项目内食宿 6、公用工程 （1）供电 项目采用市政供电，改扩建前年耗电量为6万度，设置1套备用发电机用于应急发电；改建后年耗电量为30万度，发电机依托原有项目。 （2）供水 本项目用水由市政供水管网统一提供。 ①生活用水： 原有项目：原有项目员工人数为68人，年工作300天，均不在项目内食宿，用水量为816t/a。 改扩建后：改扩建项目不新增员工人数，改扩建后员工共68人，年工作300天，均不在项目内食宿，用水量为816t/a。 ②生产用水 原有项目：原有项目生产总用水量为33000t/a，其中不锈钢清洗工序用水量约为2200t/a；不锈钢轧制过程中需使用乳化油冷却润滑，冷却用水量为3300t/a；酸洗工序用水量为27500t/a。 改扩建后：改扩建项目增加使用一个原有项目的闲置乳化池，新增冷却用水量为3300t/a，故改扩建后冷却用水量为6600t/a；酸洗工序用水量为27500t/a。故改扩建后生产总用水量为34100t/a。 （3）排水 原有项目：原有项目生活污水年产生量约为734.4t/a，经三级化粪池处理后，可达到《广东省水污染物排放限值标准》（DB44/26-2001）第二时段三级标准，排入市政污水管网，引至揭东县城污水处理厂进行深度处理；含乳化液废水产生量约3000t/a，经厂区自建废水处理设施处理达标后，回用于生产；不锈钢清洗工序总用水量约为2200t/a，其中约有200t/a在生产过程中挥发，即清洗废水产生量约为2000t/a，经厂区自建废水处理设施处理后，可达到《广东省水污染物排放限值标准》（DB44/26-2001）第二时段三级标准和《钢铁工业水污染物排放标准》（GB13456-2012）新建企业水污染物间接排放浓度限值的较严值，排入市政污水管网，引至揭东县城污水处理厂进行深度处理。酸洗工序会产生酸洗废水，产生量约25000t/a，经厂区自建废水处理设施处理后，达到《广东省水污染物排放限值标准》（DB44/26-2001）第二时段三级标准和《钢铁工业水污染物排放标准》（GB13456-2012）新建企业水污染物间接排放浓度限值的较严值，80%回用于生产，20%（5000t/a）排入市政污水管网，引至揭东县城污水处理厂进行深度处理。 改扩建后：改扩建后生活污水产生量约为734.4t/a，经三级化粪池处理后，可达到《广东省水污染物排放限值标准》（DB44/26-2001）第二时段三级标准，排入市政污水管网，引至揭东县城污水处理厂进行深度处理；含乳化液废水产生量约为6000t/a，经厂区自建废水处理设施处理后达到《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）中敞开式循环冷却水系统补充水要求后循环使用，不对外排放；酸洗工序会产生酸洗废水，产生量约25000t/a，经厂区自建废水处理设施处理后，达到《广东省水污染物排放限值标准》（DB44/26-2001）第二时段一级标准和《钢铁工业水污染物排放标准》（GB13456-2012）新建企业水污染物间接排放浓度限值的较严值，80%回用于生产，20%（5000t/a）排入市政污水管网，引至揭东县城污水处理厂进行深度处理。 7、产业政策合理性分析 （1）与产业政策相符性分析 本扩建项目主要从事钢压延加工，不属于国家《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修正）、《广东省主体功能区产业准入负面清单（2018年本）》、《广东省产业结构调整指导目录(2007 年本)》、《广东省工业产业结构调整实施方案（修订版）》（粤府办[2005]15号）中的限制或淘汰类别，不违反《关于印发国家有关部门关于工商投资领域制止重复建设项目，淘汰落后生产能力、工艺和产品及禁止外商投资产业的名录的通知》（第一、二、三批）中的有关规定，不属于国家明令禁止、限制建设投资的项目；同时，根据《促进产业结构调整暂行规定》第十三条，项目属于允许类，符合国家和地方的相关产业政策要求。 （2）与城市总体规划的相符性分析 根据《揭阳市城市总体规划（2011-2035年）》揭阳市中心城区土地利用规划图，项目所在地为二类工业用地（详见附图6），故本项目用地与土地利用规划相符。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 根据调查，原有项目建成投入经营以来，未接到附近居民和单位对揭东县海力五金制品有限公司的环境污染投诉。原有项目位于揭阳市揭东区试验区管委会大楼对面，项目西面和南面为其他厂房，东面和北面为道路。 原项目存在的污染主要是废水、废气、噪声、固废等。结合厂区的实际运行情况和环保措施实施情况，项目产生的主要污染物和需整改的环保措施如下所述。 原有项目主要工艺流程 ①不锈钢制品生产工艺流程： ②带钢冷轧加工工艺流程： ③酸洗线加工工艺流程： 二、原有项目污染情况 1、水污染源 根据《揭东县海力五金制品有限公司五金制品生产及钢压延加工项目环境影响报告表》、《揭东县海力五金制品有限公司酸洗线项目环境影响报告表》、揭东区环境保护局《关于揭东县海力五金制品有限公司五金制品生产及钢压延加工项目环境影响报告表的审批意见》和揭东区环境保护局《关于揭东县海力五金制品有限公司酸洗线项目环境影响报告表的审批意见》，原有项目废水主要为员工生活污水、不锈钢清洗废水、含乳化液废水和酸洗废水。 生活污水 原有项目共有员工68人，年工作300天，均不在厂区食宿，则原有项目员工生活用水量为816t/a，排水量按0.9计，生活污水产生量约为734.4t/a，经三级化粪池处理后，可达到《广东省水污染物排放限值标准》（DB44/26-2001）第二时段三级标准，排入市政污水管网，引至揭东县城污水处理厂进行深度处理。 不锈钢清洗废水 原有项目不锈钢清洗工序总用水量约为2200t/a，其中约有200t/a在生产过程中挥发，即清洗废水产生量约为2000t/a，其中污染物的产生浓度为：CODCr300mg/L、SS300mg/L，经厂区自建废水处理设施处理后，污染物的排放浓度为CODCr90mg/L、SS60mg/L，可达到《广东省水污染物排放限值标准》（DB44/26-2001）第二时段三级标准和《钢铁工业水污染物排放标准》（GB13456-2012）新建企业水污染物间接排放浓度限值的较严值，排入市政污水管网，引至揭东县城污水处理厂进行深度处理。 含乳化液废水 原有项目精轧工序会产生含乳化液废水，总用水量约为3300t/a，其中约有300t/a在生产过程中损耗，产生量约3000t/a，其中污染物的产生浓度为：CODCr300mg/L、SS300mg/L，经厂区自建废水处理设施处理后，污染物的排放浓度可达到CODCr≤90mg/L、SS≤60mg/L、氨氮≤10mg/L，达到《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T 19923-2005）敞开式循环冷却水系统补充水要求后回用于生产。 酸洗废水 原有项目酸洗工序会产生酸洗废水，酸洗过程总用水量为27500t/a，其中约有2500t/a在生产过程中挥发，产生量约25000t/a，其中污染物的产生浓度为：CODCr200mg/L、氨氮10mg/L。根据《揭阳市海力五金制品有限公司建设项目竣工环境保护验收申请表》，原有项目酸洗废水经厂区自建废水处理设施处理后，污染物的排放浓度为CODCr57.8mg/L、氨氮2.74mg/L，可达到《广东省水污染物排放限值标准》（DB44/26-2001）第二时段三级标准和《钢铁工业水污染物排放标准》（GB13456-2012）新建企业水污染物间接排放浓度限值的较严值，80%回用于生产，20%（5000t/a）排入市政污水管网，引至揭东县城污水处理厂进行深度处理，其中CODCr排放量为0.289t/a，氨氮排放量为0.0137t/a。 2、大气污染源 据原有项目的环境影响报告表及审批意见，原有项目废气污染源主要包括：修边、抛光和精整工序产生的粉尘、精轧工序产生的油雾、酸洗工序产生的酸雾、发电机废气、退火炉废气。 修边、抛光和精整工序产生的粉尘 原有项目不锈钢制品生产过程产生修边、抛光工序会产生少量金属粉尘，带钢冷轧加工过程精整工序会产生金属粉尘，经水喷淋处理设施处理后，达到广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准，排放至周围大气中，对周边大气环境影响不大。 精轧工序产生的油雾 原有项目在精轧工序会产生少量油雾，类比同类项目，一般油雾温度在60～80℃之间，乳化油挥发损失量约占投入量的1%，原有项目乳化油用量为6t/a，则油雾产生量约为0.06t/a。油雾经油雾处理器处理后，排放量较小，扩散至周围大气中排放。 酸洗工序产生的酸雾 酸洗工序产生的酸雾主要是氯化氢，酸洗工序盐酸酸雾蒸发量按《环境统计手册》酸雾计算公式估算： GZ＝M·（0.000352＋0.000786V）·P·F 式中： GZ——酸雾量，kg/h； M——液体分子量，取36.5； V——蒸发液体表面上的空气流速（m/s），应以实测数据为准，无条件实测时，可取0.2～0.5或查表确定，取0.25 m/s； P——相应于液体温度下空气中的饱和蒸汽分压力（mmHg），取0.35mmHg； F——蒸发面的面积（m2），原有项目设2个酸洗槽（长×宽：88m×1.1m），总蒸发面的面积为193.6m2。 经计算，项目酸雾挥发量为1.36kg/h，即年产生量为3.26t/a。建设单位拟安装酸雾净化装置来减小酸雾对环境的影响。酸雾净化装置是对酸洗槽安装集气装置，风量为13600m3/h，收集效率95%，将酸雾引至净化塔吸附处理。酸雾的处理效率为95%，净化后的废气通过15m以上的排气筒送至高空排放。酸雾有组织排放的污染物量见表1-7。 1-7 项目有组织酸雾计算结果 污染物 产生情况 处理方式 排放情况 酸雾（3.26 t/a） 有组织排放（收集效率95%） 产生浓度 （mg/m3） 94.88 集气罩→酸雾净化装置→达标排放处理工艺（处理系统去除效率为95%，通过15m排气筒排放） 排放浓度 （mg/m3） 4.74 产生速率 （kg/h） 1.29 排放速率 （kg/h） 0.06 产生量 （t/a） 3.097 排放量 （t/a） 0.15485 无组织排放（5%） 产生量 （t/a） 0.163 / 排放量 （t/a） 0.163 产生速率 （kg/h） 0.078 / 排放速率 （kg/h） 0.078 酸雾中氯化氢有组织排放执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准，即氯化氢：100mg/m3。由表可知，原有项目有组织酸雾废气达标排放。 发电机废气 原有项目柴油发电机仅在停电时使用，根据业主提供资料，备用发电机预计年用柴油量为1t/a，年发电时间为20h。根据《大气污染工程师手册》，当空气过剩系数为1时，1kg柴油产生的烟气量约为11Nm³，一般柴油发电机空气系数为1.8，则每燃烧1kg柴油产生的烟气量为19.8Nm³。根据备用发电机污染源参考燃料燃烧排放污染物物料衡算办法计算，其SO2、NOX产生量如下： SO2 :GSO2 =2×B×S（1-η） 式中： GSO2 ——二氧化硫排放量，kg； B ——消耗的燃料量，kg； S ——燃料中的全硫分含量，0.001%； η ——二氧化硫去除率，% ；本项目选0，SO2 转化率为100% B. NOx ：GNOx = 1.63×B×（N×β+0.000938） 式中：GNOx ——氮氧化物排放量，kg； B——消耗的燃料量，kg； N——燃料中的含氮量，%；本项目取值0.02%； β——燃料中氮的转化率， % ；本项目选40% 。 根据以上公式计算得到备用发电机废气排放源强见表5-3和表5-4。 表1-8 项目备用发电机燃油尾气排放源强 项目 备用发电机工作时 柴油年用量（t） 1 烟气年产生量（万m³） 1.98 污染物年排放量（kg） SO2 0.02 NOX 1.66 注：烟尘按0.01%灰分计算，约为0.1kg/t油。 表1-9 备用发电机燃油尾气排放情况 项目 备用发电机工作 排放量 排放浓度 SO2 1.01mg/m³ NOX 83.8mg/m³ 排放速率 废气量 1980m³/h SO2 0.002kg/h NOX 0.166kg/h 备用发电机废气通过专用烟道引至楼顶排放。 退火炉废气 原有项目设有4套燃天然气退火炉，天然气属于清洁能源，燃烧后产物主要为CO2和H2O，但还会产生少量的SO2、NOX等污染物，天然气燃烧废气经排气筒引至高空排放。退火炉废气中二氧化硫、氮氧化物产生系数参照《环境保护实用数据手册》中统计，1Nm3天然气燃烧产生的烟气量为10.5Nm3。燃烧1万m3的天然气，产生6.3kg的NOX、1.0kg的SO2。 原有项目设天然气的用量约31.92万m3/a。天然气燃烧产生的总烟气量约为335.16万Nm3/a。 天然气燃烧废气产排量及排放浓度详见下表。 表1-10 天燃气燃烧废气产排放情况一览表 废气类型 主要污染物 SO2 NOx 废气量 天然气废气 产生量（t/a） 0.0319 0.201 335.16万Nm3/a 产生浓度(mg/Nm3) 9.52 60 -- 排放量（t/a） 0.0319 0.201 335.16万Nm3/a 排放浓度(mg/Nm3) 9.52 60 -- 排放标准(mg/Nm3) 150 300 -- 根据计算，退火炉废气产生量分别为SO20.0319t/a、NOX0.201t/a，产生浓度为SO29.52mg/Nm3、NOX60mg/Nm3，产生量较小，符合《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB28665-2012）中新建企业大气污染物排放浓度限值的要求，对大气环境影响质量的影响较小，经排气筒引至高空排放。 3、噪声污染源 据原有项目的环境影响报告表及审批意见，在原有项目生产过程中，设备运行会产生一定的噪声，主要噪声源为冲床、冷轧机、抛光机、酸洗线等生产设备运行时产生的噪声，其噪声的强度值为80~105dB(A)之间。噪声特征以连续性噪声为主，间接性噪声为辅。根据原有项目的《建设项目竣工环境保护验收申请表》的监测结果，项目四周四个声监测点昼间等效声级均符合《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，对周围环境影响不大。 4、固体废物 据原有项目的环境影响报告表及审批意见，原有项目运营期固体废物主要是员工办公生活垃圾、一般固体废物（带钢边角料、氧化铁皮、除尘系统产生的废渣）、危险废物（乳化液过滤残渣、污水处理污泥、废酸液）。 原有项目共有68人，年工作300天，生活垃圾产生系数按1kg/人·d计，则项目生活垃圾产生量约为20t/a。生活垃圾经收集后交由环卫部门处理。 一般固体废物：原有项目带钢边角料年产生量约50t/a，全部外卖废品回收站综合利用；除尘系统产生的废渣，主要成分为金属颗粒，年产生量为10t/a，全部外卖废品回收站综合利用；氧化铁皮产生量约为4.4t/a，外卖给回收单位综合利用。 危险废物：原有项目含乳化液废水处理过程中会产生乳化液过滤残渣，产生量约为0.6t/a；酸洗废水处理过程中废水处理设施会产生污水处理污泥，产生量约为0.8t/a，乳化液过滤残渣和污水处理污泥定期收集后交由惠州东江环保技术有限公司进行处理；废酸液产生量为3000t/a，定期收集后交由揭阳市斯瑞尔环境科技有限公司进行处理。原有项目危废协议和危险废物转移联单详见附件9附件10，原有项目因经营不善，酸洗生产线于2018年6月起停产至今，故2018年6月起项目不再产生废酸液，因此2018年6月起无废酸液转移。 综上所述，原有项目产生的固体废物经过上述措施处理后，不会对周围环境产生明显影响。 三、现有环保措施落实措施 表1-11 现有项目污染物和环保措施落实情况 污染 因素 工序 污染物 现有环保设施 是否需要整改 整改后措施 废气 修边、抛光和精整 粉尘 水喷淋处理设施处理 否 —— 冷轧 油雾 油雾处理器处理 否 —— 酸洗 酸雾 酸雾净化塔处理 否 —— 备用发电机 CO、NOx、SO2、烟尘 净化装置处理 否 —— 退火炉 NOx、SO2 经排气筒引高排放 否 —— 废水 生活污水 CODCr、BOD5、氨氮、SS 生活污水经三级化粪池排入揭东县城污水处理厂 否 —— 不锈钢清洗废水 CODCr、NH3-N、SS 废水处理设施处理 是 改扩建后，取消不锈钢制品生产线，故不再产生不锈钢清洗废水 含乳化液废水 CODCr、氨氮、SS 废水处理设施处理 否 —— 酸洗废水 CODCr、总氮、NH3-N、总铁、SS 废水经污水处理设施处理后排入揭东县城污水处理厂 否 —— 固体废物 生活垃圾 生活垃圾 统一收集后交由环卫部门处理 否 —— 一般工业固废 带钢边角料、氧化铁皮、除尘系统产生的废渣 统一收集后外售 否 —— 危险废物 污水处理污泥、乳化液过滤残渣、废酸液 交由资质单位回收处理 否 —— 噪声 机械设备 机械噪声、交通噪声 减振隔声、建筑隔声、加强管理 否 —— |

# 二、建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 项目位于揭阳市揭东区试验区管委会大楼对面。揭东区位于广东省东部，潮汕平原东北部，地处汕头、潮州、揭阳、梅州四市的中心地带，东接汕头市区和潮州市，西连揭阳市区，南隔榕江与汕头市潮阳区、普宁市相望，南部中间位揭阳市区，北与梅州市丰顺县接壤。地跨东经116°05′23″~116°37′39″、北纬23°22′56 ″~23°46′27″之间，东西长55km，南北宽43km，面积849.91km2。国道206线和省道1930线在区内交汇并贯穿全境；梅汕高速公路和揭普高速公路在境内均有出入口；广梅汕铁路贯穿镇域北部；榕江北河穿越南部，沿河有多处渡口，水陆交通十分便利，地理位置优越。 2、地质地貌 本项目所在地属闽粤丘陵平原的一部分，该地区地势东部向西部倾斜，东部地势起伏较大，为丘陵地带，东侧有桑埔山，海拔高程483.2米。本项目所在地区为榕江冲积平原，从上到下地层结构为表层耕作土（厚0.7m）、淤泥（15.0~15.8m）、中粗砂（4.3~10.1m）、砾质粘性土（7.2~7.3m）。地面标高在海拔1～2m之间。根据《中国地震烈度区划（1990）》，场区地震设防基本烈度为VIII度。区域土壤类型有水稻土、南方山地草甸土、黄壤、红壤、赤红壤、菜园土、潮沙泥土、滨海盐渍沼渍土、海滨沙土、石质土等10多种土类，40多个土属，70多个土种。 3、气象与气候 项目所在区域气候属亚热带季风性湿润气候，具有明显海洋性气候特点，夏无暴暑，冬无严寒，气候温暖湿润，四季草木长青。年均气温21.4℃，日照率为 16.4％ ；年平均降雨量1723mm；年均相对湿度82％；常年主导风向为东南偏东，频率为31％，年平均风速1.9m/s。 4、水文与流域 本项目所在地区主要地表水为枫江。枫江又名枫溪，发源于广东省潮州市笔架山，属榕江二级支流，全长71公里，下游揭东区段长20公里。主流经潮州市枫溪区，东南流经潮安县田东镇、登塘镇、古巷镇，折向西南经凤塘镇和揭东县玉窖、登岗、云路、炮台等镇于枫口（丰溪村）汇入榕江北河。枫江平均坡降为0.181%，多年平均流量为25.4m3/s，流速为0.026m/s，下游河宽50~230m。 5、揭东经济开发区 广东揭东经济开发区位于揭东县城东部，于1992年10月经广东省人民政府批准设立。区域优势得天独厚，国道206线和省道335线在区内交汇并贯穿全境；广梅汕铁路揭东火车站在区绿色工业园境内，距揭阳火车站8公里；毗邻汕梅高速和揭普高速；距在建设中的潮汕国际机场5公里；区内拥有3000吨级和5000吨级码头共6座，有2万平方米堆场和1.5万平方米仓库，5万平方米通用厂房。至目前，开发区已完成东区、南区、绿色工业园、榕泰化工城和巨轮轮胎城约8平方公里的开发建设面积，吸引了世界15个国家和地区的160多家企业投资落户，有130家企业投产，规模上企业104家，形成八大支柱行业和三城三基地产业带。开发区于1996年被评为“广东省先进经济开发试验区”，2001年8月被评为“中国优秀开发区”，2007年被评为“全国模范劳动关系和谐工业园区”和“2007年度全民健身与奥运同行活动”先进单位，是目前粤东地区最具活力的工业园区。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 1、行政管辖及人口区划 揭阳市现辖榕城区、揭东区、惠来县、揭西县、（代管）普宁市。并在市区设立蓝城区管理委员会，空港经济区管理委员会、普宁华侨管理区（即普侨区，属于普宁市管辖）和大南山华侨管理区，赋予部分县级管理职能。全市基层设置64个镇、10个乡、26个街道办事处，15个农场。2012年12月24日国务院作出《关于同意广东省调整揭阳市部分行政区划的批复》，批准对揭阳市部分行政区划实施调整，揭东撤县设区。 揭阳是全国著名侨乡，港澳台同胞和旅外华侨320多万人，遍居世界各地，还有归侨、侨眷180万人。2012年末全市户籍人口673.94万人，比年初增加4.66万人。年末常住人口595.59万人。全年出生人口8.30万人，出生率12.30‰；死亡人口3.41万人，死亡率5.05‰；自然增长人口4.89万人，自然增长率7.25‰。 项目所在地属揭东区。揭东区于2012年12月经国务院批准设立，2013年3月2日正式挂牌办公，辖玉湖、新亨、锡场、埔田、云路、玉窖6个镇、曲溪街道办事处和揭东经济开发区，下辖111个行政村和9个居民委员会。区总面积473平方公里，区人民政府驻地曲溪街道办事处。 2、地区社会经济发展概况 项目所在地为揭阳市揭东区，2016年全区完成GDP2895892万元，比上年增长9.5%。其中，第一产业总产值204594万元，比上一年增长4%，第二产业总产值2038383万元，比上一年增长9.3%，第三产业总产值652915万元，比上一年增长12.1%。三次产业构成比例为7.1:70.4:22.5。 教育文化 揭东建区以来，区委、区政府高度重视发展教育事业，大力实施科教兴区战略，全区教育事业健康、协调发展，基础教育取得了新突破。 全区现有中小学校296所，在校学生22.354万人，全区小学适龄儿童入学率达到100%，毕业生升学率达100%；初中净入学率达到98.55%，年巩固率达到98.42%；“三残”学龄儿童入学率达到100% ，年巩固率达到98.28%以上，普九事业各率均达到或超过省的指标要求。高中阶段教育发展迅猛，全区共有普通高中12所，在校学生28.278万人，每万人口在校普通高中生按户口 人口计为255人，按常住人口计为285人，居全市前列；职业高中4所，在校学生2457人。 4、交通运输 揭阳市境内有“黄金水道”——榕江，全长175公里，是广东省第二深水河，可通航5000吨海轮，直航香港和广州、湛江等地。大陆海岸线109公里，拥有神泉、靖海、资深等优良港湾，码头泊位44个，港口年吞吐量为525.47万吨。全市现有公路通车里程4397.6公里（其中高速公路192.3公里），公路密度83.9公里/百平方公里。广梅汕铁路和深汕、普惠、揭普、梅揭、汕揭高速公路先后建成通车，潮揭、高速公路正在加快建设中，厦深铁路和汕普、揭惠高速公路现已建成通车。位于境内空港经济区、总投资40多亿元的潮汕民用机场已于2011年底投入使用。计划投资100亿美元的神泉港首期两个30万吨级码头也正在建设中。 5、揭阳市垃圾填埋厂 目前，揭阳市仅建设有揭阳市东径外草地山垃圾处理场，采用卫生填埋的方式，日处理城市生活垃圾650吨，场区总容积421.5万立方米，可填埋垃圾总量396.2万吨。 6、揭东县城污水处理厂 揭东县城污水处理厂选址于县城东区的车田河与枫江交汇口西侧，即蟠龙村下底围东南侧，占地面积为78004m2。揭东县城污水处理厂处理规模近期为4.5万吨/日，投资8500万元；改扩建（二期）工程为1.5万吨/日，投资1500万元，投资方式为BOT。项目采用A2/O工艺，可以确保尾水达到广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准及《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级标准的A标准中较严者的要求。服务区域在县城规划区内，面积62km2，人口约31万人，揭东县城污水处理厂近期工程已投产使用，投产处理规模为4.5万吨/日。 揭东县城污水处理厂污水管网主要有三条：一条主要收集沿江大道（榕江北河以东）沿线工业企业污水和地块污水，污水管网敷设沿东西走向的沿江大道下；另一条曲溪镇到云路的城市道路下，主要收集其沿线和云路镇地块污水；第三条敷设于曲溪镇至砲台、登岗城市道路下，收集登岗镇及其沿线的污水，污水直接排入污水处理厂。

# 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境现状及主要环境问题（环境空气、地面水、声环境、生态环境等）： 本项目所在区域环境功能属性见表3-1。 表3-1 建设项目所在区域环境功能属性表 项目 功能属性及执行标准 水环境功能区 枫江（“潮州笔架山”至“揭阳枫口”河段） 综合 Ⅳ类 榕江北河（“吊桥河下2公里”至“揭阳炮台”） 综合 Ⅲ类 环境空气质量功能区 属二类区域，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018修改单中的二级标准 声环境功能区 项目所在地为工业用地，属3类声环境功能区，执行(GB3096-2008) 3类标准 是否农田基本保护区 否 是否风景名胜区 否 是否自然保护区 否 是否森林公园 否 是否生态功能保护区 否 是否水土流失重点防治区 否 是否人口密集区 否 是否重点文物保护单位 否 是否三河、三湖、两控区 酸雨控制区 是否水库库区 否 是否污水处理厂集水范围 是（揭东县城污水处理厂） 是否属于生态敏感与脆弱区 否 水环境质量现状 根据《广省地表水环境功能区划》(粤环[2011]14号)，确定榕江北河（“吊桥河下2公里”至“揭阳炮台”）该河段为Ⅲ类水功能区，水质标准执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的Ⅲ类标准；枫江（“潮州笔架山”至“揭阳枫口”河段）为Ⅳ类水功能区，水质标准执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的Ⅳ类标准。 评价根据《揭阳市环境监测年鉴（2018年）》古京北水质断面和深坑水质断面监测数据，对区域水体水质情况进行评价，统计果见表3-2。 表3-2 水质监测值 单位：mg/L，PH：无量纲 监测项目 Ⅲ类标准 古京北断面 平均浓度 Ⅳ类标准 深坑水质断面 平均浓度 pH 6～9 6.71 6～9 6.92 DO ≥5 2.6 ≥3 0.9 CODcr ≤20 19.7 ≤30 34.5 BOD5 ≤4 3 ≤6 5.5 NH3-N ≤1.0 1.06 ≤1.5 4.79 石油类 ≤0.05 0.005 ≤0.5 0.005 氰化物 ≤0.2 0.002 ≤0.2 0.002 硫化物 ≤0.2 0.01 ≤0.5 0.01 总氮 ≤1.0 3.51 ≤1.5 7.12 总磷 ≤0.2 0.11 ≤0.3 0.27 铅 ≤0.05 0.005 ≤0.05 0.005 铜 ≤1.0 0.008 ≤1.0 0.015 锌 ≤1.0 0.01 ≤2.0 0.03 镉 ≤0.005 0.0005 ≤0.005 0.0005 从表3-2可知，古京北断面大部分监测因子满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准，而DO、氨氮、总氮则出现不同程度超标，表明榕江北河该河段流域水质质量一般。深坑断面大部分监测因子满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类水质标准，而DO、CODCr、氨氮、总氮则出现不同程度的超标，表明枫江流域水质质量一般。 二、环境空气质量现状 根据《揭阳市环境保护规划(2007-2020)》，本项目所在地属环境空气质量二类功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018修改单中的二级标准。 本评价采用揭阳市环境保护局管网发布的《2018年揭阳市环境质量报告书》环境空气监测数据（http://www.jieyang.gov.cn/bumen/jyhbj/hjzl_hjgb/detail/4ACE14CE4F265EF8），详见表3-2： 表3-2 2017年揭阳市环境质量报告书 环境空气监测数据 单位：μg/Nm3 序号 环境质量标准 2017年现状值 国家空气质量标准 达标性 1 SO2年日均值 12 ≤60 达标 2 NO2年日均值 24 ≤40 达标 3 PM10年日均值 56 ≤70 达标 4 PM2.5年平均值 35 ≤35 达标 5 CO年日均值95百分位数 1.3 ≤4 达标 6 O3年日最大8小时均值90百分位数 159 ≤160 达标 根据2018年揭阳市环境质量报告书，揭阳市各污染物浓度均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）2018年修改单二级标准的限值。该区域环境空气质量良好，属于达标区。 三、声环境质量现状 为了解本项目噪声环境状况，评价小组于2019年3月15日和2019年3月16日对项目厂区四周边界进行声环境现状监测，监测点位见附图2，监测结果详见下表： 表3-4 项目厂界声环境监测结果 监测点 昼间Leq （昼间）标准 夜间Leq （夜间）标准 1#东界1m 62.9 ≤65 50.1 ≤55 2#北界1m 61.5 51.9 注：项目西面和南面为其他厂房，且项目场地与西面厂房共用一堵墙，与南面厂房共用一堵墙，因此项目西侧和南侧不设噪声监测点。 根据监测结果，各监测点均环境噪声均能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，表明项目区域声环境质量现状较好。

主要环境保护目标及环境敏感点（列出名单及保护级别）: 1、水环境保护目标 使周围的水体在本项目建成后水质不受明显的影响，保护枫江水质符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类标准要求，保护榕江北河水质符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准要求。 2、环境空气保护目标 保护项目所在区域的空气环境，确保项目排放的大气污染物不成为区域内危害大气环境的污染源，确保项目所在区域环境空气质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）2018年修改单二级标准的限值。 3、声环境保护目标 确保本项目边界环境噪声符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准。 4、固体废物保护目标 妥善处理本项目产生的生活垃圾、生产废物，使之不成为区域内危害环境的污染源，不成为新的污染源，不对项目所在区域造成污染和影响。 5、环境敏感点 表3-5 主要环境敏感点分布一览表 序号 保护目标 相对项目厂界方位 与项目边界距离(m) 功能 规模（人） 环境敏感特征和保护要求 1 港畔村 S 395 居民点 800 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）2018年修改单二级标准的限值 2 龙砂村 NE 430 居民点 1000 3 寨一村 NW 430 居民点 1000 4 诸美村 NW 550 居民点 500 5 榕江北河 W 1080 水体 / 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准要求 6 枫江 E 2260 水体 / 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准要求

# 四、评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、水环境：地表水环境质量现状评价执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准，标准值见表4-1。 表 4-1 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） 摘录 单位：mg/L，PH：无量纲，类大肠杆菌：个/L 项 目 pH 氨氮 CODCr BOD5 氰化物 硫化物 标准值 6～9 ≤1.0 ≤20 ≤4 ≤0.2 ≤0.2 项 目 总磷 溶解氧 石油类 挥发酚 铅 铜 标准值 ≤0.2 ≥5.0 ≤0.05 ≤0.005 ≤0.05 ≤1.0 项 目 总氮 锌 镉 标准值 ≤1.0 ≤1.0 ≤0.005 2、大气环境：区域环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）2018年修改单二级标准的限值，标准值见表4-2。 表 4-2 各污染物执行标准 序号 污染物名称 取值时间 二级标准 单位 1 二氧化硫 （SO2） 年平均 60 μg/m³ 24小时平均 150 1小时平均 500 2 二氧化氮 (NO2) 年平均 40 24小时平均 80 1小时平均 200 3 一氧化碳（CO） 24小时平均 4 mg/m³ 1小时平均 10 4 臭氧（O3） 日最大8小时平均 160 μg/m³ 1小时平均 200 5 颗粒物（粒径小于等于10μm） 年平均 70 24小时平均 150 6 颗粒物（粒径小于等于2.5μm） 年平均 35 24小时平均 75 声环境：区域环境噪声执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类标准，标准值见表4-3。 表4-3 声环境质量标准一览表 执行标准 昼间 夜间 3类 ≤65dB(A) ≤55dB(A) |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、运营期水污染物排放标准： 本改扩建项目无新增员工，故无新增生活污水产生。本扩建项目含乳化液废水经厂区自建废水处理设施处理后，达到《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T 19923-2005）敞开式循环冷却水系统补充水要求后，回用于生产不外排。 表4-4项目生活污水排放标准限值 单位：mg/L pH无量纲 项 目 pH 色度 BOD5 CODCr 石油类 标准值 6.5-8.5 30 10 60 1 2、运营期大气污染物排放标准： 本改扩建项目运营期主要生产废气主要为锅炉天然气燃烧废气，执行广东省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》（DB 44/765-2019）中表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值。平整工序颗粒物执行《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB 28665-2012）新建企业大气污染物排放限值和现有和新建企业无组织排放限值标准。 表4-5废气排放执行标准 污染物 生产工艺或设施 限值 污染物排放监控位置 SO2 锅炉 50 烟囱或烟道 NOX（以NO2计） 150 颗粒物 生产过程 20 车间或生产设施排气筒 无组织颗粒物 5.0 生产车间 3、运营期噪声排放标准： 噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准，详见表4-6。 表4-6 工业企业厂界环境噪声排放标准限值 等效声级：dB(A) 昼间 夜间 65 55 4、固体废物 固体废物管理应遵照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《广东省固体废物污染环境防治条例》、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）（及2013年修改单）的相关规定进行处理；危险废物管理应遵照《国家危险废物管理名录》（2016版）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（及2013年修改单）的相关规定进行处理。 |
| 总量控制指标 | （1）废水总量控制指标 根据原有项目环境影响报告表，原有项目的总量控制指标为：废水排放总量10000t/a、CODCr0.9t/a、氨氮0.05t/a。 改扩建项目取消不锈钢制品生产线，故改扩建后无不锈钢清洗废水产生及排放；改扩建后项目含乳化液废水经废水处理设施处理达标后可回用于生产，故改扩建后项目外排生产废水为生活污水和酸洗废水。改扩建后项目的总量控制指标为：废水排放总量5734.4t/a、CODCr0.43588t/a、氨氮0.024716t/a。 （2）废气总量控制指标 根据《关于揭东县海力五金制品有限公司五金制品生产及钢压延加工项目环境影响报告表的审批意见》（2011年1月12日，揭东县环境保护局审批），原有项目设有4套燃天然气退火炉，会产生少量SO2、NOx，由于当时尚未有相关法律法规要求对SO2、NOx实行总量控制，故尚未设SO2、NOx总量控制指标。 根据揭阳市生态环境局环境统计，仍对原有项目污染物SO2、NOx排放量进行登记，项目2016~2018年三年环境统计数据见下表。 表4-7 原有项目2016~2018年三年环境统计数据 年份 排放量（t/a） 污染物种类 SO2 NOX 2016 0.11 0.22 2017 0.48 0.2 2018 0.23 0.184 平均值 0.273 0.201 经计算，原有项目2016~2018年三年环境统计中SO2、NOX的平均排放总量为：SO20.273t/a、NOX0.201t/a。 改扩建项目取消原有项目4套燃天然气退火炉，新增一套燃天然气锅炉，产生少量的SO2、NOX等污染物，天然气燃烧废气经排气筒引至高空排放。根据计算，改扩建后项目锅炉天然气燃烧废气的排放总量为：SO20.028t/a、NOX0.1764t/a。 综上所述，项目SO2、NOx、COD、氨氮、总氮均没有超过原有项目的允许排放总量，因此不需重新申请废气、废水污染物排放总量。 |

# 五、建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）: 改扩建项目年增产13.4万吨冷轧带钢。工艺流程图及产污环节如下： 图5-1 带钢冷轧加工工艺流程及污染产生环节 项目生产工艺说明： 精轧：将开胚处理后的带钢上架固定，使用冷轧机将坯材轧制到成品厚度，冷轧过程中使用乳化液冷却润滑，此过程产生含乳化液废水、少量油雾、乳化液废渣及噪声。 退火：冷轧后薄板送入退火炉中进行退火工序，在退火炉中退火以消除加工硬化，改善带钢的机械性能。加热过程为由加热外罩至加热内罩，再加热内罩里的带钢，内罩与炉台间通过机械方式压紧水冷胶后形成密闭的内罩空间。 精整：通过精整机进一步加工，目的在于避免退火后的钢板在冲压时产生塑性失稳和提高钢板的质量（平整度和表面状况）。此过程会产生Fe2O3粉尘、固废、噪声。

本改扩建项目施工期污染源强分析 改扩建项目依托原有建筑和已建成的厂房，故不涉及施工期对环境的影响。 本改扩建项目营运期污染源强分析 1、废水产生源强分析 本改扩建项目不新增员工，故本改扩建项目无新增生活污水产生及排放。主要废水为含乳化液废水。 轧制过程中使用乳化油冷却润滑会产生少量含乳化液油废水。项目新增使用1个原有项目闲置的乳化油循环池，容量为50m3，总用水量约为3300t/a，其中约有300t/a在生产过程中损耗（故需补充新鲜用水1m3/d），含乳化液废水产生量约3000t/a（10m3/d）。含乳化液废水经厂区自建废水处理设施处理后达到《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）中敞开式循环冷却水系统补充水要求后循环使用，不对外排放。故本改扩建项目水平衡分析见表5-4及图5-2。 表5-4 本改扩建项目水平衡分析表（单位：t/d） 本改扩建项目 新鲜用水量 总用水量 循环用水量 损耗量 排放量 冷却用水 1 1.1 50 1 0 合计 1 1.1 50 1 0 图5-2 改扩建项目水平衡图 2、废气产生源强分析 本改扩建项目不新增酸洗规模，不会新增酸雾产生量；本改扩建项目取消4套燃天然气退火炉，故退火工序不再产生天然气燃烧废气。故本改扩建项目生产过程产生的废气主要为平整过程中产生的微量金属颗粒物、轧制过程中产生的油雾、锅炉废气。 粉尘 本改扩建项目带钢在精整过程会产生少量粉尘，主要为金属颗粒物，根据原有项目《建设项目竣工环境保护验收申请表》中的废气监测结果，粉尘的排放浓度为0.93mg/m3，原有项目废气处理设施风机风量为2000m3/h，粉尘的去除效率可达到95%，倒推计算可得原有项目粉尘产生量约为0.0372kg/h（0.08928t/a）。原有项目年产冷轧带钢1000吨，故项目精整工序金属颗粒物产污系数为0.08928kg/（t•产品），本改扩建项目产品冷轧带钢年产量为13.4万吨，计算可得项目金属粉尘产生量约为11.96t/a。 为保证外环境空气质量和车间工人的健康，企业必须委托专业公司对生产车间精整工序产生的粉尘进行收集处理。根据建设单位废气治理方案，本改扩建项目生产过程中产生的废气经集气罩收集后进入排风管，收集效率约95%，收集风量为12000m3/h，废气引至水喷淋处理设施处理后经过离心风机抽出排放至周围大气中。项目年工作时间按300天计，每天8小时，废气收集设计风量为12000m3/h，即2880万m3/a，收集效率为95%，粉尘的去除效率可达到95%，项目废气的产排情况如下表5-5。 表5-5 项目生产车间废气污染物产排情况 污染物 产生情况 处理方式 排放情况 粉尘（11.96 t/a） 有组织排放（收集效率95%） 产生浓度 （mg/m3） 473.42 集气罩→水喷淋处理设施→达标排放处理工艺（处理系统去除效率为95%，处理后经过离心风机抽出排放至周围大气中） 排放浓度 （mg/m3） 23.67 产生速率 （kg/h） 4.73 排放速率 （kg/h） 0.24 产生量 （t/a） 11.362 排放量 （t/a） 0.57 无组织排放（5%） 产生量 （t/a） 0.598 / 排放量 （t/a） 0.598 产生速率 （kg/h） 0.2875 产生速率 （kg/h） 0.2875 轧制过程中产生的油雾 根据生产工艺分析，本项目精轧过程中使用乳化液冷却润滑。类比同行业经验值，油雾产生量约为原料的1%左右，本改扩建项目乳化油的用量为94t/a，则油雾的产生量为0.94t/a，由轧机上部集气罩一并吸入主风道，总风量为5000m3 /h，收集后的废气经油雾净化器处理（去除效率为80%），并对收集的油进行回收利用，废气经油雾处理器处理后，排放量约为0.188t/a，排放量较小，扩散至周围大气中排放。 （3）锅炉废气 改扩建项目新增一套燃天然气锅炉，天然气属于清洁能源，燃烧后产物主要为CO2和H2O，但还会产生少量的SO2、NOX等污染物，天然气燃烧废气经排气筒引至高空排放。锅炉废气中二氧化硫、氮氧化物产生系数参照《环境保护实用数据手册》中统计，1Nm3天然气燃烧产生的烟气量为10.5Nm3。燃烧1万m3的天然气，产生6.3kg的NOX、1.0kg的SO2。 项目设有1套锅炉以天然气作为燃料，天然气的用量约28万m3/a。天然气燃烧产生的总烟气量约为294万Nm3/a。 锅炉废气产排量及排放浓度详见下表。 表5-6 天燃气燃烧废气产排放情况一览表 废气类型 主要污染物 SO2 NOx 废气量 锅炉废气 产生量（t/a） 0.028 0.1764 294万Nm3/a 产生浓度(mg/Nm3) 9.52 60 -- 排放量（t/a） 0.028 0.1764 294万Nm3/a 排放浓度(mg/Nm3) 9.52 60 -- 排放标准(mg/Nm3) 150 300 -- 3、噪声产生源强分析 本改扩建项目主要噪声源为退火炉、精整机、轧机等生产设备运行时产生的噪声，其噪声的强度值为70~90dB(A)之间。企业须加强设备的运行维护管理，并对车间采取隔音、减震措施。通过采取措施后，项目边界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348~2008）中的3类标准，对周围环境影响不大。 表5-7 项目设备噪声产排一览表 序号 名称 噪声值dB（A） 设备位置 1 退火炉 75-80 生产车间 2 精整机 85-90 生产车间 3 轧机 85-90 生产车间 4 五连轧机 70-90 生产车间 4、固体废物产生源强分析 本改扩建项目不新增员工，故无新增生活垃圾产生及排放。固体废物主要为一般固体废物和危险废物。 一般工业固体废物 本改扩建项目生产过程会产生氧化铁皮和带钢边角料，氧化铁皮产生量50t/a，带钢边角料产生量5000t/a，由工人定期收集并交由资源回收单位综合利用。项目除尘系统产生的废渣，主要成分为金属颗粒，年产生量为10t/a，全部外卖废品回收站综合利用。 （2）危险废物： 改扩建项目轧制过程中使用乳化油对钢板冷却、润滑，乳化油置于乳化油循环池内，使用时由管道输送至轧机中，循环使用后定期由管道输送至废乳化液调节池进行破乳、泥水分离等处理后引至厂区自建污水处理设施处理后回用于生产，不外排。乳化油循环使用过程中将产生少量的乳化液过滤残渣（约9.4t/a），属于《国家危险废物名录（2016年）》中HW09油/水、烃/水混合物或轧制油（废物代码：900-007-09），须委托有资质的单位定期回收外运处理。 改扩建项目轧制车间产生的废乳化液在废水处理过程会产生的污泥，产生量为0.2t/a，属于危险废物（废物类别HW17，废物代码336-064-17），交由有资质单位回收处理。 改扩建项目在生产过程中会产生废乳化油空桶，产生量约为0.2t/a，属于《国家危险废物名录》(2016年8月)中“HW49其他废物、900-041-49含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”，废拉伸油桶暂存于危废暂存区后，定期交由有资质的单位回收处置。 表5-8 固体废物产生一览表 产生类型 产生量(t/a) 备 注 带钢边角料 5000 交由回收单位处理 除尘系统废渣 10 氧化铁皮 50 乳化液过滤残渣 9.4 定期交由有资质单位处理 污水处理污泥 0.2 废乳化油空桶 0.2 表5-9 危险废物汇总表 序号 危险废物名称 危险废物代码 产生量（t/a） 产生周期 危险特性 污染防治措施 1 乳化液过滤残渣 900-007-09 9.4 一年 T 交有危废处置资质单位处理 2 污水处理污泥 336-064-17 0.2 一年 T/In 3 废乳化油空桶 900-041-49 0.2 一年 T/C 表5-10 危险废物贮存场所（设施）基本情况一览表 序号 贮存场所（设施） 名称 危险废物 名称 危险废物 代码 占地面积 贮存方式 贮存能力 贮存周期 1 危废储存间 乳化液过滤残渣 900-007-09 30m2 桶装 10t 一年 2 危废储存间 污水处理污泥 336-064-17 袋装 2.5t 一年 3 危废储存间 废乳化油空桶 900-041-49 桶装 0.5t 一年

表5-11 本项目改扩建前后污染物“三本账”一览表 类别 排放点 名称 原有项目排放量 改扩建项目 总体工程（现有+改扩建） 产生量 削减量 排放量 以新带老削减量 排放总量 排放量变化 废水 生活污水 废水量（m3/a） 734.4 0 0 0 0 734.4 0 COD（t/a） 0.14688 0 0 0 0 0.14688 0 BOD5（t/a） 0.051408 0 0 0 0 0.051408 0 SS（t/a） 0.07344 0 0 0 0 0.07344 0 NH3-N（t/a） 0.011016 0 0 0 0 0.011016 0 不锈钢清洗废水 废水量（m3/a） 2000 0 0 0 2000 0 -2000 COD（t/a） 0.18 0 0 0 0.18 0 -0.18 SS（t/a） 0.02 0 0 0 0.02 0 -0.02 含乳化液废水 废水量（m3/a） 3000 3000 3000 0 3000 0 -3000 COD（t/a） 0.27 0.9 0.9 0 0.27 0 -0.27 SS（t/a） 0.03 0.9 0.9 0 0.03 0 -0.03 NH3-N（t/a） 0.03 0.09 0.09 0 0.03 0 -0.03 酸洗废水 废水量（m3/a） 5000 0 0 0 0 5000 0 COD（t/a） 0.289 0 0 0 0 0.289 0 NH3-N（t/a） 0.0137 0 0 0 0 0.0137 0 废气 精整粉尘 粉尘（t/a） 0.004464 11.96 11.39 0.57 0 0.574464 +0.57 轧制油雾 油雾（t/a） 0.06 0.94 0.752 0.188 0 0.248 +0.188 酸洗过程产生的酸雾 酸雾（t/a） 0.15485 0 0 0 0 0.15485 0 发电机废气 SO2（t/a） 0.00002 0 0 0 0 0.00002 0 NOX（t/a） 0.00166 0 0 0 0 0.00166 0 天然气燃烧废气 SO2（t/a） 0.0319 0.028 0 0.028 0.0319 0.028 -0.0039 NOX（t/a） 0.201 0.1764 0 0.1764 0.201 0.1764 0.0246 固体废物 员工工作 生活垃圾 0 0 0 0 0 0 0 产品生产 带钢边角料 0 5000 5000 0 0 0 0 除尘系统废渣 0 10 10 0 0 0 0 氧化铁皮 0 50 50 0 0 0 0 危险废物 产品生产 乳化液过滤残渣 0 9.4 9.4 0 0 0 0 废酸液 0 0 0 0 0 0 0 污水处理污泥 0 0.2 0.2 0 0 0 0 废乳化油空桶 0 0.2 0.2 0 0 0 0

# 六、本改扩建项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水污染物 | 含乳化液废水3000t/a | COD | 300mg/L，0.9t/a | 处理达到《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T 19923-2005）敞开式循环冷却水系统补充水要求后，回用于生产不外排 |
|  |  | SS | 300mg/L，0.9t/a |  |
|  |  | 氨氮 | 30mg/L，0.09t/a |  |
| 大气污染物 | 精整粉尘 | 粉尘 | 11.362t/a，473.42mg/m3 | 0.57t/a，23.67mg/m3 |
|  | 轧制油雾 | 油雾 | 0.94t/a | 0.188t/a |
|  | 锅炉废气 | SO2 | 9.52mg/m3，0.028t/a | 9.52mg/m3，0.028t/a |
|  |  | NOX | 60mg/m3，0.1764t/a | 60mg/m3，0.1764t/a |
| 固体废物 | 产品生产 | 带钢边角料 | 5000 | 交由回收单位处理 |
|  |  | 除尘系统废渣 | 10 |  |
|  |  | 氧化铁皮 | 50 |  |
|  | 危险废物 | 乳化液过滤残渣 | 9.4 | 定期交由有资质单位处理 |
|  |  | 污水处理污泥 | 0.2 |  |
|  |  | 废乳化油空桶 | 0.2 |  |
| 噪声 | 设备运行 | 噪声 | 70~90dB（A） | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准：昼间≤65dB(A)；夜间≤55dB(A)。 |
| 其他 | / |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 由于改扩建项目为租赁已建成厂房，因此不涉及改变土地利用现状的情况；同时，由于建设项目所在地没有需要特殊保护的生物或生态环境，因此该项目建成后基本不会对周围生态环境产生影响。 |

# 七、环境影响分析

施工期环境影响分析： 改扩建项目使用已建成厂房，不存在施工期，故不涉及施工期对环境的影响。

本改扩建项目营运期环境影响分析： 1、地表水环境影响分析 本改扩建项目不新增员工，故无新增员工生活污水。项目生产过程中产生的废水主要为含乳化液废水。 改扩建项目轧制过程中使用乳化油冷却润滑而产生少量含乳化液油废水，含乳化液废水经厂区自建废水处理设施处理后达到《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）中敞开式循环冷却水系统补充水要求后循环使用，不对外排放。 废水处理工艺可行性分析： 改扩建后项目生产废水处理工艺具体流程如下： 废水工艺流程说明： 废水进入废乳化液调节池进行均衡调节，再进入破乳反应池在加入破乳剂的作用下实现破乳，后废水流入泥水分离处理器，下层污泥经压滤成泥饼（即为乳化液过滤残渣）后外运处置，上清液进入缓冲池，后按比例进入废水调节池在鼓风机的作用下进行均衡调节，后流入反应池在加絮凝剂的作用下实现絮凝效果，再进入一体式泥水分离净化器，下层污泥进入污泥浓缩池，再经污泥脱水机压成泥饼外运处置，上清液处理达标后流入回用池。 废水回用的可行性分析： 根据原有项目污染情况分析章节，原有项目含乳化液废水产生量约3000t/a（10t/d），本扩建项目含乳化液废水产生量为3000t/a（10t/d）。根据本项目废水处理设施设计方案，废水处理设施的处理速率为30t/d，故本污水处理站处理能力能满足要求。经上述工艺处理，预计项目含乳化液废水经废水处理设施处理后，各项污染物出水水质能达到：COD≤60mg/L、石油类≤1mg/L、BOD5≤10mg/L，故项目生产废水经项目废水处理设施处理后能达到《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T 19923-2005）敞开式循环冷却水系统补充水要求后回用于生产，预计对周围水环境造成影响不明显。 2、大气环境影响分析 （1）粉尘 根据工程分析结果可知，本改扩建项目带钢在精整过程会产生少量粉尘，主要为金属颗粒物，产生量约为11.96t/a。项目拟在废气产生源上方设置集气罩对废气进行收集，经集气罩收集后进入排风管，收集效率约95%，收集风量为2000m3/h，废气引至水喷淋处理设施处理后经过离心风机抽出排放至周围大气中。经过计算可得，项目精整工序产生的粉尘经处理后排放量为0.57t/a，排放量较小，对周边大气环境影响不大。 水喷淋处理设施工作原理： 在水喷淋处理设施内，水通过喷嘴喷成雾状，当含尘气体通过雾状空间时，因尘粒与液滴之间的碰撞、拦截和凝聚作用，尘粒随液滴降落下来。水喷淋处理设施突出的优点是器内设有很小的缝隙和孔口，可以处理含尘浓度较高的废气而不会导致堵塞。又因为它喷淋的液滴较粗，所以不需要雾状喷嘴，这样运行更可靠，喷琳式除尘器可以使用循环水，直至洗液中颗粒物质达到相当高的程度为止，从而大大简化了水处理设施。 （2）轧制过程中产生的油雾 根据工程分析结果可知，本项目精轧过程中会产生油雾，产生量为0.94t/a，由轧机上部集气罩一并吸入主风道，总风量为5000m3/h，收集后的废气经油雾净化器处理（去除效率为80%），并对收集的油进行回收利用，废气经油雾处理器处理后，排放量约为0.188t/a，排放量较小，扩散至周围大气中排放。 油雾净化器工作原理： 当控制器接通电源时，吸雾口产生强大的负压迫使油雾被定向吸入吸雾器内。油雾微粒在油雾净化器内风轮的作用下发生碰撞，微小的颗粒集合成能被控制的较大颗粒，在高效吸雾材料的阻挡下被拦截下来，通过回流口收集并回收。 锅炉废气 根据工程分析结果可知，改扩建项目生产过程中设有一套锅炉燃天然气，会产生少量的SO2、NOX等污染物，产生量分别为SO20.028t/a、NOX0.1764t/a，产生浓度为SO29.52mg/Nm3、NOX60mg/Nm3，产生量较小，符合广东省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》（DB 44/765-2019）中表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值的要求，对大气环境影响质量的影响较小，经排气筒引至高空排放。 3、声环境影响分析 本改扩建项目产生的噪声主要来自生产设备运行时所产生的噪声，对于噪声污染必须采取适当的治理措施，并要求厂家务必落实各项措施： 1、在满足生产工艺的前提下，选用精度高、装配质量好、噪声低的设备；对于某些设备运行时由振动产生的噪声，对设备基础进行减振，能降低噪声级10~15分贝。 2、合理布局，重视总平面布置。将高噪声设备布置在生产车间的中间，远离厂界；对有强噪声的车间，可利用建筑物来阻隔声波的传播，一般建筑物墙体可降低噪声级5~15分贝。 3、严格管理加以防治； 4、采取隔声门、窗等相应的隔声措施； 项目各生产设备噪声在采取减震、隔声措施，及经距离衰减后，项目厂界噪声值可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准的要求。 4、固体废物环境影响分析 本改扩建项目不新增员工，故无新增生活垃圾产生及排放。固体废物主要为一般固体废物和危险废物。 一般工业固体废物 本改扩建项目生产过程会产生氧化铁皮和带钢边角料，氧化铁皮产生量50t/a，带钢边角料产生量5000t/a，由工人定期收集并交由资源回收单位综合利用。项目除尘系统产生的废渣，主要成分为金属颗粒，年产生量为10t/a，全部外卖废品回收站综合利用。 （2）危险废物： 改扩建项目轧制过程中使用乳化油对钢板冷却、润滑，乳化油置于乳化油循环池内，使用时由管道输送至轧机中，循环使用后的由管道输送至过滤池内过滤后再通过管道输送回乳化油循环池内循环使用，不外排。乳化油循环使用过程中将产生少量的乳化液过滤残渣（约9.4t/a），属于《国家危险废物名录（2016年）》中HW09油/水、烃/水混合物或轧制油（废物代码：900-007-09），须委托有资质的单位定期回收外运处理。 改扩建项目在生产过程中会产生废乳化油空桶，产生量约为0.2t/a，属于《国家危险废物名录》(2016年8月)中“HW49其他废物、900-041-49含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”，废乳化油桶暂存于危废暂存区后，定期交由有资质的单位回收处置。 根据生产工艺和《国家危险废物名录（2016年）》，改扩建项目生产过程产生的乳化液过滤残渣、废乳化油空桶均属于危险废物，建设单位进行分类收集，并将危险废物定期交由有相应危险废物处理资质的单位处置。此外，项目固废临时贮存场所应按照《固体废物污染环境防治法》要求，采取防扬撒、防流失、防渗漏等污染防治措施。本项目设置危险固废储存区，面积约30m2，位于项目南边。同时根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》的要求，危险废物必须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001），根据工程特点，必须满足以下要求： ① 按《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）设置环境保护图形标志。 ② 建立档案制度，详细记录入场固废种类和数量等信息，供随时查阅。 ③ 应当使用符合标准的容器盛装危险废物。 ④ 危险废物贮存前应进行检验，确保同预定接收的危险废物一致，并注册登记，作好记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接受单位名称。 ⑤ 落实固废处置方案，签订协议，尽可能及时外运，避免长期堆存。 ⑥ 必须定期对贮存危险废物的包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 ⑦ 建设单位必须严格遵守有关危险废物有关储存的规定，建立一套完整的仓库管理体制，危险固废应按广东省《危险废物转移联单管理办法》做好申报转移记录。 本项目危险废物将交由有资质的专业废物处理单位进行安全处置。危险废物转运途中应采取相应的污染防范及事故应急措施。这些措施主要包括： ① 装载危险废物的车辆必须做好防渗、防漏、防飞扬的措施。 ② 有化学反应或混装有危险后果的危险废物严禁混装运输。 ③ 装载危险废物车辆的行驶路线必须避开人口密集的居民区和受保护的水体等环境保护目标。 改扩建后项目根据《广东省固体废物污染环境防治条例》相关要求落实各项固废处理措施，确保固废得到妥善处理。因此本项目运营期产生的固体废物对周边环境影响较小。 5、环境风险影响分析 （1）评价原则 按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HT169-2018）的要求，环境风险评价应以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急要求，为建设项目环境风险防控提空科学依据。 （2）评价依据 ①风险调查 根据《危险化学品名录》（2015版），本改扩建项目所使用的原辅材料液氨、乳化油及柴油为危险化学品，可能存在的环境风险分别是液氨、乳化油及柴油泄露导致的环境事件、生产过程中生产设施和设备的损坏、故障所引发的环境事件；暴雨、高温、低温等气象因素引发的对设备、构筑物破坏导致的环境事件。 ② 风险潜势初判 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HT169-2018）附录C，Q按下式进行计算： 式中：q1、q2...... qn—每种危险物质的最大存在量，t。 Q1、Q2 ……Qn—每种危险物质的临界量，t。 当Q<1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q﹤10；（2）10≤Q﹤100；（3）Q≥100 Q的确定见下表7-10。 表7-10建设项目Q值确定表 序号 物质名称 CAS号 最大存在量qn/t 临界量Qn/t 该种危险物质Q值 1 乳化油 68916-43-8 7.5 10 0.75 2 柴油 141-78-0 0.5 10 0.05 3 液氨 7664-41-7 1.4 10 0.14 项目Q值 0.94 经计算，本项目1≤Q﹤10，故项目环境风险潜势为Ⅰ。 ③ 评价等级 本项目危险物质在事故情形下的环境影响途径主要为大气和地表水，风险潜势为Ⅰ，根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HT169-2018)评价工作等级划分，确定本项目环境风险评价等级为简单分析。 表7-11 风险评价工作级别划分 环境风险潜势 Ⅳ+、Ⅳ Ⅲ Ⅱ Ⅰ 评价工作等级 一 二 三 简单分析a a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径。环境危害后果，风险防范措施等方面给出定性说明，见附录A。 （3）风险识别 ①风险物质识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）可知，环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目的建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄露，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接收的水平。 根据《建设项目项目环境风险评价技术导则》（HTJ169-2018）附录B，对照项目物质风险识别范围内的有毒有害、易燃易爆物质，进行风险识别，本项目使用的化学品有液氨、乳化油、柴油。 表7-4 液氨危险特性表 标示 中文名 液氨 英文名 ammonia 分子式 H3N；NH3 相对分子量 17.03 CAS号 7664-41-7 危规号 -- 化学类别 氨 危险性类别 第2.3类有毒气体 主要成分与性状 主要成分 氨 外观与性状 无色有刺激性恶臭的气体 主要用途 用作致冷剂及制取铵盐和氮肥 健康危害 侵入危害 食入，吸入，皮肤及眼睛接触 健康危害 低浓度氨对粘膜有刺激作用，高浓度氨可造成组织溶解坏死，中毒严重者可引起死亡。 急救措施 皮肤接触 立即脱去污染的衣着，用大量清水或2%硼酸液彻底冲洗，然后立即就医。 眼睛接触 立即提眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟，立即就医。 吸入 迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅；如呼吸困难，给输氧；如呼吸停止，立即进行人工呼吸；就医。 食入 立即就医，勿催吐 燃烧特性与消防 燃烧性 易燃 闪点（℃） 无意义 爆炸下限（%） 15.7 爆炸上限（%） 27.4 危险特性 与空气能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸；与氟、氯等接触会发生剧烈的化学反应；若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 灭火方法 消防人员必须穿全身防火防毒服，在上风向灭火；切断气源；若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰；喷水冷却容器，可能的情况下将容器从火场移至空旷处处理。 灭火剂 雾状水、抗溶性泡沫、二氧化碳、砂土。 泄露应急处理 现场通风，加速扩散；若气体在钢瓶内泄漏而无法堵漏时，将其移至安全区域修补或处理；若液体泄漏，可让其汽化，隔离泄漏现场；处理工作应于高处或上风处进行；应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿全身防护服；气体浓度过高时，应撤离现场；切断火源；建议尽可能切断泄漏源；迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并立即设150m隔离带，在下风处长1公里、宽0.4公里的范围内撤离所有人员；高浓度泄漏区，喷含盐酸的雾状水中和、稀释、溶解，然后抽排（室内）或强力通风（室外）；如有可能，将残余气或漏出气用排风机送至水洗塔或与塔相连的通风橱内；漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 储运注意事项 谨防容器受损；本品适宜室外或单独存放，室内储存应置于阴凉、通风处；远离火种、热源、库温不宜超过30℃；避易燃物，与其他化学物品分开存放，切忌混储，尤其是各类氧化剂、次氯酸物、碘和酸、食用化学品；采用防爆型照明、通风设施；禁止使用易产生火花的机械设备和工具；储区应备有泄漏应急处理设备；配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备；设立适当的警告标志，限制无关人员进入。 防护措施 车间卫生标准 中国MAC：30mg/m3（空气中）；0.02mg/l（水中，以NH3计） 前苏联MAC：20mg/m3（空气中，工作场所）；0.2mg/m3（空气中，居住区）；2.0mg/ml（水中，生活用水） 美国TLV－TWA：OSHA50ppm，34mg/m3；ACGIH25ppm，17mg/m3（空气中） 英国TWA：18mg/m3（空气中） 美国TLV－STEL：ACGIH35ppm，24mg/m3 德国MAK：35mg/m3（空气中） 检测方法 纳氏试剂比色法；用硫酸吸收取样，用离子导电层析法测定。 工程控制 容器严加密闭；提供充分的局部排风和全面通风；提供安全淋浴和洗眼设备。 呼吸系统防护 空气中浓度超标时，建议佩戴过滤式防毒面具（半面罩）；紧急事态抢救或撤离时，必须佩戴空气呼吸器。 眼睛防护 戴化学安全防护眼镜。 身体防护 穿防氨渗防静电工作服。 手防护 戴橡胶耐酸碱手套。 其它 工作现场禁止吸烟、进食和饮水；工作完毕，淋浴更衣，保持良好的卫生习惯。 理化 性质 熔点（℃） －77.7℃ 沸点（℃） －33.5℃ 相对密度 （水=1） 0.872 相对密度（空气=1） 0.6 饱和蒸汽压kPa 506.62 燃烧热kJ/mol -- 临界温度（℃） 132.5 临界压力（MPa） 11.4 溶解性 易溶于水、乙醇、乙醚 稳定性和反应活性 稳定性 稳定 聚合危险 不聚和 避免接触的条件 烟火、高温热源 禁忌物 卤素、酰基氯、酸类、氯仿、次氯酸漂白剂、强氧化剂、金、银、钙、汞 燃烧（分解）产物 氧化氮、氨 毒理学资料 急性毒性 （LD50）350mg/kg(大鼠经口)；（LC50）1390mg/m3,4小时（大鼠吸入） 刺激性及致死性 暴露于72ppm5分钟后，鼻、咽受到刺激；暴露于500ppmm30分钟后，上呼吸道受到刺激，出现流泪、脉搏加快、血压增高；暴露于1000ppm以上，可引起死亡；大量接触致慢性呼吸道病；2%氨水污液接触皮肤15分钟后，引起灼烧感和起水泡；70ppm蒸汽刺激眼睛，如不及时用水冲洗，会部分或全部失明；误服，灼烧喉胃，引起呕吐，并能致死；家兔经眼100mg,重度刺激。 亚急性和慢性毒性 大鼠，20mg/m3，24小时/天，84天，或5－6小时/天，7个月，出现神经系统功能紊乱，血胆碱酯酶活性抑制等。 生态学资料 该物质对环境有严重危害，应特别注意对地表水、土壤、大气和饮用水的污染。 废弃物处置 处置方法 先用水稀释，再加盐酸中和，然后放入废水系统。 性质 危险废物 运输 信息 UN编号 1005 包装方法 钢质气瓶 包装分类 II类包装 包装标志 有毒气体 CN编号 23003 运输注意事项 液氨，须贴“毒气”标签，严禁航空客运运输；＞50%的氨溶液，须贴“不易燃气体”，严禁航空客运运输；35~50%的氨溶液，须贴“不燃气体”标签，限量运输；10~35%的氨溶液，须贴“腐蚀”标签，限量运输；本品铁路运输时限使用耐压液化气企业自备罐车装运，装运前需报有关部门批准；采用钢瓶运输时必须戴好钢瓶上的安全帽；钢瓶一般平放，并应将瓶口朝同一方向，不可交叉，高度不得超过车辆的防护栏板，并用三角木垫卡牢，防止滚动；运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材；装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸；严禁与氧化剂、酸类、卤类、食用化学品等混装混运；夏季应早晚运输，防止日光曝晒；中途停留时应远离火种、热源、公路运输时要按照规定路线行驶，禁止在居民区和人口稠密区停留；铁路运输时要禁止溜放。 表7-12 柴油危险特性表 标示 中文名 柴油 英文名 Diesel oil 分子式 -- 相对分子量 -- CAS号 -- 危规号 -- 化学类别 烷烃 危险性类别 第3.3类高闪点易燃物 主要成分与性状 主要成分 -- 外观与性状 稍有粘性的棕色液体 主要用途 主要用作柴油机燃料 健康危害 侵入危害 吸入、食入、经皮吸收 健康危害 皮肤接触柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮，吸入可引起吸入性肺炎。能经胎盘进入胎儿血中。柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头晕及头痛 急救措施 皮肤接触 脱去污染的衣着，用大量流动清水彻底冲洗 眼睛接触 立即翻开上下眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟。 吸入 迅速脱离现场至空气新鲜处。就医 食入 给牛奶、蛋清、植物油等口服，洗胃，就医。 燃烧特性与消防 燃烧性 易燃 闪点（℃） 38 爆炸下限（%） 无资料 爆炸上限（%） 无资料 最小点火能（mJ） 无资料 最大爆炸压力（MPa） 无资料 危险特性 遇明火、高热、氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 灭火方法 喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。 灭火剂 泡沫、二氧化碳、干粉、1211灭火剂、砂土。 泄露应急处理 切断火源。经济处理人员戴好防毒面具，穿化学防护服。在确保安全情况下堵漏，用活性炭或其他惰性材料吸收，然后收集晕倒空旷处焚烧。如大量泄露，利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。 储运注意事项 储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。保持容器密封。应与氧化剂分开存放。桶装堆垛不可过大，应留墙距、顶距、柱距及必要的防火检查走道。罐储时要有防火防爆技术措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。灌装时应注意流速，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防治包装及容器损坏。 防护措施 车间卫生标准 中国 MAC:未制定标准 前苏联MAC：未制定标准 美国 TLV-TWA ：未制定标准 美国 TLV-STEL ：未制定标准 检测方法 -- 工程控制 生产过程密闭，全面通风 呼吸系统防护 一般不需特殊防护，高浓度时建议佩戴供气式呼吸器 眼睛防护 一般不需特殊防护，高浓度时建议佩戴安全防护镜 身体防护 穿防静电工作服 手防护 戴防护手套 其它 工作现场严禁吸烟，避免长期反复接触。 理化 性质 熔点（℃） -18 沸点（℃） 282-338 相对密度 （水=1） 0.87-0.9 相对密度（空气=1） -- 饱和蒸汽压kPa -- 燃烧热kJ/mol -- 临界温度（℃） -- 临界压力（MPa） -- 溶解性 -- 稳定性和反应活性 稳定性 稳定 聚合危险 不聚和 避免接触的条件 -- 禁忌物 强氧化剂、二氧化碳 燃烧（分解）产物 一氧化碳、二氧化碳 毒理学资料 急性毒性 -- 刺激性 具有刺激作用 亚急性和慢性毒性 -- 环境 资料 -- 废弃 处置前应参阅国家和地方有关法规。在专用废弃场所掩埋，或用焚烧法处置。 运输 信息 UN编号 -- 包装方法 -- 包装分类 -- 包装标志 7 表7-13 乳化油特性表 化学品中文名称： 混合物，也叫冷却液、切削液 化学品英文名称： / 中文名称2： / 英文名称2： / 技术说明书编码： / CAS No.： 68916-43-8 分子式： / 分子量： / 危险性类别： 本品为水溶性，不易燃、不易爆，无放射性、无腐蚀性 侵入途径： 误食 健康危害： 本品挥发性低，大量食入会刺激中枢神经，引起呕吐等症状，严重时会导致支气管炎、肺炎等病症。 环境危害： 该物质对大气无影响，但应防止该物质对饮用水的污染 燃爆危险： 该物质无燃爆危险 第四部分 急救措施 皮肤接触： 该品在应用条件下不会对皮肤引起刺激反应，个别情况若出现瘙痒症状，请用清水冲洗，情况严重者可涂以硼酸软膏、皮炎平等。 眼睛接触： 立即用清水或生理盐水冲洗 吸入： 误服者可催吐、就医 食入： / 操作注意事项： 操作过程中应防止溅射 储存注意事项： 可采用塑料桶和铁桶进行包装，存放于干净、干燥的地方，存放过程中应防止容器泄露，不要于强酸混合，分装时注意不要溅射到眼睛和口中 手防护： 本产品属弱碱性，PH值为8.0 －9.5,长时间与手接触后需将手冲洗干净，个别皮肤易过敏者应涂抹硼酸软膏或皮炎平等（工作前或工作后），工作期间应常洗手或带防护手套。 理化特性 主要成分： / 外观与性状： / pH： 8.0 －9.5，弱碱性 熔点(℃)： 黄棕色透明水溶液 沸点(℃)： 1.02-1.15 相对密度(水=1)： / 溶解性： 与水混溶 主要用途： 本产品在各种加工过程中起到冷却、润滑、清洗、防锈等作用，可有效提高起到冷却和润滑的作用，提高金属表面光洁度 稳定性： 稳定 禁配物： / 避免接触的条件： 该冷却液性能稳定，但需禁止高温；避免与浓硝酸、浓硫酸等强酸混合，致使本品失效。 聚合危害： 不产生 分解产物： 危险性的分解物及副产品：该产品难分解，特殊情况下，分解物无危害 根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）中的判别方法，本项目液氨、柴油、乳化油为危险化学品。 重大危险源识别：根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），凡生产、加工、运输、使用或贮存危险性物质，且危险性物质的数量等于或超过临界量的功能单元，定为重大危险源。储存单元内存在的危险物质为多品种时，则按下式计算，若满足下面公式，则定为重大危险源： S=q1/Q1+ q2/Q2+ q3/Q3+…..+ qn/Qn≥1 式中：S—辨识指标 qi，q2，qn—每种危险化学品实际存在量，t。 Qi，Q2，Qn—与每种危险化学品相对应的临界量，t。 根据项目使用风险性化学品的最大储存量计算得项目重大危险源判别情况，详见下表。 表7-14 建设项目危险化学品一览表 危险源 类别 贮存区临界量q，t 最大储存量Q，t 最大储存量/贮存区临界量Q/q 所属区域 是否构成重大危险源 乳化油 液体 5000 7.5 0.0015 仓库 否 柴油 液体 5000 0.5 0.0001 仓库 否 液氨 液体 10 1.4 0.14 仓库 否 合计 Q/q=0.1416 根据上表可知，本项目原辅材料Q/q=0.1416＜1，不构成重大危险源，因此本项目不存在重大危险源，但需做好仓库防渗处理。 ②火灾事故发生时可能产生的环境风险分析 改扩建项目主要生产车间内生产设备、电机和线路老化等如引起火灾。火势蔓延会引发周边易燃物质燃烧，遇火灾发生燃烧产生的CO、CO2，甚至燃烧分解其他有毒有害气体，产生的污染物浓度将超出《环境空气质量标准》（GB3095-2012）2018年修改单二级标准的限值，对周边环境影响较大。项目在生产区实行禁烟禁火，加强管理，杜绝一切引发火灾的可能。万一出现意外发生火灾事故，应立即启动项目的应急预案，事故监测中应把CO作为监测控制因子。 当发生因电路发生火灾时，应先切断现场电源。火灾时需要消防灭火，会产生大量的消防废水，消防废水主要污染物为pH以及有机物、灭火剂等，若不及时收集处理，则消防废水外排会对周围环境的影响。 ③废气处理设施发生故障时可能产生的环境风险分析 改扩建项目设有一套水喷淋处理设施和一套油雾处理器，在工艺过程中会产生颗粒物及油雾，由于操作管理不当可能导致处理系统失效，可能造成废气事故性排放，对周围大气质量，尤其是附近敏感点产生较大的影响。 ④废水处理设施发生故障可能产生的环境风险分析 改扩建项目含乳化液废水经废水处理设施处理后回用于生产，如处理系统在运行过程中出现泄漏、故障，生活污水泄漏排放至附近河涌后，会对该区域地表水造成水质污染。 ⑤危废暂存间渗漏、泄漏引起次生污染分析 本项目生产过程产生的危险废物和中转废物经收集后暂存于危险暂存间，如危废暂存间存储过程出现泄漏情况，危险废物渗漏、泄漏至地表，会对该区域地表水水质、土壤造成污染。发生火灾事故时，危险废物可能随消防废水直接溢流入雨水或污水管网，从而对水环境产生不利影响。 ⑤环境应急措施 ①火灾等事故发生后，在向安监、消防部门报告的同时，应立即向有关环境管理部门报告，请求环境管理部门应急监测工作组进行应急监测； ②环境管理部门应急监测工作组应根据污染物的扩散速度和事件发生地的气象和地域特点，确定污染物扩散范围。 ③根据监测结果，综合分析突发环境事件污染变化趋势，并通过专家咨询和讨论的方式，预测并报告突发污染事故的发展情况和污染物的变化情况，作为突发环境事件应急决策的依据。 ④加强管理，确保污染治理设施正常运转。 分析结论 综上所述，项目应严格落实上述措施，做好防火和消防措施。同时，项目应制定应急预案，配备必备的消防应急工具和卫生防护急救设备，加强防火安全教育，以便采取更有效的措施来监测灾情及防护火灾事故的进一步扩散。在采取有效的风险防范措施后，项目环境风险水平可以接受。 表7-14 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称 揭阳市恒胜金属材料有限公司年产13.4万吨冷轧带钢改扩建项目 建设地点 广东省 揭阳市 揭东区 试验区管委大楼对面 地理坐标 经度 116°26′3.23″ 纬度 23°34′1.31″ 主要危险物质及分布 主要危险物质：乳化油、柴油，桶装储存于原料区 环境影响途径及危害结果（大气、地表水、地下水） 发生火灾事故时，燃烧产生的烟气、废气处理设施故障排放的有机废气对大气环境产生影响；废水处理设施故障、消防灭火过程所产生的消防废水可能会直接溢流入雨水或污水管网，从而对水环境产生不利影响。 风险防范措施要求 应制定应急预案，配备必备的消防应急工具和卫生防护急救设备，加强防火安全教育，以便采取更有效的措施来监测灾情及防护火灾事故的进一步扩散 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）：本项目制定了一系列风险防范措施，在采取有效的风险防范措施后，项目环境风险水平可以接受。 6、监测计划与环保竣工验收 根据《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评[2017]84号），环境影响评价审批部门将结合排污许可证申请与核发技术规范，核定建设项目的产排污环节、污染物种类及污染防治设施和措施等基本信息；依据国家或地方污染物排放标准、环境质量标准和总量控制要求等管理规定，按照污染源源强核算技术指南、环境影响评价要素导则等技术文件，严格核定排放口数量、位置以及每个排放口的污染物种类、允许排放浓度和允许排放量、排放方式、排放去向、自行监测计划等与污染物排放相关的主要内容。 项目污染物排放汇总情况见表7-15。 表7-15 项目污染物排放汇总情况一览表 类型内容 产排污工序 排放口名称 污染防治措施 排放口数量 排放口位置 排放口污染物种类 排放口允许排放浓度 排放口允许排放量 排放方式 排放去向 大气污染物 车间生产废气 精整废气排气筒 水喷淋处理设施 1 详见附图4 粉尘 ≤20mg/m3 0.57t/a 有组织排放 大气环境 / 油雾处理器 / / 油雾 / 无组织排放 大气环境 天然气燃烧废气 废气排放口G2 / 1 详见附图4 SO2 ≤40mg/m3 0.028t/a 有组织排放 引至排气筒排放 NOX ≤30mg/m3 0.1764t/a 水污染物 含乳化液废水 / 废水处理设施 / / CODCr 氨氮 SS 0 0 不外排 回用于生产 固体废物 生产过程 带钢边角料、除尘系统废渣、氧化铁皮 交由回收单位处理 / / / / 不外排 交由回收单位处理 危险废物 乳化液过滤残渣、废乳化油空桶 定期交由有资质单位处理 / / / / 不外排 定期交由有资质单位处理 为掌握项目排污情况，监督排放标准的执行，检查环保治理设施的运行情况，同时确保项目符合所有管理标准，从而减少对环境的影响，使受本项目影响的区域环境质量保持一定的水平，达到本报告表提出的环境污染质量标准，必须建立完整的监测计划，监测计划的实施应贯穿工程运营的全过程，并由有资质的监测单位进行此项工作。 项目运行期厂区环境监测计划见表7-11。 表7-11 项目运行期厂区环境监测计划 类别 污染源监测 监测指标 监测方式 频次 废气 精整废气排气筒 颗粒物 委托有资质的监测单位定期监测 每年1次 车间无组织排放监测 颗粒物 每季度 1 次 锅炉废气排气筒 SO2、NOX 每年1次 噪声 厂界噪声 LAeq 每季度 1 次 生产废水 废水处理设施出水口 CODCr、 氨氮、SS 等 每年 1 次 7、建议与要求 建设单位应与周围公众建立畅通的交流渠道，及时充分吸纳公众提出的合理化建议，并付诸行动，切实落实各项污染防治措施，以杜绝污染扰民事件发生。 8、环保投资估算 本项目总投资2000万元，其中环保投资500万元，占项目总投资的25%，主要用于运营期的废水、废气、噪声、固废。详见表7-12。 表7-12 环保设施与投资估算一览表 污染源 环保措施 环保投资 金额（万元） 运营期 大气污染物 集气罩、集气管道、排气筒、油雾处理器 150 生产废水 废水处理设施 150 噪声 机械设备噪声治理 50 一般固体废物 一般固废间废物储存间、并做好分类、防渗、防漏 50 危险废物 危险废物储存间、并做好分类、防渗、防漏、定期交由资质公司回收处理 100 项目总投资（万元） 2000 环保投资（万元） 500 环保投资占总投资比例 25% 9、工程“三同时”验收 本项目建设要严格按照工程设计文件和环境影响报告表中的要求进行污染控制设施的做法，做到环保设施“三同时”，即环保设施与生产设施要同时设计、同时施工、同时投产使用。本项目主要环保设施“三同时”验收项目列于下表。 表7-6 “三同时”竣工验收一览表 序号 项目 验收内容 要求效果 项目 内容 数量 1 废气治理措施 精整粉尘经收集后经过水喷淋处理设施处理 排气口废气浓度 1套 《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB 28665-2012）新建企业大气污染物排放限值 废气治理措施 天然气燃烧废气经收集后引高排放 排气口废气浓度 1套 广东省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》（DB 44/765-2019）中表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值 2 废水治理措施 含乳化液废水经废水处理设施处理达标后回用于生产 处理设施出水口 1套 《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T 19923-2005）敞开式循环冷却水系统补充水要求后，回用于生产不外排。 3 噪声 设备采用隔声、消音、减振等治理措施 厂界外噪声值 / 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准 4 固废治理措施 一般工业固废 带钢边角料、除尘系统废渣、氧化铁皮 交由回收单位处理 危险废物 乳化液过滤残渣、污水处理污泥、废乳化油空桶 定期交由有资质单位处理

# 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水污染物 | 含乳化液废水 | CODCr、 SS、氨氮 | 经废水处理设施处理达标后回用于生产 | 达到《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T 19923-2005）敞开式循环冷却水系统补充水要求 |
| 大气污染物 | 精整粉尘 | 粉尘 | 经收集后通过水喷淋处理设施处理后，引至15m高排气筒达标排放 | 平整工序颗粒物执行《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB 28665-2012）新建企业大气污染物排放限值 |
|  | 轧制油雾 | 油雾 | 经收集后通过油雾处理器处理后排放至周围大气中 | 符合环保要求，对周围不会产生影响 |
|  | 天然气燃烧废气 | SO2、NOX | 经收集后引高处理 | 广东省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》（DB 44/765-2019）中表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值 |
| 固体废物 | 一般工业固废 | 带钢边角料、除尘系统废渣、氧化铁皮 | 交由回收单位处理 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18597－2001）及其修改单（环保部公告2013年第36号） |
|  | 危险废物 | 乳化液过滤残渣、污水处理污泥、废乳化油空桶 | 定期交由有资质单位处理 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18599－2001）及有关意见的复函（环函[2010]264号） |
| 噪声 | 设备运行 | 噪声 | 消声、隔声、距离衰减等 | 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准 |
| 其他 | / |
| 生态保护措施及预期效果 按上述措施对各种污染物进行有效的治理，可降低其对周围生态环境的影响，本项目运营过程中产生的废水、废气、噪声、固废等经过治理后，对该地区原有的生态环境影响轻微。 |

# 九、结论与建议

一、项目概况 揭东县海力五金制品有限公司位于揭阳市揭东区试验区管委会大楼对面，中心位置地理坐标为E116°26′3.23″，N23°34′1.31″。主要从事低碳钢的压延加工、不锈钢水壶的生产加工和不锈钢酸洗。该单位已于2011年1月12日及2013年7月26日分别取得揭东区环境保护局《关于揭东县海力五金制品有限公司五金制品生产及钢压延加工项目环境影响报告表的审批意见》和揭东区环境保护局《关于揭东县海力五金制品有限公司酸洗线项目环境影响报告表的审批意见》、并于2011年2月10日和2015年2月16日分别取得揭东区环境保护局的验收意见。原有项目于2017年3月31日取得《广东省污染物排放许可证》（编号：4452212011000014），并于2018年12月29日取得《国家排污许可证》（编号：914452036886858523001P）。 2019年3月1日，该单位将厂房及设备转让给揭阳市恒胜金属材料有限公司，单位名称由“揭东县海力五金制品有限公司”变更为“揭阳市恒胜金属材料有限公司”，法人代表由“林春玲”变更为“郑嘉旎”。根据广东省环境保护厅《关于企业吸收合并环境影响评价手续办理问题的复函》（粤环函[2018]689号），“若该吸收合并经合法程序完成后，相关项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺和污染防治措施均未发生重大变动，则企业无须报批或者重新报批建设项目环境影响评价文件”，项目经转让后，性质、规模、地点、采用的生产工艺和污染防治措施均未发生重大变动，故项目无须重新报批建设项目环境影响评价文件。2019年7月1日，项目变更《国家排污许可证》（编号：914452036886858523001P）。 原有项目投资600万元，占地3860平方米，建筑面积3860平方米。原有项目年生产不锈钢壶胚100t，低碳钢（冷轧带钢）1000t，带钢酸洗5000t；原有项目主要设备为罩式退火炉（燃天然气）4套、轧机3台、抛光机10台、搓轧机1台、精整机1台、液压机3台、冲床10台、200匹发电机1台、酸洗线2条、拉弯矫直机1台、叉车1台、酸雾净化器2套、废水处理设施2套等，配备员工68人。根据发展需要，在原项目周边的空地内，增加2座钢结构仓库和2栋四层办公楼，占地面积为9140m2，现已在建设项目环境影响登记表备案系统进行备案（备案号：201944522100000202）。 由于公司的发展需要，建设单位拟在原址（中心位置地理坐标为E116°26′3.23″，N23°34′1.31″）建设揭阳市恒胜金属材料有限公司年产13.4万吨冷轧带钢改扩建项目，改扩建项目从事不锈钢压延加工，新增总投资2000万元，环保投资500万元。 改扩建项目建设内容为：①原有项目总占地面积13000m2、建筑面积12160m2，本改扩建项目无新建厂房，办公设施与生产厂房依托原有项目。扩建完成后项目面积不变，总占地面积13000m2，总建筑面积12160m2。②改扩建项目新增退火炉（用电）10套（20个）、精整机5套、轧机2台、搓轧机1套、五连轧机1套、磨床4台、松卷机2套、锅炉1套，减少退火炉（燃天然气）4套、抛光机5台、冲床10台、拉弯矫直机1台。改扩建项目取消不锈钢制品生产线、取消带钢冷轧加工生产过程中的除磷工序；③本次改扩建项目产品冷轧带钢年产量增加13.4万吨，不锈钢壶胚年产量减少100吨，原酸洗工艺为独立工序，故本次改扩建不涉及酸洗工艺。改扩建后项目年产冷轧带钢13.5万吨，带钢酸洗5000吨。 本次环评只对改扩建部分进行评价。 二、产业政策相符性分析 本扩建项目主要从事钢压延加工，不属于国家《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修正）、《广东省主体功能区产业准入负面清单（2018年本）》、《广东省产业结构调整指导目录(2007 年本)》、《广东省工业产业结构调整实施方案（修订版）》（粤府办[2005]15号）中的限制或淘汰类别，不违反《关于印发国家有关部门关于工商投资领域制止重复建设项目，淘汰落后生产能力、工艺和产品及禁止外商投资产业的名录的通知》（第一、二、三批）中的有关规定，不属于国家明令禁止、限制建设投资的项目；同时，根据《促进产业结构调整暂行规定》第十三条，项目属于允许类，符合国家和地方的相关产业政策要求。 三、项目选址合理性分析 根据《揭阳市城市总体规划（2011-2035年）》揭阳市中心城区土地利用规划图，项目所在地为二类工业用地（详见附图6），故本项目用地与土地利用规划相符。 四、项目周围环境质量现状评价结论 （1）地表水环境质量现状 为了解项目周边水体情况，本次评价根据《揭阳市环境监测年鉴（2018年）》古京北水质断面和深坑水质断面监测数据，对区域水体水质情况进行评价，古京北断面大部分监测因子满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准，而DO、氨氮、总氮则出现不同程度超标，表明榕江北河该河段流域水质质量一般。深坑断面大部分监测因子满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类水质标准，而DO、CODCr、氨氮、总氮则出现不同程度的超标，表明枫江流域水质质量一般。 （2）环境空气质量现状 根据2018年揭阳市环境质量报告书，揭阳市各污染物浓度均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）2018年修改单二级标准的限值。该区域环境空气质量良好，属于达标区。 （3）声环境质量现状 项目四周厂界昼夜间声环境质量均达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类标准的要求。 施工期环境影响简要分析： 改扩建项目使用场地为已建成厂房，施工期已过，故不涉及施工期对环境的影响。 六、本改扩建项目营运期主要环境影响评价结论 1、水环境影响评价结论 本改扩建项目不新增员工，故无新增员工生活污水。项目生产过程中产生的废水主要为含乳化液废水。含乳化液废水经厂区自建废水处理设施处理后达到《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）中敞开式循环冷却水系统补充水要求后循环使用，不对外排放。 废水经上述处理后，不会对项目周围环境产生明显影响。 2、大气环境影响评价结论 （1）粉尘 本改扩建项目带钢在精整过程会产生少量粉尘，主要为金属颗粒物，项目拟在废气产生源上方设置集气罩对废气进行收集，通过水喷淋处理设施处理后，可达到《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB 28665-2012）新建企业大气污染物排放限值，排放至周围大气中排放，对周围大气环境影响不大。 （2）轧制过程中产生的油雾 本项目精轧过程中会产生油雾，由轧机上部集气罩一并吸入主风道，收集后的废气经油雾净化器处理，并对收集的油进行回收利用，废气经油雾处理器处理后，排放量较小，扩散至周围大气中排放，对周围大气环境影响不大。 锅炉废气 改扩建项目生产过程中设有1套锅炉燃天然气，会产生少量的SO2、NOX等污染物，产生量较小，符合广东省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》（DB 44/765-2019）中表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值的要求，对大气环境影响质量的影响较小，经排气筒引至高空排放。 废气经上述处理后，不会对项目周围环境产生明显影响。 3、声环境影响分析结论 本改扩建项目主要噪声源为造粒机等生产设备运行时产生的噪声，其噪声的强度值为75~85dB(A)之间。企业须加强设备的运行维护管理，并对车间采取隔音、减震措施。通过采取措施后，项目边界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348~2008）中的3类标准，因此项目运营期产生的噪声对周边环境无明显影响。 4、固度环境影响分析结论 本改扩建项目不新增员工，故无新增生活垃圾产生及排放。固体废物主要为一般固体废物和危险废物。 本改扩建项目生产过程会产生氧化铁皮和带钢边角料，氧化铁皮产生量50t/a，带钢边角料产生量5000t/a，由工人定期收集并交由资源回收单位综合利用。项目除尘系统产生的废渣，主要成分为金属颗粒，年产生量为10t/a，全部外卖废品回收站综合利用。 改扩建项目含乳化液废水处理系统产生的污泥，产生量为0.2t/a；乳化油循环使用过程中将产生少量的乳化液过滤残渣（约9.4t/a）；改扩建项目在生产过程中会产生废乳化油空桶，产生量约为0.2t/a。以上危险废物暂存于危废暂存区后，定期交由有资质的单位回收处置。交由有资质单位回收处理。 综上所述，本改扩建项目固体废物处置符合国家技术政策，处置要求符合国家标准。因此，企业只要对固废加强管理，及时回收或清运，项目产生的固体废弃物基本上不会对周围环境造成不利影响。 七、环评公示 本次评价按照《建设项目环境影响评价政府信息公开指南》（试行）要求，对该项目环境影响报告表进行全本公示。本项目于2019年6月17日至6月28日在公示网站http://www.ep-home.com/forum.php?mod=viewthread&tid=137712&fromuid=36654进行了全本公示，在公示的期间内，建设单位、评价单位均未收到公众来电、来信或来访，没有公众表示反对意见，公示截图见附件5。 八、公众参与结论 本项目于2019年6月进行了网上公示，公示期间，项目未收到相关投诉。 本项目的建设带来一定的社会、经济效率，促进了当地的经济发展，有利于当地健康稳定发展。建设单位运营期应严格落实本报告书所提出的各项环境保护措施，全面、认真地执行“三同时”制度，将本项目建设所带来的各项环境影响和风险降低到最低程度。通过本次公众调查，也使公众更好地了解本项目建设内容和意义，可促进本项目建设的顺利进行。 九、总结论 综上所述，本改扩建项目通过淘汰原有燃气退火炉等，改进为用电退火炉，并淘汰部分落后设备，引进先进设备，减少污染物SO2、NOX的排放总量。故项目通过使用清洁的能源和原料、采用先进的工艺技术与设备，改善管理、综合利用后，可满足“以新带老”“增产不增污”的政策要求。建成投入使用后产生的各项污染物如能按本报告提出的污染治理措施进行治理，保证治理资金落实到位，保证污染治理工程与主体工程实施“三同时”，且加强污染治理措施和设备的运行管理，则本改扩建项目投入使用后对周围环境不会产生明显的影响，从环境保护角度分析，本改扩建项目的建设是可行的。本项目若新增设施，须向有审批权的环境保护主管部门另行申报。 建议： 1、树木和草坪不仅对粉尘有吸附作用，而且对噪声也有一定的吸收和阻尼作用，在厂区的边界附近种植树木花草，既可美化环境，又可降噪，减轻环境污染。 2、切实保证厂区污染治理设施正常运行，严格做好固体废物安全、环保管理。 3、加强对项目的生活垃圾及堆放场地的管理，加强对环保设施的运行管理。 4、员工应佩戴相关的防护措施进行工作。加强车间内的通风透气系统。 5、项目若需扩大生产规模、增加生产设备、变更经营范围或进行生产技术改造，厂家应向当地环保审批部门如实报批；项目必须严格落实环保“三同时”制度。 声明： 本单位认可本报告表的全部内容。 单位法人或授权代表签章： 年 月 日

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审 批 意 见： 公 章 经办人： 年 月 日

# 注      释

一、本报告表应附以下附件、附图：

附图1   项目地理位置图

附图2   项目四至图与噪声现状监测点图

附图3   项目周边环境现状图

附图4   项目平面布置图

附图5   建设项目敏感点分布图

附图6   揭阳市城市总体规划图

附图7   项目大气评价范围及周边敏感点分布

附件1   营业执照

附件2   法人身份证

附件3   国土证明

附件4   出租厂房合约书

附件5   环评公示截图

附件6   原有项目审批意见

附件7   原有项目验收意见

附件8   国家排污证

附件9   危废协议

附件10  原有项目危险废物转移联单

附件11  转让协议

附件12  关于变更建设单位名称、法人代表的申请报告

二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1－2项进行专项评价：

1、大气环境影响专项评价

2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水）

3、生态环境影响专项评价

4、声环境影响专项评价

5、土壤影响专项评价

6、固体废弃物影响专项评价以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

附图1  项目地理位置图

附图2  建设项目四至示意图与噪声现状监测点图

| 本改扩建项目 | 北侧道路 | 东侧其他厂房 |
| --- | --- | --- |
| 南侧其他厂房 | 西侧道路 |

附图3  项目周边环境现状图

附图4  项目平面布置图

附图5  建设项目敏感点分布图

附图6 揭阳市城市总体规划图

# 附件1  营业执照

附件2  法人身份证

附件3  国土证明

附件4 出租厂房合约书

附件5 环评公示截图

公示链接：建设项目网上信息公示

http://www.ep-home.com/forum.php?mod=viewthread&tid=137712&fromuid=36654

附件6  原有项目审批意见

附件7 原有项目验收意见

附件8 国家排污证

附件9 危废协议

附件10 原有项目危险废物转移联单

附件11 转让协议

附件12 关于变更建设单位名称、法人代表的申请报告

委  托  书

东莞市泰德环保服务有限公司：

我单位现委托贵公司对“揭阳市恒胜金属材料有限公司年产13.4万吨冷轧带钢改扩建项目”进行环境影响评价工作，我单位将按环境影响评价要求提供相关资料，并对本报告提供的资料的真实性负责。

建设单位：揭阳市恒胜金属材料有限公司

年   月   日

承诺书

（建设单位版）

根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《中华人民共和国行政许可法》、《环境影响评价公众参与暂行办法》（环发[2006]28号）、《广东省建设项目环保管理公众参与实施意见》（粤环[2007]99号），特对报批揭阳市恒胜金属材料有限公司年产13.4万吨冷轧带钢改扩建项目环境影响评价文件作出如下承诺：

- 我单位已详细阅读过该环评文件及相关材料，知悉其中的内容，并承诺对提交的项目环境影响评价文件及相关材料（包括建设项目内容、工艺、建设规模、污染防治和环境风险防范措施、公众参与调查结果等）真实性负责；如违反上述事项，在环境影响评价工作中疏忽、提供虚假信息或弄虚作假等致使环境影响评价文件失实，我们将承担由此引起的一切后果及责任。

- 我单位向揭阳市生态环境局揭东分局报批用于公示的环评文件不含《建设项目环境影响评价政府信息公开指南（试行）》中列明的国家机密、商业秘密、个人隐私以及涉及国家安全、公共安全、经济安全和社会稳定等内容。如存在上述相关信息，引起不良后果，我单位将承担由此引发的一切责任。

- 在项目施工期和运营期，严格按照环境影响评价文件及批复要求落实建设项目的建设内容及各项污染防治和风险事故防范措施，如因擅自调整建设内容或措施不当引起的环境影响及环境事故责任由建设单位承担。

- 承诺廉洁自律，严格依照法定条件和程序办理项目申请报批手续，绝不以任何不正当手段干扰或影响项目环保审批部门及相关管理人员，以保证项目审批公正性。

建设单位法人代表：（签名）

建设单位：（公章）

年  月    日

本承诺书原件交环保审批部门，承诺单位可保留复印件

承 诺 书

（环评机构版）

根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《中华人民共和国行政许可法》、《建设项目环境影响评价资质管理办法》、《环境影响评价公众参与暂行办法》(环发[2006]28号)等,以及环境影响评价技术导则与标准，特对报批的揭阳市恒胜金属材料有限公司年产13.4万吨冷轧带钢改扩建项目环境影响评价文件作出如下承诺：

1、承诺提交的项目环境影响评价文件及相关材料(包括建设项目内容、工艺、建设规模、环境质量现状调查、相关监测数据、污染防治措施、公众参与调查结果等)是严格按照环境影响评价技术导则与标准、环评管理的要求来编写的，并对其真实性、规范性负责；如违反上述事项，在环境影响评价工作中疏忽或不负责任、提供虚假信息或弄虚作假等致使环境影响评价文件失实或达不到环评技术要求的，本项目的负责人及环评机构将承担由此引起的一切后果及责任。

2、在该环评文件的技术审查和审批过程中，我们会全力协助建设单位及环评文件审批部门做好技术服务，保证质量，提高效率，严格遵守《广东省环境影响评价机构从业行为承诺书》，主动接受环保部门及建设单位的监督。

3、承诺廉洁自律，协助项目建设单位严格依照法定条件和程序办理项目申请报批手续，绝不以任何不正当手段干扰或影响项目审批部门及相关管理人员，以保证项目审批公正性。

环评机构（盖章）：

项目负责人(签名)：

年    月    日

本承诺书原件交环保审批部门，承诺单位可保留复印件

# Text boxes

边角料、噪声

粉尘、噪声

粉尘、噪声

粉尘、噪声

抛光

焊接

拉伸

冲剪

修边

不锈钢板

清洗

包装

废水、噪声

粉尘、边角料、噪声

油雾、废水、噪声

噪声

噪声

搓轧除磷

破壳

带钢

精轧

退火

开胚

成品

精整

粉尘、噪声、铁皮

酸雾、废水、噪声

噪声

噪声

噪声

破壳

酸洗

开胚

平整

出厂

带钢

油雾、废水、噪声

粉尘、边角料、噪声

废气

噪声

噪声

开胚

搓轧

精轧

退火

破壳

带钢

成品

精整

粉尘、噪声、铁皮

1m³/d

1m³/a

污水处理设施

10m³/d

乳化油循环池

新鲜水1m³/a

40m³/d

10m³/d

回用于生产

回用池

图例

：项目位置

比例尺：

3km

图例

扩建项目位置

项目四至

噪声监测点

▲2#

▲1#

道路

道路

其他厂房

其他厂房

注：

：项目位置

：项目周边敏感点

项目所在地